ЦЕНТР БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

НАУЧНО – ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

«ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ  МО РЕТЮНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Том 2.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ

САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ

ОТ ТВЕРДЫХ И ЖИДКИХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

И МЕХАНИЗИРОВАННОЙ УБОРКЕ ТЕРРИТОРИЙ

Директор									А.С. Гурьнев

Санкт-Петербург

2010 г.

РАЗРАБОТЧИК:

ООО Научно-производственное объединение «Центр благоустройства и обращения с отходами»

Ответственные исполнители:

| Директор | _______________ А.С. Гурьнев |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители: |  |
| Руководитель работы Директор ООО НПО «Центр благоустройства и обращения с отходами» | _______________ А.С. Гурьнев |
| Исполнитель работы: |  |
| Специалист | ________________ О.В. Клещевникова |
| Редакция и оформление: |  |
| Начальник информационно-аналитического отдела | _______________ В.Е. Иванова |

# 3. ПРЕДЛАГАЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УДАЛЕНИЯ ОТХОДОВ

## 3.1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕТЮНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

### 3.1.1. Общие принципы организации сбора и удаления отходов потребления

#### 3.1.1.1. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов

К твердым бытовым отходам (ТБО) относятся отходы, образующиеся в жилых и общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий, и крупногабаритные отходы. ТБО классифицируют по источникам образования, по морфологическому составу, по степени опасности, по направлениям переработки и т. д. Юридической основой для классификации ТБО в России служит Федеральный классификационный каталог отходов (ФККО), который классифицирует отходы по происхождению, агрегатному состоянию и опасности. В ФККО используется термин «Твердые коммунальные отходы» код раздела 91000000 00 00 0.

Объектами санитарной очистки являются территории домовладений, уличные и микрорайонные проезды, объекты общественного назначения, территории предприятий, учреждений и организаций, объекты садово-паркового хозяйства, места общественного пользования, места отдыха населения.

Специфическими объектами, обслуживаемыми отдельно от остальных, считаются медицинские учреждения, ветеринарные объекты, пляжи.

Согласно общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД),  обращение с отходами относится к разделу О «Деятельность по предоставлению коммунальных, социальных и персональных услуг прочих». Код 90.

В целях расширения классификатора ОКДП Постановлением Госстроя России от 25 мая 2000 г. № 51 утверждены Классификаторы работ и услуг в жилищно-коммунальном комплексе.

Классификатор работ и услуг по виду деятельности "Эксплуатация инженерной инфраструктуры городов и других населенных пунктов" включает следующие виды деятельности обращения с отходами:

| Коды ОКДП | Наименование направлений деятельности, работ, услуг |
| --- | --- |
| 9010020 | Услуги по удалению отходов |
| 9010201 | Сбор и перемещение (транспортировка) твердых бытовых отходов |
| 9010202 | Сбор и перемещение (транспортировка) отходов производства, разрешенных к размещению на полигонах |
| 9010203 | Сбор и перемещение (транспортировка) строительных отходов |
| 9010204 | Сбор и перемещение (транспортировка) крупногабаритных отходов |
| 9010205 | Сбор и перемещение (транспортировка) отходов от очистки дорог и дорожных сооружений |
| 9010206 | Сбор и перемещение (транспортировка) отходов лесопаркового хозяйства |
| 9010207 | Сбор и перемещение (транспортировка) фекальных отходов из выгребных ям |
| 9010208 | Сбор и перемещение (транспортировка) осадков очистных сооружений |
| 9010209 | Сбор и перемещение (транспортировка) медицинских неинфицированных отходов |
| 9010211 | Вывоз снега |
| 9010219 | Сбор прочих отходов |

Для Ретюнского сельского поселения рекомендуются контейнерная и бесконтейнерная системы сбора твердых бытовых отходов.

При использовании контейнерной системы сбора отходов выделяют сменяемые и несменяемые контейнеры. Выбор той или иной системы определяется рядом факторов: удаленностью мест разгрузки мусоровозов, санитарно-эпидемиологическими условиями, периодичностью санитарной обработки сборников отходов и возможностью их обработки непосредственно в домовладениях, типом и количеством спецавтотранспорта для вывоза отходов, количеством проживающих жителей и т.д.

Применение системы сменяемых сборников целесообразно при дальности вывоза не более 8 км, при обслуживании объектов временного образования отходов и сезонных объектов (летние кафе и павильоны, ярмарки, места с большим скоплением людей).

Система несменяемых сборников отходов является предпочтительной, поскольку позволяет наиболее полно использовать мусоровозный транспорт и достигнуть большей производительности. Использование данной системы приемлемо для районов северной и средней климатической зон, для малоэтажной застройки и домов средней этажности. Эффективность системы несменяемых сборников обеспечивается при использовании различных типоразмеров контейнеров – от 0,3 до 1,1 м3. При системе несменяемых сборников отходов твердые бытовые отходы из контейнеров необходимо перегружать в мусоровоз, а сами контейнеры оставлять на месте. В этой системе применяются кузовные мусоровозы.

В малых населенных пунктах рекомендуется бесконтейнерная система сбора ТБО.

Бесконтейнерный способ размещения бытовых отходов предусматривает накопление бытовых отходов в таре потребителей и погрузку отходов в мусоровозы. Вывоз бытовых отходов производится специализированным автотранспортом на договорной основе согласно графикам из строго определенного места. Графики составляются специализированными предприятиями, осуществляющими вывоз бытовых отходов, и согласовываются с органами санитарно-эпидемиологической службы. В маршрутных графиках должно быть указано время прибытия специализированного транспорта, периодичность вывоза бытовых отходов. Жители обязаны выносить мусор в специализированную машину. Организация, осуществляющая вывоз мусора, обязана соблюдать графики движения специализированного автотранспорта.

На практике возможно два варианта пути реализации этой системы: отходы либо будут накапливаться в специальном месте временного хранения и вывозиться по заявке (позвонковая система), либо забираться с определенной периодичностью непосредственно у жителей. Выбор того или иного пути зависит от многих факторов: экологических, социальных, экономических и от решения администрации МО.

Таким образом, для МО «Ретюнское сельское поселение» рекомендуется контейнерная система сбора твердых бытовых отходов с использованием несменяемых мусоросборников объемом 0,5 м³ и бесконтейнерная система.

При расположении сооружений для обезвреживания твердых бытовых отходов на расстояние от мест сбора более 25 км следует предусматривать и экономически обосновать возможность применения двухэтапного метода удаления отходов с использованием мусороперегрузочных станций [9].

Ввиду того, что при существующих технологиях удаления отходов от места сбора в транспортное средство, как правило, происходит  просыпание отходов, администрации местного самоуправления необходимо при внедрении системы обращения с отходами определить ответственного за уборку территории контейнерной площадки от просыпа. Эту работу могут выполнять либо дворники, за которыми закреплена эта территория, либо представитель организации – перевозчика. В силу специфики своей деятельности данную операцию могут выполнять водители мусоровозных машин, данный пункт должен быть дополнительно прописан в договоре.

Согласно Санитарным правилам содержания территорий населенных мест №4690-88 от 05.08.88 г. п. 1.12 для обеспечения шумового комфорта жителей бытовые отходы необходимо удалять из домовладений не ранее 7 часов и не позднее 23 часов.

#### 3.1.1.2. Организация сбора и вывоза крупногабаритных отходов

Вывоз крупногабаритных отходов с территории домовладений следует производить по мере накопления, но не реже одного раза в неделю. Для их сбора необходимо организовать специально оборудованные места, расположенные на территории домовладений. Площадка должна иметь твердое покрытие и находиться в непосредственной близости от проезжей части дороги. Ее располагают на расстоянии не менее 20 м и не более 100 м от входных дверей обслуживаемых зданий. Размер площадки выбирают с учетом условий подъезда спецавтотранспорта при вывозе накопленных отходов. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному жилищной организацией, но не реже 1 раза в неделю. Сжигать отходы на территории домовладений запрещается. Число площадок для сбора крупногабаритных отходов, обслуживающих район, определяют с учетом нормы накопления, плотности крупногабаритных отходов и периодичности вывоза. Целесообразно оборудовать на 5 контейнерных площадок для ТБО 1 место для временного хранения негабаритных отходов. На начальном этапе предлагается частично использовать существующие на настоящий момент контейнерные площадки, имеющие водонепроницаемое покрытие и ограждение.

Таким образом, в настоящее время в МО «Ретюнское сельское поселение» рекомендуется бесконтейнерная система сбора КГО с размещением крупногабаритных отходов на контейнерных площадках рядом с контейнерами для сбора ТБО и на площадках временного хранения отходов.

## 3.1.1.3. Правила организации и содержания контейнерных площадок для сбора ТБО

На территории домовладений, объектов культурно-бытового, производственного и другого назначения контейнеры размещаются (устанавливаются) на специально оборудованных площадках.

Места размещения площадок для установки контейнеров на территории МО «Ретюнское сельское поселение» определяются схемой санитарной очистки территории поселения и согласовываются с отделом архитектуры и органом Роспотребнадзора. Количество контейнеров на площадках должно соответствовать утвержденным нормам накопления, но не более 5 штук на 1 площадке [4].  Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров.

Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, от мест отдыха населения и т.д. на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. В районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения установленных правил размещения мест временного хранения отходов,  расстояния устанавливаются решением специально организованной комиссии (с участием архитектора, жилищно-эксплуатационной организации, санитарного врача и иных заинтересованных сторон). На территории частных домовладений места расположения мусоросборников должны определяться самими домовладельцами, разрыв может быть сокращен до 8-10 метров. В конфликтных ситуациях этот вопрос должен рассматриваться представителями общественности, административными комиссиями муниципального образования, с участием архитектора, жилищно-эксплуатационной организации, санитарного врача и иных заинтересованных сторон.

Площадки для установки контейнеров для сбора ТБО должны иметь ровное асфальтовое или бетонное покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0,02%, ограждены с трех сторон (ограждение может быть кирпичное, сетчатое, бетонное и т.п.), чтобы не допускать попадания мусора на прилегающую территорию. Площадки могут быть ограждены зелеными насаждениями (для создания живой изгороди могут быть использованы декоративные кустарники: смородина золотистая, айва японская, барбарис обыкновенный, боярышник, жасмин, ирга канадская и др.).

Площадки должны иметь стоки в ливневую канализацию или специально оборудованный ливневый колодец.

Контейнерные площадки должны примыкать непосредственно к сквозным проездам и исключать необходимость маневрирования мусоровозных машин. Для поддержания необходимого санитарного состояния площадок контейнеры устанавливаются не ближе 1 м от ограждения, а друг от друга 0,35 м. Расстановка контейнеров должна отвечать условиям производства погрузочно-разгрузочных работ.

Санитарная обработка сборников:

Санитарная обработка контейнерных площадок на придомовом участке должна производится по правилам местных органов СЭН.

Металлические сборники отходов в летний период необходимо промывать, при «несменяемой» системе - не реже 1 раза в 10 дней, при «сменяемой» - после опорожнения [6].

Мойка сборников производится жилищно-эксплуатационными или другими специализирующими организациями, отвечающими за санитарную обработку контейнеров, на специально отведенных местах, отвечающих санитарным и техническим требованиям.

При наличии машин, предназначенных для мойки мусоросборников, их мойку и санитарную обработку может осуществлять спецавтохозяйства за отдельную плату. При заключении договоров на оказания услуг по обращению с отходами потребления, рекомендуется прописывать отдельной строкой условия санитарной обработки контейнеров.

Каждый год 10 -20% контейнеров  подлежит замене [4].

#### 3.1.1.4. Организация сбора и вывоза опасных отходов

Вывоз отходов, образующихся при проведении строительных, ремонтных и реконструкционных работ в жилых и общественных зданиях, а также люминесцентных ламп обеспечивается самими предприятиями или с привлечением сторонних организаций. Для вывоза отходов привлекается транспорт специализированных организаций, имеющих разрешительную документацию  на данный вид деятельности. Вывоз отходов осуществляется на специально отведенные участки, имеющие необходимую разрешительную документацию.

Сбор отходов населения 1,2,3 классов опасности (в т.ч. ртутьсодержащих бытовых приборов) может осуществляться по 3 схемам:

- Мобильные пункты приема отходов населения 1,2,3 классов опасности. Пункты работают по определенному графику, о котором население заблаговременно оповещается.

- Стационарные пункты приема отходов населения 1,2,3 классов опасности. Пункты могут быть оборудованы при торговых точках, осуществляющих продажу данного вида товаров.

- Раздельный сбор отходов населения 1,2,3 классов опасности на контейнерных площадках для сбора ТБО в отдельные промаркированные мусоросборники.

Способы временного хранения отходов определяются классом опасности отходов:

- Отходы I класса опасности хранятся в герметизированной таре (контейнеры, бочки).

- Отходы II класса опасности хранятся в закрытой таре (закрытые ящики, бочки и полиэтиленовые мешки, металлические контейнера).

- Отходы III класса опасности хранятся в бумажных, полиэтиленовых или хлопчатобумажных тканевых мешках, металлических контейнерах;

- Все остальные отходы складируются в контейнера, далее мусоровозным автотранспортом отправляются на полигон, обслуживающий данное поселение.

Отходы I класса опасности - отработавшие ртутьсодержащие лампы, подлежат сбору и отправке на демеркуризацию в специализирующиеся предприятия согласно «Положению о порядке сбора и передачи на утилизацию отработавших ртутьсодержащих ламп».

Сбор и вывоз опасных отходов осуществляет организация, имеющая лицензию на данный вид деятельности, на договорной основе.

Вопросы организации сбора опасных отходов будут более подробно рассматриваться в Генеральной схеме санитарной очистки территории Лужского муниципального района.

## 3.1.1.5. Организация  сбора отходов лечебно-профилактических учреждения и установка урн

Собирать отходы из кожно-венерологических, инфекционных, онкологических, хирургических (в том числе гинекологических) отделений следует в герметичные сборники вместимостью 50-100 л с плотно закрывающимися крышками. Запрещается вывозить необезвреженные отходы на полигоны (свалки). Их следует уничтожать на месте по согласованию с территориальными отделами  санэпидслужбы. Рекомендуется в каждом лечебном учреждении (или на группу больниц) иметь установки по термическому обезвреживанию отходов.

Расположение специальных установок, сжигательных печей на территории регламентируется соответствующими санитарными и строительными нормативами и согласовывается с местными санитарно-эпидемиологическими станциями.

Сбор, хранение, удаление и захоронение отходов, содержащих радиоактивные вещества, должны осуществляться в соответствии с требованиями Санитарных правил работы с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений.

Режим и способ уборки территории с твердым покрытием зависят от специфики лечебного учреждения и решаются на месте по согласованию с санитарно-эпидемиологической станцией.

Размер хозяйственной площадки для установки контейнеров должен быть не менее 40 м2, и площадку следует располагать на расстоянии не ближе 50 м от лечебных корпусов и пищеблоков. Допускается устанавливать сборники отходов во встроенных помещениях.

В медицинских лечебных учреждениях необходимо использовать только эмалированные и фаянсовые урны. При определении числа урн следует исходить из расчета: одна урна на каждые 700 м2 дворовой территории лечебного учреждения. На главных аллеях должны быть установлены урны на расстоянии 10 м одна от другой. Технический персонал медицинского учреждения должен ежедневно производить очистку, мойку, дезинфекцию урн, мусоросборников (контейнеров) и площадок под них.

## 3.1.1.6. Правила составления графиков и маршрутов работы спецавтотранспорта для вывоза отходов

Для оптимизации вывоза ТБО необходимо составлять график движения транспорта и маршрутизацию движения мусороуборочного транспорта по всем объектам, подлежащим регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают участок движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной загрузки машины.

Графики работы спецавтотранспорта, утверждаемые руководителем специализированного предприятия, выдают водителям, а также направляют в жилищно-эксплуатационные организации и в санитарно-эпидемиологическую станцию.

Для обеспечения шумового комфорта жителей бытовые отходы необходимо удалять из домовладений не ранее 7 часов и не позднее 23 часов.

При разработке маршрутов движения спецавтотранспорта необходимо располагать следующими исходными данными:

- подробной характеристикой подлежащих обслуживанию объектов и района обслуживания в целом,

- сведениями о накоплении бытовых отходов по отдельным объектам,

- о состоянии подъездов,

- интенсивности движения по отдельным улицам,

- о планировке кварталов и дворовых территорий,

- о местоположении объектов обезвреживания и переработки бытовых отходов.

По каждому участку должны быть данные о числе установленных сборников отходов.

При разработке маршрутов движения спецавтотранспорта следует руководствоваться следующими правилами:

- сводить до минимума повторные пробеги спецавтотранспорта по одним и тем же улицам;

- объединять объекты, расположенные на улицах с особо интенсивным движением, в маршруты, подлежащие обслуживанию в первую очередь, объединять все объекты по системам сбора твердых бытовых отходов;

- по возможности прокладывать маршрут в направлении от центра города к месту обезвреживания;

- при применении кузовных мусоровозов продолжать маршрут до полного заполнения кузова;

- предусматривать минимальные пробеги для каждой единицы спецавтотранспорта.

## 3.1.1.7. Утилизация  и переработка отходов

Обезвреживание твердых бытовых отходов производится на специально отведенных участках или специальных сооружениях по обезвреживанию и переработке. Запрещается вывозить отходы на другие, не предназначенные для этого места.

Твердые бытовые отходы следует вывозить на полигоны, поля компостирования, перерабатывающие и сжигательные заводы, а жидкие бытовые отходы – на очистные сооружения, обслуживающие Муниципальное Образование Ретюнское сельское поселение.

Вопросы организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов находятся в ведении муниципального района МО «Лужский муниципальный район Ленинградской области» согласно Федеральному закону Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3 ,    Статья 15).

### 3.1.2. Прогноз изменения количества накапливаемых ТБО

По исследованиям отечественных и зарубежных специалистов удельное годовое накопление отходов на одного жителя населенных мест (норма образования) имеет тенденцию к постоянному росту (раздел 2.3.1 настоящей работы).

Вопросы прогнозирования количества и состава ТБО как в нашей стране, так и за рубежом находится на стадии разработки. В настоящее время чаще всего применяются следующие методы:

- метод эмпирической экстраполяции – вычерчивание кривых изменения количества и состава отходов на основании многолетних наблюдений за предшествующие годы и продолжения их естественного роста на последующие годы;

- метод расчетных параметров, основанный на данных выпуска промышленных и производственных товаров, влияющий на накопление отходов, а также уровень благосостояния населения.

Эффективность метода эмпирической экстраполяции напрямую зависит от стабильного роста промышленного производства за прошедшие года. Из-за отсутствия стабильного промышленного производства в прошедшее десятилетие, данный метод можно использовать ограниченно, для краткосрочного прогнозирования. Поэтому в основу взят метод расчетных параметров. Этот метод позволяет более точно устанавливать требуемые параметры. Его использование затруднительно из-за отсутствия твердых показателей на длительный срок выпуска товаров потребления, влияющих на образование отходов.

Прогнозирование образования отходов в весовых единицах проводилось на основе использования коэффициента годового прироста 0,5 %, в объемных – 1,1% для жилищного фонда.

Прогноз изменения норм накопления ТБО

Применяя коэффициент годового прироста и имея данные об исходном образовании отходов, методом сложных процентов рассчитываются прогнозные данные по формулам:

mпр = mисх(1+0,005)t

vпр = vисх(1+0,011)t

где mпр – прогнозируемая масса твердых бытовых отходов;

mисх – исходная масса образующихся твердых бытовых отходов;

vпр – прогнозируемый объем твердых бытовых отходов;

vисх – исходный объем образующихся твердых бытовых отходов;

t – период прогнозирования.

Прогнозирование изменения норм накопления отходов

Таблица 3.1.

| Год | Единица измере ния | Норма накопления, м3/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Благ. фонд | Неблаг. фонд | Частный сектор |
| 2011 | на 1 человека | 1,567 | 1,415 | 1,415 |
| 2013 |  | 1,602 | 1,447 | 1,447 |
| 2016 |  | 1,655 | 1,495 | 1,495 |
| 2021 |  | 1,748 | 1,579 | 1,579 |
| 2026 |  | 1,847 | 1,668 | 1,668 |

Изменение норм накопления ТБО жилищного фонда

МО «Ретюнское с.п.» на перспективу до 2026 года.

Рис. 1. Прогнозируемые значения норм накопления ТБО на 1 человека в жилищном фонде                            Ретюнского сельского поселения на перспективу до 2026 г.

Учитывая, что  крупногабаритные отходы достигают ≈10% по объему от общего количества твердых бытовых отходов жилищного сектора, а также соотношение объемов отходов населения и организаций и учреждений (70:30), определяем объем ТБО в целом по населенному пункту с учетом всех поставщиков твердых бытовых отходов.

Таблица 3.2.

Прогнозируемое количество твердых бытовых отходов, образующихся на территории Ретюнского сельского поселения

| Год | Численность населения, человек |
| --- | --- |
|  | Благ. фонд | Неблаг. фонд | Частный сектор | Всего |
| 2011 | 1379 | 7 | 550 | 1936 |
| 2013 | 1368 | 7 | 546 | 1921 |
| 2016 | 1351 | 7 | 539 | 1897 |
| 2021 | 1324 | 7 | 528 | 1859 |
| 2026 | 1297 | 7 | 518 | 1822 |

| Год | Объем ТБО от жил. сектора без учета КГО, м3 | КГО, м3 | ТБО от организаций, учреждений, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Благ. фонд | Неблаг. фонд | Частный сектор | Всего |  |  |
| 2011 | 2160,893 | 9,905 | 778,250 | 2949,048 | 294,905 | 1387,787 |
| 2013 | 2191,536 | 10,129 | 790,062 | 2991,727 | 299,173 | 1407,872 |
| 2016 | 2235,905 | 10,465 | 805,805 | 3052,175 | 305,218 | 1436,318 |
| 2021 | 2314,352 | 11,053 | 833,712 | 3159,117 | 315,912 | 1486,643 |
| 2026 | 2395,559 | 11,676 | 864,024 | 3271,259 | 327,126 | 1539,416 |

Рис. 2. Прогнозируемое количество отходов, образующихся на территории Ретюнского сельского поселения

## 3.2. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СИСТЕМЫ СБОРА твердых бытовых отходов В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ мО «РЕТЮНСКОЕ С.П.»

Для сбора твердых бытовых отходов в населенных пунктах: дер. Березицы, дер. Большие Озерцы, дер. Жглино, дер. Крени, дер. Малые Озерки, дер. Немолва, дер. Поддубье, дер. Ретюнь, дер. Шильцево рекомендуется контейнерная система.

При контейнерной системе сбора в отечественной практике применяются металлические и пластиковые сборники твердых бытовых отходов различной вместимости от 0,1 до 12 м³. Мусоросборники могут быть стационарные или снабжены колесами. Также контейнеры могут быть оснащены крышками.

Расчет будет производиться для контейнеров, объемом 0,5 м3, используемых в поселении в настоящее время.

В соответствии с СанПиН 42-128-4690-88 п.2.2.1. рекомендуется приобретение закрывающихся контейнеров для исключения процессов гниения и разложения отходов в летнее время года.

Для сбора твердых бытовых отходов в населенных пунктах: дер. Бор, дер. Буяны, дер. Витово, дер. Волосковичи, дер. Елемцы, дер. Зуево, дер. Лопанец, дер. Мокрово, дер. Парищи, дер. Червищи, дер. Юбры рекомендуется бесконтейнерная система.

Для сбора крупногабаритных отходов во всех населенных пунктах поселения рекомендуется бесконтейнерная система.

Бесконтейнерный способ предусматривает накопление отходов на площадке для временного хранения и вывоз их мусоровозом.

Площадки временного хранения твердых бытовых отходов, включая крупногабаритные, должны иметь ограждение, препятствующее проникновению на территорию животных, навес для защиты от влаги, твердое покрытие и удобный подъезд для мусоровозного транспорта в любое время года.

Места для временного хранения негабаритных отходов рекомендуется организовать на контейнерных площадках для сбора ТБО или на площадках временного хранения отходов.

Для организаций и учреждений рекомендуется контейнерная система сбора отходов.

Рекомендуемая периодичность вывоза ТБО в Ретюнском сельском поселении:

Рекомендуемая периодичность вывоза отходов:

При временном хранении отходов в сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз). Вывоз КГО рекомендуется производить по мере накопления, но не реже 1 раза в неделю [6].

В районах застройки домов, принадлежащих гражданам на праве частной собственности, по их заявке следует осуществлять планово-регулярную систему очистки от твердых отходов не реже двух раз в неделю [31].

Рекомендуется вывозить отходы от д. Ретюнь – ежедневно при средней месячной температуре от +5оС и выше и 1 раз в 3 дня при средней месячной температуре ниже +5оС;

От частного сектора дер. Березицы, дер. Бор, дер. Буяны, дер. Большие Озерцы, дер. Витово, дер. Волосковичи, дер. Елемцы, дер. Жглино, дер. Зуево, дер. Крени, дер. Лопанец, дер, Малые Озерки, дер. Мокрово, дер. Немолва, дер. Парищи, дер. Поддубье, дер. Червищи, дер. Шильцево, дер. Юбры  возможно вывозить отходы по мере накопления, но не реже двух раз в неделю.

Для частного жилого фонда экономически выгодно рекомендовать самостоятельную утилизацию на земельном участке таких отходов, как пищевые (в качестве компоста на участках или корма домашним животным),  что снизит объёмы ТБО, а следовательно экономические затраты на сбор, вывоз и захоронение отходов.

Для приготовления компоста разрешается использовать следующие отходы потребления:

а) растительные отходы (остатки);

б) навоз домашних животных;

в) отходы продуктов питания смешанного состава;

для использования в качестве топлива:

а) древесные отходы;

б) тряпье, отходы бумаги и картона (если нет возможности их селективного сбора с целью последующей переработки).

Отработанные грунты теплиц можно использовать в качестве подсыпки для гряд.

Запрещается сжигать полиэтиленовую пленку, пластмассовые бутылки, флаконы, резиновые изделия и другие отходы, не указанные в списке выше. [30]

Для юридического подкрепления рекомендуется прописать в «Порядке сбора и удаления бытовых отходов на территории Ретюнского сельского поселения» запрещение складирования вышеуказанных отходов в контейнеры для сбора ТБО и наложение штрафов согласно «Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 №195-ФЗ ст.8.2.

Удаление крупногабаритных отходов из домовладений следует производить по мере их накопления, но не реже одного раза в неделю.

Сбор и вывоз отходов от организаций и учреждений.

Организации и учреждения обязаны своевременно заключать договора со спецавтохозяйством на сбор и вывоз твердых бытовых отходов

Товарно-транспортными накладными, талонами или иными документами должны быть подтверждены:

а) вид вывезенных отходов;

б) количество вывезенных отходов (с разбивкой по видам);

в) организации, которым переданы отходы (с указанием количества и вида отходов и целей передачи отходов);

г) количество мусоросборников и их объем;

д) график вывоза отходов.

Спецавтохозяйства, осуществляющие лишь функции перевозчика, должны представлять предприятиям и организациям документ, подтверждающий факт передачи отходов на переработку или захоронение.

Нормативы установки контейнеров для объектов общего пользования:

Для пляжей контейнеры емкостью 0,75 м3 следует устанавливать из расчета один контейнер на 3500-4000 м2 площади пляжа.

На рынках площадью 0,2 га и более собранные на территории отходы следует хранить в контейнерах емкостью 0,75 м3.

РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОГО К УСТАНОВКЕ НА ТЕРРИТОРИИ Ретюнского сельского поселения КОЛИЧЕСТВА КОНТЕЙНЕРОВ ДЛЯ СБОРА ТБО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ ПРИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ СИСТЕМЕ СБОРА

Число устанавливаемых контейнеров определяем исходя из объемов накопления отходов и сроков хранения. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования, для этого вводим коэффициент неравномерности, равный 1,25 [7].

Число контейнеров (Nкон), подлежащих расстановке на обслуживаемом участке, определяется по следующей формуле:

Nкон = (Пгод * K1/(t * V)) * K2,

Где:

Пгод – годовое накопление отходов на территории домовладения, м3;

t – периодичность удаления отходов, сут.;

K1 – коэффициент неравномерности накопления отходов, 1,25 [7];

K2 – коэффициент, учитывающий число контейнеров находящихся в ремонте, 1,05 [4];

V – объем контейнера, м3;

Предлагается использовать контейнеры

- вместимостью 0,5 м3  для сбора ТБО населения

Периодичность вывоза

- в д. Ретюнь – ежедневно при средней месячной температуре от +5оС и выше (365 дней в году) и 1 раз в 3 дня при средней месячной температуре ниже +5оС (122 дня в году);

- в дер. Березицы, дер. Большие Озерцы, дер. Жглино, дер. Крени, дер, Малые Озерки, дер. Немолва, дер. Поддубье, дер. Шильцево – 2 раза в неделю (104 дня в году).

Расчет необходимого количества контейнеров на 2011 год

Прогнозируются следующие объемы отходов для населенных пунктов с рекомендуемой контейнерной системой сбора ТБО:

Таблица 3.3.

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения, чел. | Объем отходов, м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Благоустр. жилой фонд | Неблагоустр. жилой фонд | Неблагоустр. частный сектор | Благоустр. жилой фонд | Неблагоустр. жилой фонд | Частный сектор |
| 1 | Дер. Березицы |  |  | 56 |  |  | 79,240 |
| 2 | Дер. Большие Озерцы |  |  | 38 |  |  | 53,770 |
| 3 | Дер. Жглино |  |  | 22 |  |  | 31,130 |
| 4 | Дер. Крени |  |  | 40 |  |  | 56,600 |
| 5 | Дер. Малые Озерцы |  |  | 22 |  |  | 31,130 |
| 6 | Дер. Немолва |  |  | 13 |  |  | 18,395 |
| 7 | Дер. Поддубье |  |  | 61 |  |  | 86,315 |
| 8 | Дер. Ретюнь | 1379 | 7 | 161 | 2160,893 | 9,905 | 227,815 |
| 9 | Дер. Шильцево |  |  | 100 |  |  | 141,500 |
|  | Всего: | 1379 | 7 | 513 | 2160,893 | 9,905 | 725,895 |

В таблице 3.4 описано необходимое количество контейнеров из расчета на прогнозируемые объемы отходов.

Таблица 3.4.

| № п/п | Населенный пункт | Необходимое количество контейнеров, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ежедневный вывоз | Вывоз 1 раз в 3 дня | Вывоз 2 раза в неделю |
| 1 | Дер. Березицы |  |  | 3 |
| 2 | Дер. Большие Озерцы |  |  | 2 |
| 3 | Дер. Жглино |  |  | 1 |
| 4 | Дер. Крени |  |  | 2 |
| 5 | Дер. Малые Озерцы |  |  | 1 |
| 6 | Дер. Немолва |  |  | 1 |
| 7 | Дер. Поддубье |  |  | 3 |
| 8 | Дер. Ретюнь | 18 | 52 |  |
| 9 | Дер. Шильцево |  |  | 4 |
|  | Всего: | 18 | 52 | 17 |

Расчет необходимого количества контейнеров на 2013 год

Прогнозируются следующие объемы отходов для населенных пунктов с рекомендуемой контейнерной системой сбора ТБО:

Таблица 3.5.

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения, чел. | Объем отходов, м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Благоустр. жилой фонд | Неблагоустр. жилой фонд | Неблагоустр. частный сектор | Благоустр. жилой фонд | Неблагоустр. жилой фонд | Частный сектор |
| 1 | Дер. Березицы |  |  | 55 |  |  | 79,585 |
| 2 | Дер. Большие Озерцы |  |  | 38 |  |  | 54,986 |
| 3 | Дер. Жглино |  |  | 22 |  |  | 31,834 |
| 4 | Дер. Крени |  |  | 40 |  |  | 57,880 |
| 5 | Дер. Малые Озерцы |  |  | 22 |  |  | 31,834 |
| 6 | Дер. Немолва |  |  | 13 |  |  | 18,811 |
| 7 | Дер. Поддубье |  |  | 60 |  |  | 86,820 |
| 8 | Дер. Ретюнь | 1368 | 7 | 160 | 2191,536 | 10,129 | 231,520 |
| 9 | Дер. Шильцево |  |  | 99 |  |  | 143,253 |
|  | Всего: | 1368 | 7 | 509 | 2191,536 | 10,129 | 736,523 |

В таблице 3.6 описано необходимое количество контейнеров из расчета на прогнозируемые объемы отходов.

Таблица 3.6.

| № п/п | Населенный пункт | Необходимое количество контейнеров, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ежедневный вывоз | Вывоз 1 раз в 3 дня | Вывоз 2 раза в неделю |
| 1 | Дер. Березицы |  |  | 3 |
| 2 | Дер. Большие Озерцы |  |  | 2 |
| 3 | Дер. Жглино |  |  | 1 |
| 4 | Дер. Крени |  |  | 2 |
| 5 | Дер. Малые Озерцы |  |  | 1 |
| 6 | Дер. Немолва |  |  | 1 |
| 7 | Дер. Поддубье |  |  | 3 |
| 8 | Дер. Ретюнь | 18 | 53 |  |
| 9 | Дер. Шильцево |  |  | 4 |
|  | Всего: | 18 | 53 | 17 |

Расчет необходимого количества контейнеров на 2016 год

Прогнозируются следующие объемы отходов для населенных пунктов с рекомендуемой контейнерной системой сбора ТБО:

Таблица 3.7.

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения, чел. | Объем отходов, м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Благоустр. жилой фонд | Неблагоустр. жилой фонд | Неблагоустр. частный сектор | Благоустр. жилой фонд | Неблагоустр. жилой фонд | Частный сектор |
| 1 | Дер. Березицы |  |  | 55 |  |  | 82,225 |
| 2 | Дер. Большие Озерцы |  |  | 37 |  |  | 55,315 |
| 3 | Дер. Жглино |  |  | 21 |  |  | 31,395 |
| 4 | Дер. Крени |  |  | 39 |  |  | 58,305 |
| 5 | Дер. Малые Озерцы |  |  | 21 |  |  | 31,395 |
| 6 | Дер. Немолва |  |  | 13 |  |  | 19,435 |
| 7 | Дер. Поддубье |  |  | 60 |  |  | 89,700 |
| 8 | Дер. Ретюнь | 1351 | 7 | 158 | 2235,905 | 10,465 | 236,210 |
| 9 | Дер. Шильцево |  |  | 98 |  |  | 146,510 |
|  | Всего: | 1351 | 7 | 502 | 2235,905 | 10,465 | 750,490 |

В таблице 3.8 описано необходимое количество контейнеров из расчета на прогнозируемые объемы отходов.

Таблица 3.8.

| № п/п | Населенный пункт | Необходимое количество контейнеров, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ежедневный вывоз | Вывоз 1 раз в 3 дня | Вывоз 2 раза в неделю |
| 1 | Дер. Березицы |  |  | 3 |
| 2 | Дер. Большие озерцы |  |  | 2 |
| 3 | Дер. Жглино |  |  | 1 |
| 4 | Дер. Крени |  |  | 2 |
| 5 | Дер. Малые Озерцы |  |  | 1 |
| 6 | Дер. Немолва |  |  | 1 |
| 7 | Дер. Поддубье |  |  | 3 |
| 8 | Дер. Ретюнь | 18 | 54 |  |
| 9 | Дер. Шильцево |  |  | 4 |
|  | Всего: | 18 | 54 | 17 |

Расчет необходимого количества контейнеров на 2021 год

Прогнозируются следующие объемы отходов для населенных пунктов с рекомендуемой контейнерной системой сбора ТБО:

Таблица 3.9.

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения, чел. | Объем отходов, м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Благоустр. жилой фонд | Неблагоустр. жилой фонд | Неблагоустр. частный сектор | Благоустр. жилой фонд | Неблагоустр. жилой фонд | Частный сектор |
| 1 | Дер. Березицы |  |  | 54 |  |  | 85,266 |
| 2 | Дер. Большие Озерцы |  |  | 36 |  |  | 56,844 |
| 3 | Дер. Жглино |  |  | 21 |  |  | 33,159 |
| 4 | Дер. Крени |  |  | 38 |  |  | 60,002 |
| 5 | Дер. Малые Озерцы |  |  | 21 |  |  | 33,159 |
| 6 | Дер. Немолва |  |  | 12 |  |  | 18,948 |
| 7 | Дер. Поддубье |  |  | 58 |  |  | 91,582 |
| 8 | Дер. Ретюнь | 1324 | 7 | 155 | 2314,352 | 11,053 | 244,745 |
| 9 | Дер. Шильцево |  |  | 96 |  |  | 151,584 |
|  | Всего: | 1324 | 7 | 491 | 2314,352 | 11,053 | 775,289 |

В таблице 3.10 описано необходимое количество контейнеров из расчета на прогнозируемые объемы отходов.

Таблица 3.10.

| № п/п | Населенный пункт | Необходимое количество контейнеров, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ежедневный вывоз | Вывоз 1 раз в 3 дня | Вывоз 2 раза в неделю |
| 1 | Дер. Березицы |  |  | 3 |
| 2 | Дер. Большие Озерцы |  |  | 2 |
| 3 | Дер. Жглино |  |  | 1 |
| 4 | Дер. Крени |  |  | 2 |
| 5 | Дер. Малые Озерцы |  |  | 1 |
| 6 | Дер. Немолва |  |  | 1 |
| 7 | Дер. Поддубье |  |  | 3 |
| 8 | Дер. Ретюнь | 19 | 56 |  |
| 9 | Дер. Шильцево |  |  | 4 |
|  | Всего: | 19 | 56 | 17 |

Расчет необходимого количества контейнеров на 2026 год

Прогнозируются следующие объемы отходов для населенных пунктов с рекомендуемой контейнерной системой сбора ТБО:

Таблица 3.11.

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения, чел. | Объем отходов, м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Благоустр. жилой фонд | Неблагоустр. жилой фонд | Неблагоустр. частный сектор | Благоустр. жилой фонд | Неблагоустр. жилой фонд | Частный сектор |
| 1 | Дер. Березицы |  |  | 52 |  |  | 86,736 |
| 2 | Дер. Большие Озерцы |  |  | 36 |  |  | 60,048 |
| 3 | Дер. Жглино |  |  | 21 |  |  | 35,028 |
| 4 | Дер. Крени |  |  | 37 |  |  | 61,716 |
| 5 | Дер. Малые Озерцы |  |  | 21 |  |  | 35,028 |
| 6 | Дер. Немолва |  |  | 12 |  |  | 20,016 |
| 7 | Дер. Поддубье |  |  | 57 |  |  | 95,076 |
| 8 | Дер. Ретюнь | 1297 | 7 | 152 | 2395,559 | 11,676 | 253,536 |
| 9 | Дер. Шильцево |  |  | 94 |  |  | 156,792 |
|  | Всего: | 1297 | 7 | 482 | 2395,559 | 11,676 | 803,976 |

В таблице 3.12 описано необходимое количество контейнеров из расчета на прогнозируемые объемы отходов.

Таблица 3.12.

| № п/п | Населенный пункт | Необходимое количество контейнеров, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ежедневный вывоз | Вывоз 1 раз в 3 дня | Вывоз 2 раза в неделю |
| 1 | Дер. Березицы |  |  | 3 |
| 2 | Дер. Большие Озерцы |  |  | 2 |
| 3 | Дер. Жглино |  |  | 1 |
| 4 | Дер. Крени |  |  | 2 |
| 5 | Дер. Малые Озерцы |  |  | 1 |
| 6 | Дер. Немолва |  |  | 1 |
| 7 | Дер. Поддубье |  |  | 3 |
| 8 | Дер. Ретюнь | 20 | 58 |  |
| 9 | Дер. Шильцево |  |  | 4 |
|  | Всего: | 20 | 58 | 17 |

# РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ ТБО В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ МО «РЕТЮНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ПРИ БЕСКОНТЕЙНЕРНОЙ СИСТЕМЕ СБОРА.

Бесконтейнерный способ сбора твердых бытовых отходов рекомендуется в следующих населенных пунктах: дер. Бор, дер. Буяны, дер. Витово, дер. Волосковичи, дер. Елемцы, дер. Зуево, дер. Лопанец, дер. Мокрово, дер. Парищи, дер. Червищи, дер. Юбры.

Объемы отходов в населенных пунктах МО «Ретюнское сельское поселение» при бесконтейнерной системе представлены в таблице 3.16.

Таблица 3.16.

Объемы ТБО при бесконтейнерной системе сбора.

| № п/п | Населенный пункт | год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2013 | 2016 |
|  |  | Численность населения, чел. | Объем отходов, м3/год | Численность населения, чел. | Объем отходов, м3/год | Численность населения, чел. | Объем отходов, м3/год |
| 1 | дер. Бор | 4 | 5,660 | 4 | 5,788 | 4 | 5,980 |
| 2 | дер. Буяны | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 |
| 3 | дер. Витово | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 |
| 4 | дер. Волосковичи | 5 | 7,075 | 5 | 7,235 | 5 | 7,475 |
| 5 | дер. Елемцы | 3 | 4,245 | 3 | 4,341 | 3 | 4,485 |
| 6 | дер. Зуево | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 |
| 7 | дер. Лопанец | 8 | 11,320 | 8 | 11,576 | 8 | 11,960 |
| 8 | дер. Мокрово | 6 | 8,490 | 6 | 8,682 | 6 | 8,970 |
| 9 | дер. Парищи | 3 | 4,245 | 3 | 4,341 | 3 | 4,485 |
| 10 | дер. Червищи | 3 | 4,245 | 3 | 4,341 | 3 | 4,485 |
| 11 | дер. Юбры | 5 | 7,075 | 5 | 7,235 | 5 | 7,475 |
| Итого: | 37 | 52,355 | 37 | 53,539 | 37 | 55,315 |

Продолжение таблицы 3.16.

| № п/п | Населенный пункт | год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2026 |
|  |  | Численность населения, чел. | Объем отходов, м3/год | Численность населения, чел. | Объем отходов, м3/год |
| 1 | дер. Бор | 4 | 6,316 | 4 | 6,672 |
| 2 | дер. Буяны | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 |
| 3 | дер. Витово | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 |
| 4 | дер. Волосковичи | 5 | 7,895 | 5 | 8,340 |
| 5 | дер. Елемцы | 3 | 4,737 | 3 | 5,004 |
| 6 | дер. Зуево | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 |
| 7 | дер. Лопанец | 8 | 12,632 | 7 | 11,676 |
| 8 | дер. Мокрово | 6 | 9,474 | 6 | 10,008 |
| 9 | дер. Парищи | 3 | 4,737 | 3 | 5,004 |
| 10 | дер. Червищи | 3 | 4,737 | 3 | 5,004 |
| 11 | дер. Юбры | 5 | 7,895 | 5 | 8,340 |
| Итого: | 37 | 58,423 | 36 | 60,048 |

# При использовании в малых населенных пунктах МО «Ретюнское сельское поселение» для сбора ТБО контейнерной системы необходимое количество мусоросборников представлено в таблице 3.23.

Объем контейнеров – 0,5 м3.

Периодичность вывоза – 2 раза в неделю (104 дня в году).

# Таблица 3.23.

Необходимое количество контейнеров.

| № п/п | Населенный пункт | год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2013 | 2016 | 2021 | 2026 |
| 1 | дер. Бор | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | дер. Буяны | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | дер. Витово | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | дер. Волосковичи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | дер. Елемцы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | дер. Зуево | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | дер. Лопанец | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | дер. Мокрово | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | дер. Парищи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | дер. Червищи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | дер. Юбры | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Итого: | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

Общее количество контейнеров для сбора ТБО на период до 2026 года включительно для МО «Ретюнское с.п.» не включая малые населенные пункты

Таблица 3.13.

| Источник образования отходов | Объем контейнера, м3 | Количество контейнеров, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год | 2013 год | 2016 год | 2021 год | 2026 год |
| Население | В теплое время года | 0,5 | 35 | 35 | 35 | 36 | 37 |
|  | В холодное время года |  | 69 | 70 | 71 | 73 | 75 |

Общее количество контейнеров при ежедневном вывозе в Ретюнском сельском поселении, определенное расчетным методом на 2011 год составляет 35 единиц. Фактически установлено в настоящее время 20 единиц. Таким образом потребность в мусоросборниках на данный момент не обеспечена полностью. На 2011 год необходимо приобрести 15 контейнер объемом 0,5 м3.

Список рекомендуемых контейнерных площадок в населенных пунктах МО «Ретюнское сельское поселение» представлен в таблице 3.14.

Таблица 3.14.

Характеристика рекомендуемых контейнерных площадок для сбора ТБО на территории МО «Ретюнское сельское поселение»

| № п/п | Адрес | Количество рекомендуемых к установке контейнеров, шт. | Объем контейнеров, м3 | Расстояние до контейнерной площадки, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При ежедневном вывозе | При вывозе 1 раз в 3 дня | При вывозе 2 раза в неделю |  |  |
| 1 | Дер. Березицы |  |  | 3 | 0,5 | 20 - 100 |
| 2 | Дер. Большие Озерцы |  |  | 2 | 0,5 | 20 - 100 |
| 3 | Дер. Жглино |  |  | 1 | 0,5 | 20 - 100 |
| 4 | Дер. Крени |  |  | 2 | 0,5 | 20 - 100 |
| 5 | Дер. Малые Озерцы |  |  | 1 | 0,5 | 20 - 100 |
| 6 | Дер. Немолва |  |  | 1 | 0,5 | 20 - 100 |
| 7 | Дер. Поддубье |  |  | 3 | 0,5 | 20 - 100 |
| 8 | Дер. Ретюнь | 9 |  |  | 0,5 | 100 |
| 9 | Дер. Ретюнь | 9 |  |  | 0,5 | 100 |
| 10 | Дер. Шильцево |  |  | 4 | 0,5 | 20 - 100 |
| Всего: | 18 |  | 17 | 0,5 |  |

Для удобства расстановки контейнеров по территории населенного пункта произведен расчет количества человек, обслуживаемых одним контейнером, результаты которого представлены в таблице 3.15. Для расчета использованы нормы образования ТБО (см. табл. 3.1).

Объем контейнера – 0,5 м3.

Таблица 3.15.

| Благоустроенный фонд | Неблагоустроенный фонд |
| --- | --- |
|  | Периодичность смены/опустошения контейнера |  | Периодичность смены/опустошения контейнера |
| год | 365 дней в году | 122 дня в году | год | 365 дней в году | 122 дня в году |
| 2011 | 116 | 39 | 2011 | 129 | 43 |
| 2013 | 114 | 38 | 2013 | 126 | 42 |
| 2016 | 110 | 37 | 2016 | 122 | 41 |
| 2021 | 104 | 35 | 2021 | 116 | 39 |
| 2026 | 99 | 33 | 2026 | 109 | 37 |
| Частный сектор |
|  | Периодичность смены/опустошения контейнера |
| год | 104 дня в году |  |
| 2011 | 37 |  |
| 2013 | 36 |  |
| 2016 | 35 |  |
| 2021 | 33 |  |
| 2026 | 31 |  |

# РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ КГО В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ МО «РЕТЮНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ПРИ БЕСКОНТЕЙНЕРНОЙ СИСТЕМЕ СБОРА

Таблица 3.16.

| № п/п | Населенный пункт | Объем КГО, м3/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. | 2013 г. | 2016 г. | 2021 г. | 2026 г. |
| 1 | дер. Березицы | 7,924 | 7,959 | 8,223 | 8,527 | 8,674 |
| 2 | дер. Бор | 0,566 | 0,579 | 0,598 | 0,632 | 0,667 |
| 3 | дер. Буяны | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4 | дер. Большие Озерцы | 5,377 | 5,499 | 5,532 | 5,684 | 6,005 |
| 5 | дер. Витово | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6 | дер. Волосковичи | 0,708 | 0,724 | 0,748 | 0,790 | 0,834 |
| 7 | дер. Елемцы | 0,425 | 0,434 | 0,449 | 0,474 | 0,500 |
| 8 | дер. Жглино | 3,113 | 3,183 | 3,140 | 3,316 | 3,503 |
| 9 | дер. Зуево | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 10 | дер. Крени | 5,660 | 5,788 | 5,831 | 6,000 | 6,172 |
| 11 | дер. Лопанец | 1,132 | 1,158 | 1,196 | 1,263 | 1,168 |
| 12 | дер. Малые Озерцы | 3,113 | 3,183 | 3,140 | 3,316 | 3,503 |
| 13 | дер. Мокрово | 0,849 | 0,868 | 0,897 | 0,947 | 1,001 |
| 14 | дер. Немолва | 1,840 | 1,881 | 1,944 | 1,895 | 2,002 |
| 15 | дер. Парищи | 0,425 | 0,434 | 0,449 | 0,474 | 0,500 |
| 16 | дер. Поддубье | 8,632 | 8,682 | 8,970 | 9,158 | 9,508 |
| 17 | дер. Ретюнь | 239,861 | 243,319 | 248,258 | 257,015 | 266,077 |
| 18 | дер. Червищи | 0,425 | 0,434 | 0,449 | 0,474 | 0,500 |
| 19 | дер. Шильцево | 14,150 | 14,325 | 14,651 | 15,158 | 15,679 |
| 20 | дер. Юбры | 0,708 | 0,724 | 0,748 | 0,790 | 0,834 |
|  | Всего: | 294,905 | 299,173 | 305,218 | 315,912 | 327,126 |

## 3.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА ДЛЯ ВЫВОЗА ОТХОДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ С ТЕРРИТОРИИ РЕТЮНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Мощность автотранспортных предприятий определяется органами коммунального хозяйства с учетом фактического развития жилого фонда, исправности автотранспорта и других местных условий конкретного населенного пункта.

С учетом норм накопления отходов и схемы вывоза отходов определяется необходимое количество и тип спецавтотранспорта и его потоки.

Число мусоровозов (Nтр), необходимых для вывоза отходов, определяется по формуле:

при вывозе отходов 7 дней в неделю

Nтр = Пгод/(365 * Псут * Кисп),

при вывозе отходов 1 день в неделю

Nтр = Пгод/(52 * Псут * Кисп),

Где:

Пгод – количество бытовых отходов, подлежащих вывозу в течение года с применением рассматриваемой системы, м3;

Псут – суточная производительность единицы данного вида транспорта, м3;

Кисп – коэффициент использования парка (0,8).

Суточная производительность мусоровозов (Псут):

,

Где:

Р – число рейсов в сутки;

Е – количество отходов, перевозимых за один рейс, м3.

Расчет осуществляем для моделей спецавтотранспорта, представленных в таблице 3.17.

Таблица 3.17.

Спецавтотранспорт, рекомендуемый к использованию для вывоза твердых бытовых, в том числе крупногабаритных отходов

| Модель | Базовое шасси | Объем кузова, м3 | Масса вывозимых отходов, кг | Коэффициент уплотнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Для транспортировки ТБО |
| КО-456-12 | КамАЗ-43255 | 10 | 9300 | 1,8 |
| Для транспортировки КГО при бесконтейнерной системе |
| ЗиЛ - 433362 | ЗиЛ 433362 | 6,0 | - | - |

Скорость движения мусоровозов в черте населенного пункта не должна превышать 30 км/час, за пределами – 45 км/час [11].

Профессии: водитель автомобиля, грузчик, оператор.

Состав работ:

- Для водителя автомобиля. Установка мусоровоза под загрузку. Управление спецоборудованием при перегрузке ТБО. Переезд к следующей контейнерной площадке в пределах 1 км. Установка мусоровоза под разгрузку, управление спецоборудованием.

- Для грузчика. Открывание крышек контейнеров. Кантовка контейнера под захват манипулятора (при необходимости). Подбор просыпавшихся при погрузке отходов. Закрывание крышек контейнеров. Очистка кузова от остатков ТБО после разгрузки.

- Для оператора. Подготовка документации по выпуску машин на линию путевого листа и справки о работе спецмашин, организация своевременного выпуска машин и периодическая проверка нахождения их на линии; оперативное перераспределение машин в случаях нарушения утвержденного графика или изменения по каким-либо причинам условий работы машин на линии; регистрация машин, возвращающихся в парк; прием и обеспечение заявок на машины; подготовка ежедневного (суточного) отчета работы машин

В таблице 3.18 представлен расчет производительности мусоровозов, предлагаемых для транспортирования ТБО и КГО в МО «Ретюнское сельское поселение».

Таблица 3.18.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | КО-456-12 КамАЗ 43255 | ЗиЛ – 433362 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число а-м дней в работе | день | 365 | 52 |
| 2 | Средняя продолжительность а-м час в день | час. | 8 | 8 |
| 3 | Среднее расстояние вывоза до полигона и обратно | км | 60 | 60 |
| 4 | Среднее число ездок на 1 машино-смену | шт. | 1 | 1 |
| 5 | Число ездок с грузом (в год) | шт. | 365 | 52 |
| 6 | Средняя погрузка на 1 ездку, по паспортным данным мусоровоза | м3 | 18 | 6,0 |
| 7 | Количество а-м час в работе | час. | 2920 | 416 |
| 8 | Общий пробег | км | 21900 | 3120 |
| 9 | Коэффициент неравномерности накопления ТБО | ед. | 1,25 | 1,00 |
| 10 | Количество вывозимых отходов | м3 | 5256,00 | 312,00 |

На основе расчетных данных о количестве вывозимых отходов определяем необходимое количество спецавтотранспорта для удаления твердых бытовых отходов с территории Ретюнского сельского поселения.

# РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В СПЕЦАВТРАНСПОРТЕ ДЛЯ ВЫВОЗА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ С ТЕРРИТОРИИ РЕТЮНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Расчет потребности в спецавтотранспорте на период с 2011 до 2026 г. производится, основываясь на  прогнозируемых объемах твердых бытовых отходов населения и организаций на данный период, представленных в таблице 3.19.

Таблица 3.19.

Прогнозируемые объемы отходов, подлежащие транспортировке, на территории Ретюнского сельского поселения  на период с 2011 по 2026 год

| Год | ТБО | Прогнозируемое к вывозу количество ТБО, м3 | КГО жилищного фонда, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | жилищного фонда, м3 | организаций и предприятий, м3 |  |  |
| 2011 | 2949,048 | 1387,787 | 2949,048 | 294,905 |
| 2013 | 2991,727 | 1407,872 | 2991,727 | 299,173 |
| 2016 | 3052,175 | 1436,318 | 3052,175 | 305,218 |
| 2021 | 3159,117 | 1486,643 | 3159,117 | 315,912 |
| 2026 | 3271,259 | 1539,416 | 3271,259 | 327,126 |

Расчет потребности в спецтехнике представлен в таблице 3.20 – 3.22.

Объем вывозимых бытовых отходов рассчитан с учетом коэффициента неравномерности накопления ТБО, равного 1,25, для негабаритных отходов коэффициент неравномерности накопления следует принимать 1,00. [7]

Таблица 3.20.

ПОТРЕБНОСТЬ В СПЕЦАВТОТЕХНИКЕ С 2011 ПО 2016 ГОД включительно

| № п/п | Марка автомобиля | Коли чество еди ниц | График работы (период) дней | Режим работы (час) | Итого часов работы | Кол-во рейсов в смену | Объем кузова с учетом уплотнения, м3 | Объем вывоза мусора за период, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для вывоза ТБО от жилого фонда при ежедневном вывозе |
| 1 | КО-456-12 КамАЗ 43255 | 1 | 365 | 8 | 2920 | 1 | 18 | 5256,00 |
| Для вывоза ТБО от жилого фонда при вывозе 1 раз в 3 дня |
| 1 | КО-456-12 КамАЗ 43255 | 1 | 122 | 8 | 976 | 2 | 18 | 3513,60 |
| Для вывоза ТБО от организаций и предприятий при ежедневном вывозе |
| 1 | КО-456-12 КамАЗ 43255 | 1 | 365 | 8 | 2920 | 1 | 18 | 5256,00 |
| Для вывоза ТБО от организаций и предприятий при вывозе 1 раз в 3 дня |
| 1 | КО-456-12 КамАЗ 43255 | 1 | 122 | 8 | 976 | 1 | 18 | 1756,80 |
| Для вывоза КГО при вывозе 1 раз в неделю |
| 4 | ЗиЛ 433362 | 1 | 52 | 8 | 416 | 1 | 6,0 | 312,00 |

Итого:

- Для транспортировки прогнозируемых объемов ТБО населения потребуется 1 мусоровоз (при работе 7 дней в неделю потенциал автопарка составит 5256,00 м3, при работе 2 рейса в 3 дня – 3513,60 м3 за год).

- Для транспортировки прогнозируемых объемов ТБО организаций и предприятий потребуется 1 мусоровоз (при работе 7 дней в неделю потенциал автопарка составит 5256,00 м3, при работе 1 рейс в 3 дня – 1756,80 м3 за год).

-  Для транспортировки прогнозируемых объемов КГО потребуется 1 мусоровоз (при работе 1 рейс в неделю потенциал автопарка составит 312,00  м3 за год).

Таблица 3.21.

ПОТРЕБНОСТЬ В СПЕЦАВТОТЕХНИКЕ С 2016 ПО 2026 ГОД включительно

| № п/п | Марка автомобиля | Коли чество еди ниц | График работы (период) дней | Режим работы (час) | Итого часов работы | Кол-во рейсов в смену | Объем кузова с учетом уплотнения, м3 | Объем вывоза мусора за период, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Для вывоза ТБО от жилого фонда при ежедневном вывозе |
| 1 | КО-456-12 КамАЗ 43255 | 1 | 365 | 8 | 2920 | 1 | 18 | 5256,00 |
| Для вывоза ТБО от жилого фонда при вывозе 1 раз в 3 дня |
| 1 | КО-456-12 КамАЗ 43255 | 1 | 122 | 8 | 976 | 2 | 18 | 3513,60 |
| Для вывоза ТБО от организаций и предприятий при ежедневном вывозе |
| 1 | КО-456-12 КамАЗ 43255 | 1 | 365 | 8 | 2920 | 1 | 18 | 5256,00 |
| Для вывоза ТБО от организаций и предприятий при вывозе 1 раз в 3 дня |
| 1 | КО-456-12 КамАЗ 43255 | 1 | 122 | 8 | 976 | 1 | 18 | 1756,80 |
| Для вывоза КГО при вывозе 1 раз в неделю |
| 4 | ЗиЛ 433362 | 1 | 52 | 8 | 416 | 2 | 6,0 | 624,00 |

Итого:

- Для транспортировки прогнозируемых объемов ТБО населения потребуется 1 мусоровоз (при работе 7 дней в неделю потенциал автопарка составит 5256,00 м3, при работе 2 рейса в 3 дня – 3513,60 м3 за год).

- Для транспортировки прогнозируемых объемов ТБО организаций и предприятий потребуется 1 мусоровоз (при работе 7 дней в неделю потенциал автопарка составит 5256,00 м3, при работе 1 рейс в 3 дня – 1756,80 м3 за год).

-  Для транспортировки прогнозируемых объемов КГО потребуется 1 мусоровоз (при работе 1 рейс в неделю потенциал автопарка составит 624,00  м3 за год).

Таблица 3.22.

Потребность в спецавтотехнике на перспективу на период до 2026 года в РЕТЮНСКОМ СЕЛЬСКОМ поселении

| Марка автомобиля | Количество автомобилей на год |
| --- | --- |
|  | 2011 | 2013 | 2016 | 2021 | 2026 |
| Для вывоза ТБО от населения, организаций предприятий |
| КамАЗ 43255 | КО-456-12 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) |
| Для вывоза КГО |
| ЗиЛ - 433362 | самосвал | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) | 1(1) |
| ИТОГО: | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) |

Примечание: в скобках указано количество единиц необходимой резервной техники.

В связи с тем, что современная автомобильная техника не является ремонтной, а находится на гарантийном обслуживании производителя или дистрибьютора (современные автопарки заключают договора на обслуживание со специализированными авторемонтными мастерскими, а также поставщиками запчастей), то расчет производственных баз по содержанию и ремонту спецтехники является нецелесообразным. В настоящее время администрациям муниципальных образований первого уровня выгоднее заключать договора со специализированными лицензированными организациями, занимающимися сбором и транспортировкой отходов. У этих организаций большой парк машин, а также достаточно большие объемы перевозок.

Организации, учреждения и предприятия самостоятельно заключают договора со спецавтохозяйствами на вывоз и обезвреживание или захоронение отходов. На каждую организацию индивидуально рассчитывается количество контейнеров, их объемы, утверждаются графики вывоза и организуются места временного хранения отходов.

Расчет произведен при вывозе:

Отходов жилищного фонда ТБО и КГО и отходов организаций и предприятий на полигон, находящийся в эксплуатации МУП «Сигнал», расположенный в 600 м от д. Смешино на территории Заклинского сельского поселения.

Средней пробег машин от гаража до места сбора отходов составляет   30 км и от места сбора отходов до полигона - 30 км.

## 3.4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ

В летний период население муниципального образования возрастает за счет отдыхающих на дачных участках, что вызывает резкое нарастание объемов образующихся отходов потребления и приводит к нехватке специнвентаря для сбора и удаления отходов. В связи с этим на летний период можно рекомендовать увеличение количества мусоросборников по следующей схеме:

Норма накопления отходов от частного сектора для МО «Ретюнское сельское поселение» в 2011 году составляет 1,415 м3/год с человека.

С учетом того, что рекреационный период длится 6 месяцев, норма накопления ТБО для сезонно-проживающего населения составит в 2011 году 0,7075 м3/сезон или 0,0039 м3/сутки.

Объем отходов = количество сезонно проживающих людей в поселение в рекреационный период * норма накопления.

Количество контейнеров рассчитывается исходя из периодичности удаления и объема используемых сборников:

N=VОтх,/Vконт./П, где

N – необходимое количество дополнительных контейнеров, для сбора отходов от сезонно проживающего населения на территории Ретюнского поселения в период с мая по октябрь;

Vотх. – объем накопленных отходов;

Vконт. – объем используемых мусоросборников;

П – периодичность вывоза, дней в сезон.

При ежедневном вывозе периодичность составляет 183 дня в рекреационный период, при вывозе 2 раза в неделю – 52 дня.

Объем накопленных отходов от дачников в 2011 году по каждому населенному пункту поселения представлен в таблице 3.23.

Таблица 3.23.

Объем накопленных твердых бытовых отходов от сезонно-проживающего населения в МО «Ретюнское сельское поселение» в 2011 году

| Населенный пункт | Численность дачников, чел. | Объем накопленных отходов, м3/сезон |
| --- | --- | --- |
| дер. Березицы | 60 | 42,450 |
| дер. Бор | 46 | 32,545 |
| дер. Буяны | 28 | 19,810 |
| дер. Большие Озерцы | 128 | 90,560 |
| дер. Витово | 34 | 24,055 |
| дер. Волосковичи | 37 | 26,178 |
| дер. Елемцы | 16 | 11,320 |
| дер. Жглино | 29 | 20,518 |

Продолжение табл. 3.23.

| Населенный пункт | Численность дачников, чел. | Объем накопленных отходов, м3/сезон |
| --- | --- | --- |
| дер. Зуево | 15 | 10,613 |
| дер. Крени | 80 | 56,600 |
| дер. Лопанец | 70 | 49,525 |
| дер. Малые Озерцы | 44 | 31,130 |
| дер. Мокрово | 18 | 12,735 |
| дер. Немолва | 27 | 19,103 |
| дер. Парищи | 43 | 30,423 |
| дер. Поддубье | 34 | 24,055 |
| дер. Ретюнь | 41 | 29,008 |
| дер. Червищи | 26 | 18,395 |
| дер. Шильцево | 126 | 89,145 |
| дер. Юбры | 29 | 20,518 |
| Всего: | 931 | 658,683 |

Расчет контейнеров для сбора ТБО от дачных участков:

Количество отходов в 2011 году накопится в объеме 658,683 м3.

Для сбора ТБО от дачных участков предлагается использовать контейнеры объемом                   0,5 м3.

Таблица 3.24.

| Населенный пункт | Количество контейнеров. шт. |
| --- | --- |
|  | При ежедневном вывозе (183 дня в сезон) | При вывозе 2 раза в неделю (52 дня в сезон) |
| дер. Березицы | 1 | 2 |
| дер. Бор | 1 | 2 |
| дер. Буяны | 1 | 1 |
| дер. Большие Озерцы | 1 | 4 |
| дер. Витово | 1 | 1 |
| дер. Волосковичи | 1 | 2 |
| дер. Елемцы | 1 | 1 |
| дер. Жглино | 1 | 1 |
| дер. Зуево | 1 | 1 |
| Населенный пункт | Количество контейнеров. шт. |
|  | При ежедневном вывозе (183 дня в сезон) | При вывозе 2 раза в неделю (52 дня в сезон) |
| дер. Крени | 1 | 3 |
| дер. Лопанец | 1 | 3 |
| дер. Малые Озерцы | 1 | 2 |
| дер. Мокрово | 1 | 1 |
| дер. Немолва | 1 | 1 |
| дер. Парищи | 1 | 2 |
| дер. Поддубье | 1 | 1 |
| дер. Ретюнь | 1 | 2 |
| дер. Червищи | 1 | 1 |
| дер. Шильцево | 1 | 4 |
| дер. Юбры | 1 | 1 |
| Всего: | 20 | 36 |

Соответственно для сбора ТБО с территории дачных участков при ежедневном вывозе необходимо будет установить контейнеры объемом 0,5 м3 в количестве 20 штук, при вывозе 2 раза в неделю - 35 штук.

При расчете не учитывался коэффициент неравномерности накопления отходов, так как отходы от дачных участков имеют сезонный характер и накапливаются только в рекреационный период.

Для сезонно-проживающего населения необходимо корректировать норму накопления ТБО, полученную расчетным методом, натурными измерениями.

В таблице 3.24 рассчитан общий объем твердых бытовых отходов от постоянно проживающего населения  и дачников, прогнозируемый к накоплению на площадках временного хранения отходов в период с мая по октябрь (6 месяцев), и необходимое количество мусоросборников данных отходов в населенных пунктах д. Бор, д. Большие Озерцы, д. Волосковичи, д. Елемцы, д. Крени, д. Мокролово, д. Парищи д. Червищи в 2011 году при контейнерной системе.

Расчеты произведены при использовании мусоросборников объемом 0,5 м3 и вывозе отходов 2 раза в неделю.

Таблица 3.24.

| Населенный пункт | Частный сектор | дачники | Общий объем ТБО, м3/год | Общее количество контейнеров, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем ТБО, м3/год | Кол-во контей неров, шт. | Объем ТБО, м3/год | Кол-во контей неров, шт. |  |  |
| дер. Бор | 2,830 | 1 | 32,545 | 2 | 35,375 | 2 |
| дер. Большие Озерцы | 26,885 | 2 | 90,560 | 4 | 117,445 | 5 |
| дер. Волосковичи | 3,538 | 1 | 26,178 | 2 | 29,715 | 2 |
| дер. Елемцы | 2,123 | 1 | 11,320 | 1 | 13,443 | 1 |
| дер. Крени | 28,300 | 2 | 56,600 | 3 | 84,900 | 4 |
| дер. Мокрово | 4,245 | 1 | 12,735 | 1 | 16,980 | 1 |
| дер. Парищи | 2,123 | 1 | 30,423 | 2 | 32,545 | 2 |
| дер. Червищи | 2,123 | 1 | 18,395 | 1 | 20,518 | 1 |

Таким образом, при данном объеме накопленных отходов в 2011 году рекомендуется:

- в д. Бор для временного хранения ТБО от частного сектора и дачников установить 1 контейнер в период с ноября по апрель и 2 контейнера в период с мая по октябрь;

- в д. Большие Озерцы для временного хранения ТБО от частного сектора и дачников установить 2 контейнера в период с ноября по апрель и 5 контейнеров в период с мая по октябрь;

- в д. Волосковичи для временного хранения ТБО от частного сектора и дачников установить 1 контейнер в период с ноября по апрель и 2 контейнера в период с мая по октябрь;

- в д. Елемцы для временного хранения ТБО от частного сектора и дачников в течение года установить 1 контейнер;

- в д. Крени для временного хранения ТБО от частного сектора и дачников установить 2 контейнера в период с ноября по апрель и 4 контейнера в период с мая по октябрь;

- в д. Мокрово для временного хранения ТБО от частного сектора и дачников в течение года установить 1 контейнер;

- в д. Парищи для временного хранения ТБО от частного сектора и дачников установить 1 контейнер в период с ноября по апрель и 2 контейнера в период с мая по октябрь;

- в д. Червищи для временного хранения ТБО от частного сектора и дачников в течение года установить 1 контейнер.

Расчет мусоровозов для сбора ТБО дачных участков:

Для вывоза ТБО дачных участков могут быть использованы мусоровозы спецавтопарка для вывоза ТБО населения.

Необходимо корректировать количество смен спецавтотранспорта (см. раздел 3.4.).

В соответствии с областным законом Ленинградской области от 4.03.2010 г. № 7-ОЗ, собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков, расположенных в границах муниципального образования, обязаны:

- нести бремя содержания земельного участка и бремя ответственности за нарушение требований в области обращения с отходами;

- обеспечивать своевременный сбор и вывоз отходов с земельных участков в места, предназначенные для сбора, временного хранения, размещения отходов (в том числе путем заключения договоров на сбор и вывоз отходов со специализированными организациями).

Сбор и вывоз отходов должен производиться специализированным транспортом по согласованному и доведенному до всех дачников графику.

## 3.5. ОРГАНИЗАЦИЯ МУСОРОСОРТИРОВОЧНОЙ СТАНЦИИ

При существующем объеме накопления коммунальных отходов для МО «Ретюнское сельское поселение» вместе с соседними поселениями экономически выгодно запланировать на ближайшее будущее построение мусоросортировочной станции, где будут выполняться следующие операции: ручная сортировка бытовых отходов, выделения из общего потока потенциального вторичного сырья и хвостовой части, а также возможно брикетирование вторсырья и прессование хвостовой части для уменьшения объемов перед вывозом отходов.

Мусоросортировочная станция предназначена для сортировки и брикетирования отходов потребления. Отходы потребления поставляются на МСС с предприятий и учреждений всего поселения (в первую очередь – от социальной сферы). Сбор отходов потребления для переработки осуществляется в контейнеры и полиэтиленовые пакеты.

В случае вывоза отходов на мусоросортировочную станцию они регистрируются в журнале и взвешиваются на весах. Далее поступают на склад сырья, а затем в цех на переработку: сортировка, измельчение, прессование, удаление различных включений. Из цеха выходит готовая продукция (макулатура, ПЭВП, ПЭНП, текстильные отходы) в виде прессованных кип определенных групп и марок в соответствии с ГОСТом.

Готовую продукцию в кипах взвешивают на весах и перемещают на склад готовой продукции, затем отправляются на заводы-потребители и остатки на полигоны.

Ввод в эксплуатацию МСС позволяет:

- сократить объемы отходов потребления, предназначенных для захоронения на полигоне ТБО;

- улучшить экологические условия проживания жителей, за счет уменьшения нагрузки на полигон;

- сократить расходы по сбору и транспортировке отходов потребления;

- снизить себестоимость захоронения отходов потребления;

- повысить контролируемость потоков отходов потребления в городе;

- получить доход от эксплуатации МСС и от реализации вторичного сырья;

- создать дополнительные рабочие места для жителей поселения.

Для  МО «Ретюнское с.п.» рекомендуется расположить мусоросортировочную станцию при полигоне, обслуживающем поселение.

Вопросы организации и экономической обоснованности  строительства мусоросортировочных станций находятся в ведении администрации МО «Лужский муниципальный район Ленинградской области».

## 3.6. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРИЕМА ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Глава 3 , Статья 15, п.1.14). Вопросы организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов находятся в ведении муниципального района МО «Лужский район Ленинградской области».

Порядок сбора отходов на территориях муниципальных образований, предусматривающий их разделение на виды (пищевые отходы, текстиль, бумага и другие), определяется органами местного самоуправления и должен соответствовать экологическим, санитарным и иным требованиям в области охраны окружающей природной среды и здоровья человека [28].

С целью снижения затрат на вывоз твердых бытовых отходов, вовлечения ценных компонентов ТБО во вторичный оборот дополнительных источников сырья для МО «Ретюнское сельское поселение» рекомендуется организация пунктов сбора вторсырья: макулатуры, черного и цветного металла (бутылок из-под напитков), стеклобоя. В перспективе на данных пунктах возможно организовать прием полиэтилена и пластмасс при наличии потребителя данного вида вторсырья.

В таблицах 3.25 и 3.26 представлен морфологический состав ТБО и КГО, собираемых в жилищном фонде и общественных и торговых предприятиях городов и регионов России.

Таблица 3.25.

Морфологический состав ТБО, собираемых в жилищном фонде и общественных и торговых предприятиях городов и регионов России, % по массе [21]

| Компонент | ТБО жилищного фонда, % | Среднее значение, % | ТБО общественных и торговых предприятий, % | Среднее значение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пищевые отходы | 27…37 | 32 | 13…16 | 15 |
| Бумага, картон | 37…41 | 39 | 45…52 | 48 |
| Дерево | 1…2 | 2 | 3…5 | 3 |
| Черный металлом | 3…4 | 4 | 3…4 | 4 |
| Цветной металлом | 1…2 | 2 | 1…4 | 3 |
| Текстиль | 3…5 | 4 | 3…5 | 3 |
| Кости | 1…2 | 1,5 | 1…2 | 1 |
| Стекло | 2…3 | 1,5 | 1…2 | 2 |
| Камни, штукатурка | 0,5…1 | 1 | 2…3 | 2 |
| Кожа, резина | 0,5…1 | 1 | 1…2 | 2 |
| Пластмасса | 5…6 | 5 | 8…12 | 10 |
| Прочее | 1…2 | 1 | 2…3 | 2 |
| Отсев (менее 15 мм) | 5…7 | 6 | 5…7 | 5 |
| ИТОГО: | 100 |  | 100 |

Таблица 3.26.

Ориентировочный состав крупногабаритных отходов [21]

| Материал | Содержание, % по массе | Составляющие |
| --- | --- | --- |
| Дерево | 60 | Мебель, обрезки деревьев, ящики, фанера |
| Бумага, картон | 6 | Упаковочные материалы |
| Пластмасса | 4 | Тазы, линолеум, пленка |
| Керамика, стекло | 15 | Раковины, унитазы, листовое стекло |
| Металл | 10 | Бытовая техника, велосипеды, радиаторы отопления, детали а/машин |
| Резина, кожа, изделия из смешанных материалов | 5 | Шины, чемоданы, диваны, телевизоры |

При  развитии системы  сбора вторичного сырья возможны  три схемы:

1) установка контейнеров для селективного сбора бумаги, стекла, пластика, металла в

жилых кварталах:

2) создание сети комплексных приемных пунктов сбора вторичных ресурсов:

3) организация передвижных пунктов сбора вторичных материальных ресурсов.

Создание приемных пунктов для сбора вторсырья с активным привлечением части предпринимателей сферы малого бизнеса, кроме всего прочего, приведет к созданию новых рабочих мест, в том числе для инвалидов, а также источника дополнительного дохода для наиболее неимущих  слоев населения.

Раздельный сбор вторичного сырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТБО, что существенно снижает загрузку полигона ТБО, уменьшает число стихийных свалок, оздоровляет экологическую обстановку. Дальнейшая переработка собираемого таким образом сырья является экологически приемлемым, энерго- и ресурсосберегающим производством.

Несмотря на то, что ТБО из жилого фонда являются крупным источником вторичного сырья, практическая реализация селективного сбора полезных компонентов отходов представляет собой сложную проблему, связанную как с организацией сбора, так и с фактической переработкой загрязненного материала, а также с уровнем цен на вторичное сырье соответствующего качества. Наибольший интерес представляет селективный сбор утильных фракций от общественных и торговых предприятий, качество которых выше, чем качество утильных фракций ТБО жилого фонда.

Также следует отметить, что в торговых точках легче, чем в жилой зоне организовать централизованный селективный сбор и транспортировку утильных компонентов.

Максимальный экономический и экологический эффект, связанный с извлечением утильных фракций и экономией природных ресурсов, реализуется на двух стадиях сбора и удаления ТБО:

- при селективном сборе ТБО общественных и торговых предприятий;

- при сборе вторсырья от населения на специально организованных пунктах.

Для МО «Ретюнское сельское поселение» возможна организация как передвижных, так и стационарных пунктов приема. Данный раздел будет более подробно рассмотрен в Генеральной схеме санитарной очистки территории МО «Лужский муниципальный район».

## 3.7 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИ ВЫБОРЕ ОПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ СБОРА КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ

Типичный процесс вывоза ТБО выглядит следующим образом. Отходы потребления попадают в мусорные контейнеры или бункеры в смешанном виде. Далее организация, заключившая договор с муниципалитетом на вывоз отходов, направляет мусоровозы по адресам расположения мусорных контейнеров и бункеров. Для этого используются автомобили с боковой, задней или передней загрузкой. Мусоровоз подъезжает к контейнеру, при помощи манипулятора забирает его и опорожняет, высыпая в собственный кузов, либо устанавливает пустой контейнер на место и едет к следующему - так до заполнения собственного кузова. Это зависит от типа мусоровоза. Далее отходы вывозятся на мусороперегрузочные, мусоросортировочные станции, полигоны и свалки.

Вывоз мусора на полигоны имеет свои плюсы и минусы. К плюсам относится возможность использования машин по строгому графику, обслуживание как на контейнерных площадках, так и у подъездов (в случае установки пластмассовых контейнеров в мусоропроводах). К недостаткам относятся большой пробег автотранспорта на полигон, и как следствие увеличенный расход горюче-смазочных материалов (ГСМ), «полигонная» эксплуатация также увеличивает расходы на ремонт техники. Просыпание при погрузке, узкая специализация, сложность регулирования количества контейнеров на контейнерных площадках с пиками накопления. Проблемой также является вывоз КГО, что требует применения еще одного типа контейнеров и машин.

Использование схемы вывоза на мусороперегрузочную станцию позволяет использовать мусоровозы с относительно небольшой грузоподъемностью и вместимостью контейнеров, которые работают с небольшим пробегом, и выполняют функцию сбора, перегрузки в контейнеры (кузова) накопители большой вместимости на станциях перегрузки.

А мусоровозы большой грузоподъемности выполняют функции транспортирования ТБО со станции перегрузки на места утилизации. Крупногабаритные отходы вывозятся в тех же контейнерах.

Такой способ вывоза ТБО позволяет повысить производительность мусоровозов, сэкономить ГСМ, уменьшить износ автомобильной техники связанный с полигонной эксплуатацией.

При этом в домовладениях устанавливаются собирающие контейнеры. Станции перегруза оснащаются пресс - комплексами в соответствии с заданной производительностью.

Транспортные мусоровозы совершают рейсы со станции перегруза до мест утилизации отходов. Их среднее расстояние поездки - в пределах 30 - 70 км. Количество рейсов собирающего мусоровоза 15-20 , транспортного 4 - 5 при объеме до 120 м.куб.

В случае вывоза отходов на мусоросортировочную станцию они регистрируются в журнале и взвешиваются на весах. Далее поступают на склад сырья, а затем в цех на переработку: сортировка, измельчение, прессование, удаление различных включений. Из цеха выходит готовая продукция (макулатура, ПЭВП, ПЭНП, текстильные отходы) в виде прессованных кип определенных групп и марок в соответствии с ГОСТом.

Готовую продукцию в кипах взвешивают на весах и перемещают на склад готовой продукции, затем отправляются на заводы-потребители и остатки на полигоны.

Пункты раздельного сбора (ПРС) целесообразно устраивать в садовых товариществах, коттеджных посёлках и др. Как правило, именно в непосредственной близости от этих объектов возникают несанкционированные свалки. Возникновение свалок связано не только с нежеланием оплачивать за вывоз мусора, но и с таким фактором как нарушение регулярности вывоза. Срыв графиков вывоза во многом объясняется значительной отдалённостью мусорных площадок. Поэтому логичным выходом из положения представляется преобразование этих площадок в пункты раздельного сбора. Желательно располагать их рядом с магазинами, автобусными и железнодорожными станциями и привлекать для обслуживания персонал близлежащих объектов.

ПРС представляет собой огороженную площадку с навесом, оборудованную контейнерами для вторичного сырья (картон + ПЭТ-бутылка) и лёгким компактором WS-8. При больших объёмах картона необходим пресс-пакетировщик. Значительная экономия в 3-4 раза достигается за счёт уменьшения количества вывозов контейнера-накопителя. Так при замене контейнера на компактор WS-8 количество рейсов уменьшается в 4 раза, соответственно в 4 раза уменьшаются общие затраты на утилизацию и снижается частота вывоза. На пунктах так же может осуществляться отделение ценного вторичного сырья: бумага, ПЭТ-бутылка, стекло, пластик, чёрные и цветные металлы. Оставшийся мусор собирается в контейнера-накопители , или уплотняется в лёгких компакторах типа WS-8. Данная схема позволяет на 15-20% уменьшить объём вывозимых отходов, а применение компакторов позволяет ещё в 2-2.5 раза снизить этот объём.

Рационально предположить, что установкой контейнеров на отдельную группу коммунальных отходов, а также организацией удаления этих отходов от мест сбора осуществляет предприятие - потребители отходов.

## 3.8. КОМПОСТИРОВАНИЕ

Для частного неблагоустроенного фонда с печным отоплением экономически выгодно рекомендовать самостоятельную утилизацию на земельном участке таких отходов, как пищевые (в качестве компоста на участках или корма домашним животным), картон, бумага, древесина (в качестве твердого сырья для получения тепла).

Наиболее доступным и одним из самых рациональных и распространенных способов сбора, обезвреживания и утилизации хозяйственных отходов на земельном участке является  компостирование.

Компостирование – это технология переработки отходов, основанная на естественном разложении органических веществ под влиянием деятельности микроорганизмов,  почвенных бактерий и кислорода. В результате процесса компостирования органические отходы постепенно преобразуются в компост. Компост – это органическое удобрение, богатое гумусом, в составе которого содержатся практически все необходимые растениям элементы и питательные вещества. Компост служит лучшим удобрением для садовых и огородных культур и находит широкое применение в сельском и сельском хозяйстве. В зависимости от компостируемого материала компосты могут быть земляные, торфонавозные, торфофекальные и сборные. Для владельца небольшого приусадебного участка или дачи наибольший интерес представляют так называемые смешанные (сборные) компосты.

Для приготовления компоста годятся все способные разлагаться органические материалы: все отходы растительного происхождения из сада и огорода, сено, солома, листва и измельченные ветки деревьев и кустарников, опилки, любые кухонные отходы, помои, заварка от чая и кофе, а также извлеченные из пруда водоросли и ил, фекалии и другие. Нельзя закладывать в компостную кучу древесный материал и остатки растений, обработанных гербицидами либо пораженные болезнями. Недопустимо добавление в компост массы сорных растений. Помои, а также вода для полива компостной кучи не должна содержать мыла или других моющих средств. Необходимо, чтобы в компост не попали: зола, известь, изделия из пластика, металла, стекла, керамики, строительный мусор, табачные окурки и любые другие материалы, которые не разлагаются, но мешают развитию микроорганизмов или могут отравить компост.

Содержание гумуса в обычной почве составляет 2-2,5%, а в компосте до 20%. Компост прошедший вторую фазу, называют тонким или спелым. Сроки созревания компоста зависят от температуры, влажности, доступа воздуха и в среднем составляет 1-1,5 года, в том случае, если компост вы больше не трогаете. Готовый спелый компост представляет собой черное рассыпчатое вещество, слегка влажное, с запахом свежей лесной земли.

На разложение органических веществ оказывает влияние множество факторов, из которых следует выделить три основных:

Наличие кислорода

Потребность в кислороде непосредственно связана с интенсивностью разложения органического вещества в процессе компостирования, поэтому необходимо обеспечивать постоянный или периодический приток свежего воздуха по всему объему компостируемого материала. При отсутствии в компостнике необходимого количества воздуха, его содержимое начинает гнить, о чем свидетельствует характерный запах. Нормализовать воздухообмен, можно перелопатив всю яму.

Наличие влаги

Минимальное содержание влаги, при котором проявляется активность микроорганизмов, составляет 12-15%, оптимальное – 60-70%. Очевидно, чем ниже влажность компостной массы, тем медленнее будет происходить процесс образования компоста.

Температура

Как известно, температура является сильнейшим фактором, влияющим на скорость течения химических реакций. Низкая внешняя температура в зимний период замедляет процесс разложения, а теплые летние температуры ускоряют процесс.

Необходимо отметить, что для регулирования процесса компостирования в последнее время применяются микробиологические добавки. С их помощью также можно производить компостирование органических остатков, причем, в более короткие сроки, но образование компоста осуществляется другими видами микроорганизмов, отличных от тех, которые находятся в почве, и требуют других условий компостирования. Поэтому, при использовании таких препаратов необходимо строго соблюдать инструкции по их применению.

Средства для приготовления компоста - эффективные препараты, ускоряющие процесс компостирования в 5 и более раз. К ним относятся Биофорс Компост, Компостелло, Компост Трит, Вэйст Трит, Возрождение Компост, Байкал ЭМ-1, Тамир и др.

Компостирование - это естественный способ переработки органических отходов -  превращение отходов в биогумус, который обладает значительными преимуществами по сравнению с другими минеральными и органическими удобрениями.

Компостирование приносит пользу окружающей среде, поскольку органические отходы перерабатываются в удобрение; создает прекрасные условия для растений путем увеличения плодородия почвы; удерживает влагу, так как  почва с внесением компоста лучше сохраняет влажность; экономит деньги на покупку различного рода удобрений.

Компостирование органических отходов позволяет значительно снизить объемы ТБО, произведенного домовладельцем, а это уменьшает накопление мусора вокруг дома и на свалках, а следовательно экономические затраты на сбор, вывоз и захоронение отходов.

За счет исключения пищевых отходов из объема накопления ТБО от собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков периодичность вывоза ТБО по согласованию с органами Роспотребнадзора может быть сокращена до 2 раз в неделю.

## 3.9. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УДАЛЕНИЯ ЖИДКИХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Сбор и удаление жидких отходов следует осуществлять в соответствии с требованиями       п.2.3. СанПиН 42-128-4690-88 [6].

При расчете общего количества жидких бытовых отходов следует учитывать отходы, образующиеся в неканализованных нежилых объектах общественного назначения.

По мере благоустройства населенных мест следует учитывать возможность уменьшения общих объемов жидких бытовых отходов, вывозимых из неканализованных объектов.

Для сбора жидких отходов в не канализованных домовладениях устраиваются дворовые помойницы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка помойницы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.

Дворовые уборные должны быть удалены от жилых зданий, детских учреждений, школ, площадок для игр детей и отдыха населения на расстояние не менее 20 и не более 100 м. На территории частных домовладений расстояние от дворовых уборных до домовладений определяется самими домовладельцами и может быть сокращено до 8-10 метров. В конфликтных ситуациях место размещения дворовых уборных определяется представителями общественности, административных комиссий.

В условиях децентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 м.

Дворовая уборная должна иметь надземную часть и выгреб. Надземные помещения сооружают из плотно пригнанных материалов (досок, кирпичей, блоков и т.д.). Выгреб должен быть водонепроницаемым, объем которого рассчитывают исходя из численности населения, пользующегося уборной.

Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 3 м. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше, чем до 0,35 м от поверхности земли.

Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже 1 раза в полгода. Помещения дворовых уборных должны содержаться в чистоте. Уборку их следует производить ежедневно. Не реже одного раза в неделю помещение необходимо промывать горячей водой с дезинфицирующими средствами.

Наземная часть помойниц и дворовых уборных должна быть непроницаемой для грызунов и насекомых.

Неканализованные уборные и выгребные ямы дезинфицируют растворами состава: хлорная известь (10%), гипохлорид натрия (3-5%), лизол (5%), нафтализол (10%), креолин (5%), метасиликат натрия (10%). Эти же растворы применяют для дезинфекции деревянных мусоросборников. Время контакта не менее 2 минут [6].

Запрещается применять сухую хлорную известь (исключение составляют пищевые объекты и медицинские лечебно-профилактические учреждения).

Средняя норма накопления жидких отходов – 3,25 м3 в год [21].

В 2011 году количество жителей поселения, проживающих в неканализованных многоквартирных домовладениях, составит 7 человек. Таким образом, количество жидких бытовых отходов, удаляемых из дворовых уборных, составит – V= 7*3,25 = 22,75 м3 в год.

В частном секторе для сбора и вывоза жидких бытовых отходов рекомендуется обустроить выгребные ямы. В 2011 году количество жителей, проживающих в неблагоустроенных домах индивидуальной постройки, составит 550 человек. Таким образом, количество жидких бытовых отходов, удаляемых из выгребов, составит – V= 550*3,25 = 1787,50 м3 в год.

Общий объем отходов получится 1810,25 м3/год.

Жидкие отходы в неканализованных домовладениях собирают в один выгреб и вывозят по мере накопления. Выгреб для нечистот и помоев  водонепроницаем.

Жидкие бытовые отходы рекомендуется удалять из выгребов с помощью ассенизационных машин марок КО-503В, КО-529, КО-526,  КО-520, КО-520-1.

Расчет произведен  на основе вакуумных машин КО-520-1 на базовом шасси ЗИЛ-534332. Вместимость бака машины – 7,0 м3.

Расчет производительности машин представлен в таблице 3.27.

Таблица 3.27.

| № п/п | Марка автомобиля | Кол-во единиц | График работы (период) дней | Кол-во рейсов в смену | Объем цистерны, м3 | Объем вывоза ЖБО за год, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КО-520-1 ЗиЛ 534332 | 1 | 52 | 5 | 7 | 1820,00 |

Таким образом, 1 рекомендуемая ассенизационная машина КО-520-1 при работе 5 рейсов в неделю вывезет 1820,00 м3 за год. То есть при таком графике работ 1 вакуумная машина справится с работой.

Жидкие бытовые отходы населения рекомендуется вывозить на канализационные очистные сооружения, обслуживающие МО «Ретюнское сельское поселение».

## 3.10. ОБРАЩЕНИЕ С БЕЗНАДЗОРНЫМИ ЖИВОТНЫМИ

Безнадзорными признаются животные, находящиеся без сопровождающего лица на территории города вне пределов жилых или специально отгороженных для содержания животных помещений, независимо от наличия ошейника с номерным знаком.

Организация отлова безнадзорных животных возлагается на органы местного самоуправления муниципальных образований, в обязанности которых входит также оборудование, финансирование (бюджетом муниципального образования должны быть предусмотрены соответствующие расходы) и контроль системы пунктов приема, передержки и карантирования отловленных животных, собственно же работы по содержанию животных выполняются коммунальными службами.

Отлов, транспортировка и содержание безнадзорных животных производятся в соответствии с рекомендациями органов ветеринарного надзора, и конкретная программа мероприятий, порядок и способы их осуществления разрабатываются совместно с органами ветеринарного надзора муниципального образования (населенного пункта, субъекта федерации).

Отлов животных должен производиться методами, исключающими нанесение животным увечий или иного вреда здоровью. К разрешенным средствам отлова относятся: обездвиживающие препараты (с дозировкой в зависимости от веса животного), сети, сачки-ловушки, а также другие средства и приспособления, не наносящие вреда здоровью животных в момент отлова. Отлов должен производиться под наблюдением представителей ветеринарного надзора. Отстрел животных возможен только в том случае, если не возможен отлов и установлена опасность животного.

В целях недопущения жестокого обращения с животными и причинения вреда их здоровью, органы местного самоуправления вправе обязать юридических лиц, производящих отлов безнадзорных животных, нести материальную ответственность за причинение вреда здоровью отлавливаемых животных.

Отловленные животные подлежат обязательной регистрации и освидетельствованию специалистами ветеринарной службы – в целях предотвращения распространения заболеваний. Одновременно принимаются меры по идентификации животного, поскольку при определении владельца, животное необходимо возвратить.

Поиск собственника животного производится всеми доступными средствами: по специально организованному реестру, с использованием средств массовой информации.

При наличии у животного трудноизлечимых или неизлечимых заболеваний, ветеринарным врачом принимается решение об эвтаназии. При возвращении животного с установленным заболеванием необходимо обязать владельца провести лечение и прочие санитарно-эпидемиологические мероприятия. Передача животного собственнику производится с заполнением и подписанием соответствующих документов.

Расходы по отлову, ветеринарным мероприятиям и последующему содержанию животного в приюте оплачиваются установленным собственником животного по тарифам, определенным соответствующим законодательным документом, утвержденным органами местного самоуправления.

В отношении животных, не подлежащих эвтаназии, осуществляется их вакцинация, регистрация и постановка на учет в сеть лабораторного наблюдения. Ветеринарные мероприятия (эвтаназия, стерилизация и др.) проводятся только лицензированным ветеринарным специалистом, с соблюдением правил обезболивания. Помещения приютов для безнадзорных животных должны соответствовать зоогигиеническим требованиям, содержание животных – ветеринарным требованиям.

Утилизация трупов животных (как биологических отходов) на территориях, не входящих в регион вечной мерзлоты, согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. N 13-7-2/469) производится сжиганием, либо размещением в скотомогильниках.

Удаление биологических отходов с территории поселения.

Владелец животного или пользователь земельного участка, на котором обнаружен подлежащее убою животное либо его труп, обязан обеспечить его изоляцию от любых других объектов животного мира.

Владелец животного либо пользователь земельного участка в срок не более суток с момента гибели животного, либо обнаружения трупа обязаны известить об этом представителя Госветинспекции Лужского района, который на месте по результатам осмотра определяет порядок утилизации биологических отходов.

Захоронение биологических отходов в землю, сброс их в водоемы, реки, болота, сброс в бытовые мусорные контейнеры и вывоз их на свалки и полигоны захоронений категорически запрещается.

Ветеринарно-санитарная экспертиза, доставка биологических отходов для переработки, переработка, сжигание с последующим захоронением либо иной, указанный Госветнадзором способ утилизации для данного вида отходов производятся за счет владельца животного, либо пользователя земельного участка, на территории которого обнаружены биологические отходы. В случае, если владелец биоотходов не установлен, их утилизация производится за счет органов местного самоуправления.

Перевозка биологических отходов производится только на транспортных средствах, оборудованных водонепроницаемыми закрытыми кузовами, которые легко подвергаются санитарной обработке. Использование транспортного средства для биологических отходов в других целях, а именно - для перевозки кормов, сырья и продукции животного происхождения либо иных пищевых продуктов, запрещено.

При радиоактивном загрязнении в дозе 1 * 106 Ки/кг биологические отходы подлежат захоронению в специальных хранилищах, удовлетворяющих требованиям радиационной безопасности.

После отгрузки биологических отходов транспортное средство, место, где лежали биологические отходы, использованный инвентарь, оборудование и спецодежда подлежат обязательной дезинфекции. Для дезинфекции применяются специальные средства, указанные в действующих федеральных правилах по проведению ветеринарной дезинфекции объектов животноводства.

Трупы павших животных, в том числе трупы экспериментально зараженных животных, другие биологические отходы подлежат сжиганию в специальных печах.

Утилизация, кремация, захоронение в землю биологических отходов без разрешения главного государственного ветеринарного инспектора по Лужскому району либо уполномоченных им лиц запрещены.

На территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области кремация животных производится только в городской ветеринарной станции Санкт-Петербурга.

### Сжигание

Сжигание биологических отходов проводят под контролем ветеринарного специалиста, в специальных печах или земляных траншеях (ямах) до образования негорючего неорганического остатка.

1. Способы устройства земляных траншей (ям) для сжигания трупов.

2. Выкапывают две траншеи, расположенные крестообразно, длиной 2,6 м, шириной 0,6 м и глубиной 0,5 м. На дно траншеи кладут слой соломы, затем дрова до верхнего края ямы. Вместо дров можно использовать резиновые отходы или другие твердые горючие материалы. В середине, на стыке траншей (крестовина) накладывают перекладины из сырых бревен или металлических балок и на них помещают труп животного. По бокам и сверху труп обкладывают дровами и покрывают листами металла. Дрова в яме обливают керосином или другой горючей жидкостью и поджигают.

3. Роют яму (траншею) размером 2,5х1,5 м и глубиной 0,7 м, причем вынутую землю укладывают параллельно продольным краям ямы в виде гряды. Яму заполняют сухими дровами, сложенными в клетку, до верхнего края ямы и поперек над ним. На земляную насыпь кладут три-четыре металлические балки или сырых бревна, на которых затем размещают труп. После этого поджигают дрова.

4. Выкапывают яму размером 2,0 х 2,0 м и глубиной 0,75 м, на дне ее вырывают вторую яму размером 2,0 х 1,0 м и глубиной 0,75 м. На дно нижней ямы кладут слой соломы, и ее заполняют сухими дровами. Дрова обливают керосином или другой горючей жидкостью. На обоих концах ямы, между поленницей дров и земляной стенкой, оставляют пустое пространство размером 15 - 20 см для лучшей тяги воздуха. Нижнюю яму закрывают перекладинами из сырых бревен, на которых размещают труп животного. По бокам и сверху труп обкладывают дровами, затем слоем торфа (кизяка) и поджигают дрова в нижней яме.

5. Траншеи (ямы) указанных размеров предназначены для сжигания трупов крупных животных. При сжигании трупов мелких животных размеры соответственно уменьшают.

6. Золу и другие несгоревшие неорганические остатки закапывают в той же яме, где проводилось сжигание.

### Размещение и строительство скотомогильников (биотермических ям)

1. Выбор и отвод земельного участка для строительства скотомогильника или отдельно стоящей биотермической ямы проводят органы местной администрации по представлению организации государственной ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно-эпидемиологического надзора.

2. Размещение скотомогильников (биотермических ям) в водоохранной, лесопарковой и заповедной зонах категорически запрещается.

3. Скотомогильники (биотермические ямы) размещают на сухом возвышенном участке земли площадью не менее 600 кв. м. Уровень стояния грунтовых вод должен быть не менее 2 м от поверхности земли.

4. Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) до:

- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) - 1000 м;

- скотопрогонов и пастбищ - 200 м;

- автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории - 50 - 300 м.

5. Биотермические ямы, расположенные на территории государственных ветеринарных организаций, входят в состав вспомогательных сооружений. Расстояние между ямой и производственными зданиями ветеринарных организаций, находящимися на этой территории, не регламентируется.

6. Территорию скотомогильника (биотермической ямы) огораживают глухим забором высотой не менее 2 м с въездными воротами. С внутренней стороны забора по всему периметру выкапывают траншею глубиной 0,8 - 1,4 м и шириной не менее 1,5 м с устройством вала из вынутого грунта. Через траншею перекидывают мост.

7. При строительстве биотермической ямы в центре участка выкапывают яму размером 3,0 х 3,0 м и глубиной 10 м. Стены ямы выкладывают из красного кирпича или другого водонепроницаемого материала и выводят выше уровня земли на 40 см с устройством отмостки. На дно ямы укладывают слой щебенки и заливают бетоном. Стены ямы штукатурят бетонным раствором. Перекрытие ямы делают двухслойным. Между слоями закладывают утеплитель. В центре перекрытия оставляют отверстие размером 30 х 30 см, плотно закрываемое крышкой. Из ямы выводят вытяжную трубу диаметром 25 см и высотой 3 м.

8. Над ямой на высоте 2,5 м строят навес длиной 6 м, шириной 3 м. Рядом пристраивают помещение для вскрытия трупов животных, хранения дезинфицирующих средств, инвентаря, спецодежды и инструментов.

9. Приемку построенного скотомогильника (биотермической ямы) проводят с обязательным участием представителей государственного ветеринарного и санитарного надзора с составлением акта приемки.

10. Скотомогильник (биотермическая яма) должен иметь удобные подъездные пути.

Эксплуатация

1. Скотомогильники и биотермические ямы, принадлежащие организациям, эксплуатируются за их счет; остальные - являются объектами муниципальной собственности.

2. Ворота скотомогильника и крышки биотермических ям запирают на замки, ключи от которых хранят у специально назначенных лиц или ветеринарного специалиста хозяйства (отделения), на территории которого находится объект.

3. Биологические отходы перед сбросом в биотермическую яму для обеззараживания подвергают ветеринарному осмотру. При этом сверяется соответствие каждого материала (по биркам) с сопроводительными документами. В случае необходимости проводят патологоанатомическое вскрытие трупов.

4. После каждого сброса биологических отходов крышку ямы плотно закрывают. При разложении биологического субстрата под действием термофильных бактерий создается температура среды порядка 65 - 70 градусов С, что обеспечивает гибель патогенных микроорганизмов.

5. Допускается повторное использование биотермической ямы через 2 года после последнего сброса биологических отходов и исключения возбудителя сибирской язвы в пробах гумированного материала, отобранных по всей глубине ямы через каждые 0,25 м. Гумированный остаток захоранивают на территории скотомогильника в землю. После очистки ямы проверяют сохранность стен и дна, и в случае необходимости они подвергаются ремонту.

6. На территории скотомогильника (биотермической ямы) запрещается:

- пасти скот, косить траву;

- брать, выносить, вывозить землю и гумированный остаток за его пределы.

7. Осевшие насыпи старых могил на скотомогильниках подлежат обязательному восстановлению. Высота кургана должна быть не менее 0,5 м над поверхностью земли.

8. В исключительных случаях с разрешения Главного государственного ветеринарного инспектора субъекта Российской Федерации допускается использование территории скотомогильника для промышленного строительства, если с момента последнего захоронения:

- в биотермическую яму прошло не менее 2 лет;

- в земляную яму - не менее 25 лет.

Промышленный объект не должен быть связан с приемом, производством и переработкой продуктов питания и кормов. Строительные работы допускается проводить только после дезинфекции территории скотомогильника бромистым метилом или другим препаратом в соответствии с действующими правилами и последующего отрицательного лабораторного анализа проб почвы и гумированного остатка на сибирскую язву.

9. В случае подтопления скотомогильника при строительстве гидросооружений или паводковыми водами его территорию оканавливают траншеей глубиной не менее 2 м. Вынутую землю размещают на территории скотомогильника и вместе с могильными курганами разравнивают и прикатывают. Траншею и территорию скотомогильника бетонируют. Толщина слоя бетона над поверхностью земли должна быть не менее 0,4 м.

10. Ответственность за устройство, санитарное состояние и оборудование скотомогильника (биотермической ямы) в соответствии с настоящими Правилами возлагается на местную администрацию, руководителей организаций, в ведении которых находятся эти объекты.

В МО «Ретюнское сельское поселение» на территории ОАО «Рассвет» организован скотомогильник, соответствующий ветеринарным и санитарно-эпидемиологический требованиям.

### Инфраструктура

Стерилизация и последующий выпуск животного в места прежнего обитания, как метод гуманного регулирования численности безнадзорных животных, не оправдывает себя, поскольку животное, лишенное естественной иммунной защиты организма, быстро становится носителем инфекционных болезней и погибает без поддержки человека. Поэтому рекомендуется использовать комплексный метод обращения с безнадзорными животными, включающий в себя:

- отлов животного гуманными способами;

- проведение ветеринарного обследования и вакцинации;

- передержку отловленного животного (в течение трех или более дней);

- выбраковку по признакам: состояние здоровья животного, степень агрессивности, хозяйственная значимость и востребованность породы;

- эвтаназия или стерилизация животного с целью дальнейшего устройства в приюте.

Инфраструктура, обеспечивающая комплексный метод обращения с безнадзорными животными, должна включать в себя следующие организации:

- служба отлова;

- городской приют животных;

- общественная организация, контролирующая выполнение правил содержания животных в городе, совместно с органами местного самоуправления и ветеринарного надзора.

Общественная организация должна также вести пропагандистскую работу среди населения с целью разъяснения необходимых принципов обращения с животными (необходимость воспитания, ответственность за содержание и др.).

В целом рекомендуется для решения проблемы обращения с безнадзорными животными разработать отдельные проект, привлекая все заинтересованные стороны.

## 3.11. Ответственность за санитарное содержание территории муниципального образования

Органами местного самоуправления МО «Ретюнское сельское поселение» утверждаются:

- Список придворовых, внутридворовых и иных территорий населенного пункта, подлежащих механизированной и ручной уборке;

- Состав мероприятий по охране окружающей среды;

- Организации ответственные за содержание придомовых и внутридворовых территорий.

В соответствии с областным законом Ленинградской области № 7-ОЗ от 4.03.2010 г. [33] к полномочиям органов местного самоуправления городских, сельских поселений относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

Учреждения по эксплуатации зданий, коменданты, председатели жилищно-строительных кооперативов и управляющие домами, владельцы объектов торговли, общественного питания независимо от форм собственности, должностные лица учреждений, предприятий, организаций, объединений должны:

-  Своевременно заключать договоры с исполнителем на удаление бытовых отходов;

-  Оборудовать площадки с водонепроницаемым покрытием под мусоросборники;

- Обеспечивать сборниками и инвентарем, применяемым для сбора пищевых отходов, уличного и дворового смета;

-  Принимать меры по обеспечению регулярной очистки, мойки, дератизации, дезинсекции и дезинфекции мусоропроводов, мусороприемных камер, площадок сборников отходов, а также иметь необходимый запас дезинфицирующих и моющих средств.

Учреждения по эксплуатации зданий, коменданты, председатели жилищно-строительных кооперативов и управляющие домами:

- Проводить разъяснительную работу среди населения по соблюдению правил содержания внутридворовых территорий;

- Согласовывать с предприятиями, осуществляющими уборку, графики уборки внутридворовых  и придомовой территорий.

Контроль за санитарным содержанием территорий населенных мест осуществляет администрация МО «Ретюнское сельское поселение» (согласно ФЗ от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 14). [32].

## 3.12.  СТРУКТУРА ЗАТРАТ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОЦЕССА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ С УЧЕТОМ ОСНОВНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ

Сбор – Перемещение – Захоронение

Величина затрат на осуществление процесса сбора, перемещения и захоронения твердых бытовых отходов (ТБО) зависит от общего объема ТБО, полноты технологического цикла, применяемых технологий, цены эксплуатируемой техники, плеча перевозки и др.

Общий объем ТБО определяется с использованием разработанных нормативов общегодового объема накопления ТБО на душу населения. Для Ретюнского сельского поселения в 2011 году этот норматив составляет 1,567 м3/чел в год для благоустроенного жилого фонда и      1,415 м3/чел в год – для неблагоустроенного жилого фонда.

Общий объем  складывается из:

-  Общий объем образования отходов от населения;

- Объем отходов, образуемых социальной сферой (магазины, больницы, вокзалы, школы и т.п.);

- Объем офисных отходов (конторы, банки, проектные институты, бизнес-центры);

- Муниципальные отходы (отходы зеленого строительства, уличный смет, листва, сбор из городских урн);

- Отходы быта предприятий/

Общий объем образования ТБО от населения в жилищном фонде определяется:

Где:

– Средняя норма накопления на одного жителя;

– Общая численность населения.

Объем твердых бытовых отходов, образующихся не от населения (FС, FО, FП, FМ), определяется в процессе ведения мониторинга отходов для данного муниципального образования. В долях от общего объема образования отходов от населения это составляет 30-60%.

Стоимость процесса обращения с отходами будет складываться следующим образом:

В стоимость сбора входят:

- Затраты на организацию и обслуживание контейнерных площадок

- Затраты на приобретение, ремонт и обновление контейнерного парка

- Заработная плата обслуживающего персонала

- Накладные расходы

- Налоговые отчисления в соответствии с действующим законодательством.

В стоимость удаления входят:

- Затраты на обслуживание, ремонт, обновление парка автотранспорта

- Заработная плата водителей, ремонтников и т.п.

- Затраты на горюче-смазочные материалы

- Накладные расходы

- Налоговые отчисления в соответствии с действующим законодательством.

В стоимость утилизации входят:

- Затраты на обслуживание, ремонт, обновление технологических линий

- Заработная плата обслуживающего персонала

- Затраты на электроэнергию (энергоносители и т.п.)

- Накладные расходы

- Налоговые отчисления в соответствии с действующим законодательством.

В стоимость захоронения входят:

- Затраты на обслуживание, ремонт, обновление парка спецмашин

- Заработная плата водителей, ремонтников и т.п.

- Затраты на горюче-смазочные материалы

- Затраты на изоляционные материалы и мероприятия в соответствии с регламентом работы полигона

- Накладные расходы

- Налоговые отчисления в соответствии с действующим законодательством.

Если для этапа сбора отходов характерны основные затраты в начале – при организации контейнерных площадок, то для этапов транспортировки, утилизации и захоронения характерны постоянно растущие затраты, связанные с ростом цен на топливо и электроэнергию. Также стоимость всех этапов процесса обращения с отходами будет постоянно расти по причине необходимости увеличения заработной платы и сопряженных с ней налоговых отчислений – ввиду инфляции, поэтому для прогнозирования изменения общей стоимости процесса обращения с отходами необходимо вводить при расчетах поправочный коэффициент, определяющий влияние инфляционных процессов на конечную стоимость.

Сдерживающим фактором роста платежей для населения должны являться мероприятия, направленные на совершенствование технологии процесса обращения с отходами и увеличения объема возврата в производство вторичного сырья.

Все виды расчетов должны утверждаться аудитом, который проводится специализированными и аккредитованными для данного вида деятельности организациями.

## 3.13. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ОТЧЕТНОСТИ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

Форма отчетности имеет целью ведения учета и контроля за процессом обращения с отходами на территории Ретюнского сельского поселения всех этапов процесса. Результатом явится возможность не только учета всех источников образования отходов и объемов по каждому источнику, но и путь следования отходов. Таким образом, введение учета обеспечит обоснованное взимание платежей, исключение образования несанкционированных свалок.

Форма отчетности заполняется всеми субъектами хозяйственной деятельности независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих свою деятельность в области обращения с отходами.

- В соответствии с ниже приведенной классификацией выбирается категория, к которой относится объект (данная классификация рекомендуется ООО НПО «Центр благоустройства и обращения с отходами»).

2. В соответствии с выбранной категорией заполняются отчетные формы.

3. Отчетность по приведенной форме предоставляется ежеквартально специально уполномоченным органам в сфере обращения с отходами.

Таблица 3.28.

КАТЕГОРИИ ОБЪЕКТОВ – ИСТОЧНИКОВ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

| Категории объектов | Единицы измерения |
| --- | --- |
| 1. Жилой фонд: неблагоустроенный жилой фонд; благоустроенный жилой фонд. | 1 человек |
| 2. Предприниматели без образования юридического лица. | 1 сотрудник |
| 3. Предприятия, учреждения, юридические лица. | 1 сотрудник |
| 3.1. Предприятия торговли: промышленными товарами; продовольственными товарами; зоомагазины, цветочные магазины; ларьки, палатки; рыночные комплексы вещевые; рыночные комплексы продовольственные; складские помещения. | кв. м площади |
| 3.2. Учреждения здравоохранения: поликлиники, амбулатории; стационары всех типов; аптеки, аптечные киоски. | 1 посещение 1 место кв. м площади |
| 3.3. Учреждения временного проживания населения: учреждения санаторно-курортные, дома отдыха; гостиницы; общежития. | 1 место |
| 3.4. Организации и учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи: административные учреждения; проектные организации, офисы, конторы; банки; юридические консультации, нотариальные конторы, суды; отделения связи. | 1 сотрудник |
| 3.5. Учебно-образовательные учреждения, в том числе дошкольного образования: детские сады; школы; школы-интернаты; училища; высшие учебные заведения. | 1 место 1 учащийся 1 учащийся 1 учащийся 1 учащийся |
| 3.6. Культурно-спортивные, развлекательные учреждения: кинотеатры; театры; библиотеки; спортивные залы, бассейны; спортивно-концертные комплексы; залы игровых автоматов, казино, клубы; выставочные комплексы; музеи, галереи; церкви. | 1 место 1 место 1 посещение 1 посещение 1 место кв. м площади кв. м площади 1 посещение кв. м площади |
| 3.7. Предприятия бытового обслуживания: ремонт бытовой техники; ремонт обуви и др.; химчистки, прачечные; бани; косметические и парикмахерские салоны; ателье по пошиву и ремонту одежды; предприятия общественного питания. | кв. м площади кв. м площади кв. м площади кв. м площади 1 место 1 сотрудник 1 место |
| 3.8. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства: жилищно-эксплуатационные организации; кладбища; городские парки. | кв. м обслуживаемой площади кв. м площади кв. м площади |
| 3.9. Предприятия пассажирского транспорта: ж/д вокзалы, автовокзалы. | 1 пассажир |

## 3.14. РАЗМЕЩЕНИЕ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Размещение и обезвреживание твердых бытовых отходов

В настоящее время предусматриваются 3 основных метода обезвреживания отходов:

- обезвреживание на полигонах;

- биотермическая переработка в компост (биотопливо и органическое удобрение) на мусороперерабатывающих заводах;

- сжигание на специализированных мусоросжигательных заводах с утилизацией тепла.

Методы обезвреживания бытовых отходов выбирают на основе технико-экономических обоснований в зависимости от местных условий и санитарных требований.

Строительство сооружений по промышленной переработке бытовых отходов экономически целесообразно для городов с населением свыше 250 тыс. чел. с размещением их в промышленной зоне городов.

Строительство мусороперерабатывающих заводов оправдано при условии гарантированного потребления компоста городским озеленением, колхозами и совхозами, расположенными в пригородной зоне.

Строительство мусоросжигательных заводов следует предусматривать в городах, в которых по климатическим условиям и санитарно-эпидемиологическим требованиям метод сжигания является наиболее надежным (курортные зоны, города Крайнего Севера и города с особыми санитарно-эпидемиологическими условиями).

Обобщая вышеизложенное, можно рекомендовать в качестве способа обезвреживания отходов Ретюнского сельского поселения размещение на полигоне с предварительным раздельным сбором отдельных фракций отходов потребления.

Поскольку полигоны твердых бытовых отходов являются природоохранными сооружениями, предназначенными для изоляции и обезвреживания ТБО, и должны гарантировать санитарно-эпидемиологическую безопасность населения, к ним предъявляется ряд требований.

Участок под полигон должен иметь санитарно-эпидемиологичекое заключение  о соответствии его санитарным правилам и соответствующую санитарно-защитную зону (от 500 до 1000 м в зависимости от уровня обустройства полигона необходимым комплексом сооружений и мероприятий по охране окружающей среды и здоровья населения [12]). В состав основных сооружений полигона входят подъездная дорога, участок складирования ТБО, хозяйственная зона, инженерные сооружения и коммуникации.

Участок складирования должен быть защищен от поверхностных стоков, для чего предусматривается проектирование водоотводной канавы. Ограждения, проектируемые по периметру полигона, обеспечивают недопустимость проникновения на полигон.

Хозяйственная зона проектируется на пересечении подъездной дороги с границей полигона. В хозяйственной зоне размещаются бытовые и производственные помещения, обязательными объектами являются контрольно-пропускной пункт с весовой и устройством дозиметрического контроля, контрольно-дезинфицирующая зона на выезде с полигона, пожарный водоем.

Инженерные сети и сооружения: водоснабжение – возможно обеспечение привозной водой; канализация – с использованием городской системы канализации или контрольно-регулирующего пруда; освещение – постоянное для территории хозяйственной зоны, временная схема – для участков складирования.

Возможность снижения капитальных и эксплуатационных расходов при строгом соблюдении экологических и санитарно-гигиенических норм в большинстве случаев при этом достигается созданием централизованной системы обезвреживания ТБО для группы населенных пунктов.

Мощность полигона по приему ТБО определяется количеством отходов, поступающих равномерно в течение года.

Основной задачей полигонирования считается приведение процессов, происходящих в теле полигона (физико-химических) к естественным, происходящим в окружающей среде.

Полигон, находящийся в эксплуатации МУП «Сигнал», расположенный в 600 м от д. Смешино на территории Заклинского сельского поселения, имеет противофильтрационный экран и может считаться природоохранным сооружением.

Расчет грунта для ежесуточной изоляции размещенных на полигоне отходов производится, исходя их следующих характеристик:

-размер рабочей карты (ширина (м), длина (м)).

- бульдозеры сдвигают ТБО на рабочую карту, создавая слои высотой до 0,5 м. За счет 12-2- уплотненных слоев создается вал с пологим откосом высотой 2 м над уровнем площадки разгрузки мусоровозов. Уплотненный слой высотой 2 м изолируется слоем грунта 0,25 м.

Разгрузка мусоровозов перед рабочей картой должна осуществляться на слое ТБО, со времени укладки и изоляции которого прошло более 3 месяцев.

Закрытие полигона для приема ТБО осуществляется после отсыпки его на проектную отметку, установленную заданием; на высоконагружаемых полигонах со сроком эксплуатации не менее 5 лет допускается превышение проектной отметки на 10%.

Последний слой отходов перед закрытием полигона засыпается слоем грунта с учетом дальнейшей рекультивации.

Направления рекультивации определяют дальнейшее целевое использование рекультивируемых территорий в народном хозяйстве.

При проектировании полигона должен быть разработан план мероприятий по восстановлению ландшафта после закрытия полигона.

## 3.15 ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ МОЕК

Автомобильная мойка является важным объектом, обеспечивающим санитарное состояние муниципальных образований. В городе необходимо организовать автомобильные мойки на въезде и выезде из административного центра.

При проектировании автомобильных моек необходимо учитывать и резервировать площади для размещения данных объектов. Чистый автотранспорт способствует улучшению санитарно – экологического состояния населенного пункта.

Сбор твердых отходов.

Учет твердых осадков ведется не только по мойке, но и также по непосредственно примыкающим к мойке объектам, таких как кафе, продовольственный магазин, магазин дорожных товаров, автозаправка, по которым производится отдельный расчет норм образования ТБО. Объем образования ТБО от автомобильных моек носит сезонный характер. На объем влияет географическое положение, климатические условия, качество дорожного покрытия.

Рекомендуемые расчеты на 1 легковой автомобиль и на 1 грузовой автомобиль приведены в таблице 3.29. Данные расчеты могут подлежать корректировке в соответствии с индивидуальной технологией автомобильной мойки.

Таблица 3.29.

Нормы накопления отходов для автомоек

| Объект образования отходов | Единица измерений | Годовая норма накопления отходов, тонн/год. |
| --- | --- | --- |
| Автомобильная мойка | 1 легковой автомобиль | 0,0056 |
|  | 1 грузовой автомобиль | 0,0224 |

Рекомендуемая норма накопления отходов для объектов, непосредственно примыкающих к автомобильной мойке, приведена в таблице 3.30.

Таблица 3.30.

Нормы накопления отходов для объектов, примыкающих к автомойкам

| Объект образования отходов | Единица измерений | Годовая норма накопления отходов, м3/год. |
| --- | --- | --- |
| Продовольственный магазин | 1 кв. м торговой площади | 1,49 |
| Магазин запчастей | 1 кв. м торговой площади | 1,31 |
| Кафе | 1 посещение | 0,88 |
| АЗС | 1 кв. м площади | 0,11 |
| Автомастерская | 1 машиноместо | 1,97 |

*Данные нормы накопления ТБО определены путем натурных измерений.

Изменения количества образующихся бытовых отходов по сезонам года приведены в                таблице 3.31.

Таблица 3.31.

Динамика изменения количества образующихся отходов по сезонам

| Лето | Осень | Зима | Весна |
| --- | --- | --- | --- |
| масса | объем | масса | объем | масса | объем | масса | объем |
| 1 | 1 | 1,5 | 1,44 | 1,16 | 1,12 | 1,3 | 1,33 |

*За 100% принята масса и объем образующихся ТБО в летний период.

Также, при определении нормы накопления отходов необходимо учитывать объем смета с территорий с твердым покрытием, который составляет ( 5% по объему от твердых бытовых отходов. Место сдачи образовавшихся отходов определяет орган исполнительной власти в соответствии с отнесением отходов к определенному классу опасности, устанавливаемому органами Роспотребнадзора.

Приведенные значения норм накопления отходов действительны для северо-западного региона России.

Руководитель автомойки обязан заключать договора со спецавтохозяйством на вывоз и обезвреживание или захоронение отходов. При этом рассчитывается количество контейнеров, их объемы, утверждаются графики вывоза и организуются места временного хранения отходов.

Очистка сточных вод.

# Одним из основных моментов при строительстве автомойки, является организация очистки сточных вод. Хозяйственно-бытовые сточные воды от туалетов и душевых могут отводиться в городскую канализацию, а в случае невозможности такого отвода, применяется компактная система биологической очистки. Стоки от мойки автомобилей, требуется направлять на локальные очистные сооружения, с последующим водооборотом. Рекомендуется применять сертифицированные и зарекомендовавшие себя системы очистки воды.

# 4. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ Ретюнского сельского поселения

## 4.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА УРН

На всех площадях и улицах, садах, парках, на вокзалах, рынках, остановках сельского транспорта должны иметься в достаточном количестве урны. Очистка урн производится по мере их наполнения предприятиями и организациями, несущими ответственность за уборку данной территории.

### 4.1.1. Для тротуаров

Расстояние между урнами определяется органами коммунального хозяйства Администрации муниципального образования в зависимости от интенсивности использования магистрали (территории) и может составлять от 40 до 100 м [6].

### 4.1.2. Для жилых зданий и иных строений

Рекомендуется установка урн объемом не менее 10 литров у каждого входа строений в населенных пунктах, в том числе у каждого подъезда 11-ти жилых многоквартирных домов. Всего 38 подъездов.

Количество урн должно составлять не менее 38 штук.

### 4.1.3. Для остановок общественного транспорта

Рекомендуется установка урн объемом не менее 10 литров на каждой остановки общественного транспорта. Всего 20 остановок.

Количество урн должно составлять не менее 20 штук.

### 4.1.4. Для парковой зоны

Хозяйственная зона с участками, выделенными для установки сменных мусоросборников, должна быть расположена не ближе 50 м от мест массового скопления отдыхающих (танцплощадки, эстрады, фонтаны, главные аллеи, зрелищные павильоны и др.). На главных аллеях расстояние между урнами должно быть более 40 м. Рекомендуется устанавливать урны объемом 30 литров. Количество урн для парковых зон определяется в соответствии с санитарными нормами по следующей формуле:

Где:

N – количество урн ;

S –площадь зеленых насаждений общего пользования (парки, сады, скверы и бульвары)

S1 – площадь, обслуживаемая одной урной.

S1 = 800 м2 [6].

### 4.1.5. Для пляжей

Урны необходимо располагать на расстоянии 3-5 м от полосы зеленых насаждений и не менее 10 м от уреза воды. Урны должны быть расставлены из расчета не менее одной урны на 1600 м2 территории пляжа. Расстояние между установленными урнами не должно превышать 40 м.

### 4.1.6. Для рыночных комплексов

При определении числа урн следует исходить из того, что на каждые 50 м2 площади рынка должна быть установлена одна урна, причем расстояние между ними вдоль линии торговых прилавков не должно превышать 10 м.  При определении числа мусоросборников вместимостью до 100 л следует исходить из расчета: не менее одного на 200 м2 площади рынка и устанавливать их вдоль линии торговых прилавков, при этом расстояние между ними не должно превышать 20 м.  У каждого ларька, киоска (продовольственного, сувенирного, книжного) необходимо устанавливать урну емкостью не менее 10 л.

### 4.1.7. Содержание урн

За содержание урн в чистоте несут ответственность организации, предприятия и учреждения, осуществляющие уборку закрепленных за ними территорий. Закрепление территории  и установление ее границ производится на основании нормативов определения прилегающей территории постановлением Главы администрации МО «Ретюнское сельское поселение».

Периодичность работ по содержанию урн представлена в таблице 4.1.

Таблица 4.1.

| № п/п | Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Очистка урн от мусора | ежедневно (365 дней в год) |
| 2 | Промывка урн водой с применением моющих средств | 1 раз в неделю (52 дня в году) |

ИТОГО: Общее количество урн различного объема для установки в пределах всех населенных пунктах МО «Ретюнское сельское поселение» должно составлять не менее 58 единиц.

## 4.2. РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ ТУАЛЕТОВ

При проведении общественно-массовых мероприятий необходимо предусмотреть установку мобильных кабин – биотуалетов (МТК) на территории Ретюнского поселения, используя нормативы, представленные в таблицах 4.2 – 4.3 (по данным ООО «Биоэкология»,                      г. Санкт-Петербург).

Таблица 4.2.

Нормативы установки мобильных кабин – биотуалетов на общественно-массовых мероприятиях без продажи алкогольных напитков

| Продолжительность мероприятия | До 1 часа | 1-2 часа | 3-4 часа | Более 4 часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество МТК из расчета на 1 тыс. человек | 1 | 2 | 3 | 4 и более |

Таблица 4.3.

Нормативы установки мобильных кабин-биотуалетов на общественно-массовых мероприятиях с продажей алкогольных напитков

| Продолжительность мероприятия, час | До 1 часа | 1-2 часа | 3-4 часа | Более 4 часов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество МТК из расчета на 1 тыс. человек | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 |

Для мероприятий со скоплением населения в количестве менее тысячи человек продолжительностью до 2-х часов необходима установка одного туалетного модуля.

Необходимое количество постоянно действующих общественных туалетов, исходя из расчета 2-х модулей на каждые 5 тысяч жителей, для д. Ретюнь на 2011 год составляет 1 туалетная кабина.

Технические описания туалетных кабин представлены в таблице 4.4.

Таблица 4.4.

Техническое описание мобильной туалетной кабины (МТК)

| Тип МТК | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| Габаритные размеры, мм | 1100*1100*2300 | 1200*1200*2400 |
| Вес, кг | 90 | 100 |
| Объем бака-накопителя, л | 227 | 275 |

Рис 4. Мобильные туалетные кабины

## 4.3. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО УЧАСТКОВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ

В соответствии с областным законом Ленинградской области № 7-ОЗ от 4.03.2010 г. [36] собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков, расположенных в границах соответствующих муниципальных образований, обязаны:

- нести бремя содержания земельного участка и бремя ответственности за нарушение требований в области обращения с отходами;

- предпринимать меры по защите земель от загрязнения, захламления отходами производства и потребления, по недопущению организации свалок отходов, а также по ликвидации последствий загрязнения и захламления земель в границах соответствующих земельных участков;

- обеспечивать своевременный сбор и вывоз отходов с земельных участков в места, предназначенные для сбора, временного хранения, размещения отходов (в том числе путем заключения договоров на сбор и вывоз отходов со специализированными организациями).

В соответствии с правилами содержания и обеспечения санитарного состояния территорий городских и сельских поселений Ленинградской области [30] собственники,  владельцы участков индивидуальной застройки, а также садоводческих участков обязаны:

-  осуществлять благоустройство участков в соответствии с генеральными планами  планировки и застройки территории  садоводства или территории индивидуального жилищного строительства, согласованными генеральными планами застройки отдельных участков;

- содержать в надлежащем порядке (очищать, окапывать, окашивать) проходящие через участок  водосточные канавы, а также окапывать водосточные канавы, проходящие вдоль улиц и проездов, в пределах протяжённости их землепользования;

- своими действиями не допускать подтапливания соседних участков, тротуаров, улиц и проездов;

- содержать забор в исправном состоянии, окрашивать лицевые фасады в цвет, устанавливаемый органами архитектуры;

- озеленять лицевые части участков, не допускать на них свалок мусора, долгосрочного складирования строительных или иных материалов;

- не допускать образования несанкционированных свалок бытовых отходов,  заключать договора с соответствующими организациями на вывоз мусора на полигоны для твёрдых бытовых отходов. Администрация МО «Ретюнское сельское поселение» обязана контролировать наличие договоров;

- не допускать складирование строительных материалов, дров, угля для отопления жилых зданий, на территории  улиц, проездов;

- не допускать сброс мусора и отходов в не установленных местах, а также складирование и выброс в зону зеленных насаждений;

- работы, связанные с выемкой грунта производятся при наличии согласования на производство земляных работ;

Запрещается самовольное устройство съездов (въездов) с дорог общего пользования  к участкам индивидуальной застройки и садоводствам.

Устройство съезда (въезда) с дорог общего пользования к участкам индивидуальной застройки разрешается при условии разработанного и согласованного в установленном порядке проекта и разрешения, выдаваемого предприятием, осуществляющим содержание и эксплуатацию дороги общего пользования.

# 5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ЛЕТНЕЙ И ЗИМНЕЙ УБОРКЕ

Ответственность за содержание улично-дорожной сети поселения несет администрация МО «Ретюнское сельское поселение».

Ручная уборка уличных территорий.

На содержании ООО «Лужская управляющая компания» находятся:

- газоны – 2200 м2;

Механизированная уборка дорог и площадей.

По данным, предоставленным администрацией Ретюнского с.п. на 2011 год:

на содержании поселения находятся дороги местного значения, улицы и переулки, общей протяженностью / площадью – 21,8 км / 87,2 тыс. м2  (при средней ширине покрытия – 4 м), из них все дороги с асфальтовым покрытием.

## 5.1. ЛЕТНЯЯ И ЗИМНЯЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ, ВЫПОЛНЯЕМАЯ ВРУЧНУЮ

Нормативы численности и нормы обслуживания на ручную уборку территории, приведенные в данном разделе, установлены дифференцированно в зависимости от класса территории и типа покрытий.

В соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда в зависимости от интенсивности пешеходного движения территории разбиваются на 3 класса:

I класс - до 50 чел./ч;

II класс - от 50 до 100 чел./ч;

III класс - свыше 100 чел./ч.

Интенсивность пешеходного движения определяется на полосе тротуара шириной 0,75 м по пиковой нагрузке утром и вечером (суммарно с учетом движения пешеходов в обе стороны).

Типы покрытий приняты следующие: усовершенствованные (асфальтобетонные, брусчатые), неусовершенствованные (щебеночные, булыжные) и территории без покрытий. Отдельно выделяются территории газонов.

Нормы обслуживания разработаны на выполняемую вручную уборку тротуаров и дворовых территорий.

Ручная уборка тротуаров, внутридворовых территорий и газонов.

Уборка тротуаров и дворовых территорий производится  вручную  или тротуароуборочными,  подметально-уборочными и поливомоечными машинами.  Места,  недоступные для машин,  убираются вручную до начала работы этих машин.

Зимняя уборка должна обеспечивать нормальное движение пешеходов и транспорта и включает: подметание или сдвигание снега, устранение скользкости, удаление снега и снежно-ледяных образований.

Неуплотненный свежевыпавший снег толщиной до 2 см подметается метлой, а свыше 2 см сдвигается с помощью движка или с применением многофункционального коммунального агрегата (МКА). При ручной уборке снег с усовершенствованных  покрытий  убирается полностью  -  "под  скребок",  с  неусовершенствованных  покрытий  и с территорий без покрытий снег убирается неполностью - "под движок", при этом оставляется слой снега для его последующего уплотнения. Убранный снег с тротуаров сдвигают на проезжую часть, а во дворах и внутриквартальных проездах укладывают в валы и кучи. При механизированной  уборке  машинами  снег  высотой  до  2   см убирается  щеткой,  при  большей  высоте  снега  -  плугом  и  щеткой. Убираемый снег сдвигается с тротуаров на проезжую часть, а во дворах - к  местам  складирования.  Сдвинутый  снег укладывается в кучи и валы, расположенные  параллельно  тротуару.  Для   обеспечения   нормального движения  общественного транспорта  и  эффективной работы снегоуборочных машин вал снега укладывается с таким расчетом,  чтобы в основании он был не шире 1,5 м.

Ручную зачистку после проведения механизированной уборки от снега и смета прилотковых зон (а в зимнее время — формирование куч снега и льда) на площадях, магистралях, улицах и проездах, осуществляют предприятия, производящие уборку прилегающих тротуаров.

Если на тротуарах и во дворах образовались участки, покрытые наледью, ее следует скалывать и убирать. Скол складывается вместе со снегом.

Устранение скользкости производится путем обработки территорий противогололедными материалами. В первую очередь следует обрабатывать тротуары с наибольшей интенсивностью пешеходного движения, участки с уклонами и спусками, примыкающие к местам большого скопления людей, дворовые пешеходные дорожки, ступени и площадки наружных лестниц. В качестве основного материала для предотвращения скользкости на дворовых территориях используется мелкий гранитный щебень фракции 2-5 мм или применяется  крупнозернистый  и  среднезернистый  речной   песок,   не содержащий   камней   и   глинистых  включений, размером зерен до 5 мм.

Многофункциональный коммунальный агрегат предназначен для обслуживания городских территорий, дворов, садов и площадок. МКА представляет собой силовой агрегат на базе мотоблока с комплектом сменного оборудования, в который входят поворотный отвал, роторный снегоочиститель, коммунальная щетка, газонокосилка, бункерный разбрасыватель сыпучих смесей (противогололедных химических реагентов, песка и др.) и прицеп.

Летняя уборка включает: подметание пыли и сора с поверхности покрытий, поливку территорий для уменьшения пылеобразования и увлажнения воздуха, мойку покрытий, удаление мусора с газонов, полив зеленых насаждений.

Уборка газонов включает в себя сгребание  граблями  мусора,  листьев,  сучьев  и других   растительных   остатков  в  кучи, а также сбор случайных предметов, бумаги и другого мусора. Далее этот мусор транспортируется в установленное место на расстояние до 100 м.

Уборка производится,  в  основном,  в  поздние вечерние   или   ранние  утренние  часы,  когда  количество  пешеходов незначительно,  мойка  тротуаров  производится  до   выполнения   этой операции на проезжей части.

Весной помимо обычных работ расчищаются канавы для стока талых вод к люкам и приемным колодцам ливневой сети.

В осеннее время помимо обычных уборочных работ производится подметание и сгребание листьев, очистка от мусора территорий, на которых зимой предполагается складывать снег.

Работы по очистке контейнерных площадок производятся независимо от времени года. Работы по очистке от мусора и промывке урн, протирке несветовых указателей улиц и номеров домов производятся независимо от сезона. Промывка урн производится в установленном для промывке месте водой с применением моющих средств.

Ответственность за ручную уборку закрепленной территории несут руководители учреждений по эксплуатации зданий, коменданты и управляющие домами, владельцы объектов торговли, общественного питания независимо от форм собственности, должностные лица учреждений, предприятий, организаций, объединений.

Ответственность за ручную уборку незакрепленных территорий несет Администрация МО «Ретюнское сельское поселение».

В таблице 5.1 представлены укрупненные нормы обслуживания при ручной уборке территорий домовладений

Таблица 5.1.

| Вид территории | Укрупненные нормы обслуживания в зависимости от класса территории, кв. м [11] |
| --- | --- |
|  | I | II | III |
| С усовершенствованным покрытием | 3630 | 3080 | 2500 |
| С неусовершенствованным покрытием | 2860 | 2420 | 1850 |
| Без покрытий | 2340 | 1980 | 1610 |
| Газоны | 30000 |

Периодичность выполнения работ, при которой могут применяться укрупненные нормы обслуживания представлены в таблице 5.2.

Таблица 5.2.

Периодичность работ по уборке территорий [11]

| Вид уборочных работ | Классы территории |
| --- | --- |
|  | I | II | III |
| Холодный период |
| Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 1 раз в сутки в дни снегопада | 1 раз в сутки в дни снегопада | 2 раза в сутки в дни снегопада |
| Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | Через 3 часа во время снегопада | Через 2 часа во время снегопада | Через 1 час во время снегопада |
| Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | 1 раз в сутки во время гололеда | 2 раза в сутки во время гололеда | 2 раза в сутки во время гололеда |
| Очистка территорий от наледи и льда | 1 раз в трое суток во время гололеда | 1 раз в двое суток во время гололеда | 1 раз в сутки во время гололеда |
| Подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в двое суток в дни без снегопада | 1 раз в сутки в дни без снегопада | 1 раз в сутки в дни без снегопада |
| Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки |
| Промывка урн | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц |
| Протирка указателей улиц и промывка номерных фонарей | 2 раза в холодный период | 2 раза в холодный период | 2 раза в холодный период |
| Уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки |
| Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | 3 раза в сутки | 3 раза в сутки | 3 раза в сутки |
| Теплый период |
| Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см | 1 раз в двое суток | 1 раз в сутки | 2 раза в сутки |
| Частичная уборка территорий в дни с осадками более 2 см | 1 раз в двое суток (50% территории) | 1 раз в сутки (50% территории) | 1 раз в сутки (50% территории) |
| Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки |
| Промывка урн | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц | 2 раза в месяц |
| Протирка указателей улиц и промывка номерных фонарей | 5 раз в теплый период | 5 раз в теплый период | 5 раз в теплый период |
| Уборка газонов | 1 раз в двое суток | 1 раз в двое суток | 1 раз в двое суток |
| Поливка газонов, зеленых насаждений | 1 раз в двое суток | 1 раз в двое суток | 1 раз в двое суток |
| Вид уборочных работ | Классы территорий |
|  | I | II | III |
| Уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки | 1 раз в сутки |
| Подметание территории в дни с сильными осадками | 1 раз в двое суток | 1 раз в двое суток | 1 раз в двое суток |
| Мойка территории | 3 раза в теплый период | 3 раза в теплый период | 3 раза в теплый период |

В таблице 5.3 представлены укрупненные нормы обслуживания по уборке лестничных клеток [11].

Таблица 5.3.

| Количество этажей в здании | Виды оборудования на лестничных клетках | Нормы обслуживания, м2 |
| --- | --- | --- |
| от 2 до 5 | Оборудование отсутствует | 790 |

Периодичность выполнения работ, при которой могут применяться укрупненные нормы обслуживания представлены в таблице 5.4.

Таблица 5.4.

Периодичность работ по уборке лестничных клеток [11]

| Вид работы | Вид оборудования на лестничных клетках |
| --- | --- |
|  | оборудование отсутствует |
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | Ежедневно |
| Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 3 раза в неделю |
| Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 2 раза в месяц |
| Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 2 раза в месяц |
| Обметание пыли с потолков | 1 раз в год |
| Влажная протирка стен, дверей, плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств, почтовых ящиков | 1 раз в год |
| Влажная протирка подоконников, отопительных приборов | 2 раза в год |
| Мытье окон | 2 раза в год |
| Очистка металлической решетки и приямка. Уборка площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю |

Расчет количества дворников следует производить по формуле:

Количество дворников = (Площадь территории, подлежащая уборке / норма обслуживания)*коэффициент невыходов работников в смену.

Производительность работника при уборке неусовершенствованных покрытий вручную составляет 2860 м2 в смену территорий I класса, 2420 м2 – при уборке территорий II класса и        790 м2 – при уборке лестничных клеток.  Количество часов в смене - 8 ч. Для работников, входящих в состав специализированных бригад, коэффициент невыходов в смену составляет 1,12 [14].

В Ретюнском с.п. ручной уборке подлежат:

- газоны – 2200 м2;

Таким образом, количество дворников составит:

Где:

Sруч.убор – площадь территорий, убираемых вручную, м2;

П1 – производительность работника при уборке уличных территорий м2/день;

Кн– коэффициент невыходов, 1,12.

Таким образом, необходимое количество дворников для летней и зимней ручной уборки уличных территорий составляет 1 человек.

Благоустройство внутридворовых территорий в значительной мере влияет на трудозатраты и качество уборки внутри квартала. Особенное влияние следует уделять бордюрам. Бордюрный камень должен обеспечивать препятствие стеканию грунта на проезжую часть.

При закреплении территории за кооперативными строениями, ТСЖ следует в законодательном порядке устанавливать ответственность за содержание придворовых территорий. Аналогичная ответственность устанавливается за предприятиями, обслуживающими муниципальное жилье. Полнота нормативной базы, регламентирующей деятельность муниципальных предприятий, позволяет устанавливать административную ответственность за нарушения:

- Правил содержания внутридворовых территорий;

- Правил содержания домашних животных;

- Порядка парковки автомобильного транспорта на внутридворовых территориях;

- Правил обращения с отходами жилищного фонда;

Также должна быть усилена ответственность предприятий, обеспечивающих уличную уборку и удаление отходов на всех этапах.

Контейнерные площадки должны быть обеспечены графиком удаления отходов с указанием обслуживающей организации. Ответственность за уборку контейнерных площадок и мойку мусоросборников несут учреждения, отвечающие за содержание жилых домов (жилищно-эксплуатирующие организации,  управляющие компании).

## 5.2. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ

Всего на содержании поселения находятся дороги местного значения, улицы и переулки, общей протяженностью / площадью – 21,8 км / 87,2 тыс. м2 с асфальтовым покрытием.

В летнее время механизированной уборке подлежат только дороги с асфальтовым покрытием, в зимнее время все дороги поселения подлежат обработке противогололедными материалами и расчистке от снега.

Механизированная уборка территорий является одной из важных и сложных задач жилищно-коммунальных организаций муниципальных образований. Качество работ по уборке территорий зависит от рациональной организации работ и выполнения технологических режимов. Летом выполняют работы, обеспечивающие максимальную чистоту дорог и приземных слоев воздуха. Зимой проводят наиболее трудоемкие работы: удаление свежевыпавшего и уплотненного снега, борьба с гололедом, предотвращение снежно-ледяных образований. Механизированную уборку территории выполняют коммунальные предприятия (спецавтохозяйства, дорожно-эксплуатационные управления и т.п.).

Справочные материалы по механизированной уборке приведены в     приложении 1.

### 5.2.1. Расчет потребности в машинах для уборки территорий

#### 5.2.1.1. Летние уборочные работы

Справочные материалы по технологии летнего содержания дорог приведены в приложении 2.

Работы по уборке территорий подразделяются на две группы в зависимости от сроков выполнения технологических операций.

К первой группе относятся работы по уборке дорожных покрытий в летнее время, ко второй – работы по зимней уборке. Потребное количество машин для выполнения работ первой группы определяется по формуле:

Где:

Qсут – суточный объем уборочных работ;

Псм – эксплуатационная производительность уборочной машины за время рабочей смены;

Ксм – коэффициент сменности;

Квп – коэффициент выпуска уборочных машин на линию.

Ко второй группе относятся работы, выполняемые в течение строго определенного отрезка времени, так называемого директивного времени. К таким работам относятся первоочередные операции зимней уборки: обработка покрытий технологическими материалами, сгребание и подметание снега с покрытий.

Для каждой из этих операций потребное количество уборочных машин, обеспечивающих выполнение работ в течение директивного времени, определяется по формуле:

Где:

Qт – объем уборочных работ выполняемых в директивное  время;

Пч – часовая эксплуатационная производительность уборочной машины;

Тд – директивное время на выполнение работ.

Систематическую уборку улиц и дорог в летнее время выполняют двумя способами:

- механическим или вакуумным отделением смета от поверхности дорожного покрытия с перемещением его в бункер подметально-уборочной машины с транспортированием на полигон;

- гидродинамическим отделением смета от поверхности дорожного покрытия, перемещением его направленными водяными струями поливомоечных машин в лоток проезжей части и смывом потоком воды в колодцы ливнестока.

Преимущество первого способа уборки – высокая производительность, незначительный расход воды, возможность ведения работ на улицах, не имеющих ливневой канализации, а также снижение загрязнения водоемов вредными веществами, накапливающимися на проезжей части улиц и дорог. Однако, он теряет эффективность при уборке смета влажностью более 20 %, а также при наличии на покрытии сухих глинистых отложений.

Второй способ – мойка дорожных покрытий – применяется при уборке улиц и дорог, имеющих ливневую канализацию и продольный уклон проезжей части более 7 %.

Подметание улиц рекомендуется производить с 7.00 до 21.00 и при естественном освещении.

При подметании улиц с односторонним движением машину следует использовать с двумя лотковыми щетками. При уборке улиц или дорог с двухсторонним движением на машинах устанавливается правая или левая лотковые щетки, что должно соответствовать направлению движения при уборке проезжей части.

Рабочую скорость движения подметально-уборочной машины следует выбирать с учетом уровня засоренности покрытия и убираемого места проезжей части.

У подметально-уборочных машин с мокрым обеспыливанием зоны работы подборщика расход воды на увлажнение при подметании должен составлять 0.02-0.05 л/м2  в зависимости от уровня засоренности дорожного покрытия. При чрезмерном увлажнении смета ухудшается его захват рабочими органами, поэтому в процессе подметания необходимо корректировать режим работы системы увлажнения.

Механизированную мойку дорожных покрытий обычно рекомендуется производить в ночное время в период наименьшей интенсивности движения транспорта. В случае недостаточного освещения улиц этих рекомендаций не следует придерживаться, а производить работы в светлое время суток.

При механизированной мойке дорожного покрытия загрязнения захватываются только с тех участков, на которые непосредственно воздействует рабочая струя. Для перемещения загрязнения в лоток проезжей части направление рабочей струи должно обеспечивать кратчайший путь движения потока воды к бордюру. Поэтому качество мойки во многом зависит от правильной установки моечных насадок. Угол наклона моечных насадок должен составлять 120 к горизонтальной плоскости.

При мойке покрытия проезжей части оба насадка поворачиваются в правую сторону: левый насадок на 670, а правый на 430 к продольной оси машины. При мойке лотка только левый насадок поворачивается вправо на угол 230 к продольной оси машины, а правый – оставляют параллельным ее продольной оси.

Расход воды при мойке проезжей части составляет 0.9- 1.5 л/м2, а при мойке лотков –  1.6- 2 л/м2. Наиболее эффективная ширина промываемой полосы покрытия проезжей части поливомоечными машинами магистрального типа составляет 7-8 м, а лотка – 4 м. На улицах, имеющих уклон, мойку рекомендуется производить вниз по уклону. При мойке дорожных покрытий необходимо обращать внимание на то, чтобы водяная струя не ударялась о бортовой камень, так как в этом случае, загрязнения, скапливающиеся в лотке проезжей части, выбрасываются потоками воды на тротуар или полосу зеленых насаждений.

На улице с 2-х и 4-х полосной проезжей частью мойку выполняют одной поливомоечной машиной, а на улицах с большим количеством полос – двумя машинами.

В жаркие дни при температуре воздуха свыше 25 0С рекомендуется проводить поливку улиц для улучшения микроклимата и уменьшения запыленности воздуха. Поливку производят через 1.5-2 часа с 11 до 17 часов.

Насадки на машине устанавливаются симметрично относительно продольной оси машины, высота струи над поверхностью не должна быть более 1.5 м. Расход воды при поливе составляет 0.2-0.3 л/м2.

Критерием оценки качества уборки улиц является остаточная засоренность дорожного покрытия после выполнения работ. Качество уборки оценивают по количеству смета с контрольных участков дорожного покрытия, расположенных через 500 м.

# Расчет потребности в ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНЫХ машинах

В связи с тем, что в поселении на данный момент для уборки уличных территорий используется специализированная техника, которая представлена тракторами, автогрейдерами и бульдозерами, целесообразно использовать для круглогодичного содержания дорог коммунальные машины на базовом шасси МТЗ-82.

Примем в качестве расчетной модели коммунально-уборочную технику МТЗ-82.МК01.

Технические характеристики щетки МК-2,0.

Щетка МК-2,0 предназначена для очистки улиц, дорог, тротуаров и других участков от мусора, снега, песчаных наносов методом подметания.

Частота вращения, об/мин – 260;

Техническая (расчётная ) производительность оборудования, м2/час – 23400;

Рабочие скорости, км/час - 12,9;

Ширина рабочей зоны, мм, не менее – 1800;

Диаметр щётки по ворсу, мм - 550 ± 20;

Масса, кг – 330;

Средняя наработка на отказ, ч - не менее 100.

Эксплуатационная производительность подметально-уборочной машины определяется при односменном режиме работы:

где:

tУборки – время уборки, ч;

В – ширина подметания, м;

U – рабочая скорость движения машины, км/ч.

tУборки – 8 ч;

В – 1,8 м;

U – 10 км/ч.

Необходимое количество подметально-уборочных машин определяется по формуле:

где:

S – убираемая площадь, 87200 м2;

KВых – коэффициент выхода машин на линию, 0,7;

Пп.у. – эксплутационная производительность 1 машины МТЗ-82.МК01, 144000 м2/день.

Необходимое количество подметально-уборочных машин составит 1 единица.

# Расчет потребности в поливоМОЕчных машинах

Примем в качестве рекомендуемого оборудования поливомоечное оборудование ОПМ 2.

Технические характеристики ОПМ 3,5:

Габариты, мм – 3200х2000х2000;

Масса, кг – 1600;

Вместительность, м3 – 3,5;

Удельный расход воды, дм3/м2 – 0,8;

Максимальная ширина полива, м – 16;

Максимальная ширина мойки, м – 5;

Рабочая скорость, км/ч – 10 – 23;

Транспортная скорость, км/ч – 25.

Время, затрачиваемое на мойку и поливку при одной заправке цистерны:

Где:

V – вместимость цистерны, л;

U – рабочая скорость движения, м/ч;

g – удельный расход воды, л/м2;

В – ширина рабочей зоны, м.

- время, затрачиваемое на мойку дорожных территорий при одной заправке цистерны:

V = 3500 л;

Uм = 10 км/ч = 10 000 м/ч;

gмойки =1 л/м2;

Вмойки = 5 м.

- время, затрачиваемое на мойку прибордюрной части дорожных территорий при одной заправке цистерны:

V = 3500 л;

Uм ПРИБОРДЮР = 12 км/ч =12 000 м/ч;

gмойки ПРИБОРДЮР =1,6 л/м2;

Вмойки = 5 м.

- время, затрачиваемое на поливку дорожных территорий при одной заправке цистерны:

V = 3500 л;

Uполивки = 20 км/ч = 20 000 м/ч.

gполивки = 0,2 л/м2;

Вполивки = 8 м;

Время, затрачиваемое на поездку к месту заправки и заполнение цистерны водой:

tц – время заполнения цистерны водой, 0,175 ч;

Lз – среднее расстояние до заправки водой, 3 км;

V – транспортная скорость движения машины, 25 км/ч.

Эксплуатационная производительность поливомоечных машин при мойке и поливе проезжей части:

где:

П – производительность поливомоечных машин при поливке проезжей части;

U – рабочая скорость движения, км/ч;

Т – продолжительность рабочей смены, ч;

tм – время мойки (поливки) при одной заправке цистерны водой, ч;

t3 – время на заправку цистерны водой, ч;

- производительность при мойке проезжей части при односменном рабочем дне:

Uм = 10 км/ч;

Т = 8 ч;

tм = 0,07 ч;

t3 = 0,415 ч;

- производительность при мойке прибордюрной проезжей части при односменном рабочем дне:

Uм ПРИБОРДЮР = 12 км/ч;

Т = 8 ч;

tм БОРДЮР = 0,036 ч;

t3 = 0,415 ч;

- производительность при поливке проезжей части при односменном рабочем дне:

Uполивки = 20 км/ч = 20 000 м/ч.

Т = 8 ч;

Tполивки = 0,109 ч;

t3 = 0,415 ч;

Необходимое количество поливомоечных машин для обеспечения операции мойки и поливки дорог:

N – необходимое количество машин;

Р – протяженность дорог, км;

П – производительность поливомоечных машин при мойке и поливе проезжей части;

Кис – коэффициент выхода машин на линию 0,75.

Согласно данным Администрации МО «Ретюнское сельское поселение», протяженность дорог, подлежащих мойке и поливке составляет 21,8 км.

Необходимое количество поливомоечных машин для обеспечения мойки дорожного покрытия рассчитывается следующим образом:

Необходимое количество поливомоечных машин для обеспечения поливки дорожного покрытия рассчитывается следующим образом:

Учитывая, что операция поливки является гигиенической и выполняемой эпизодически, только в наиболее жаркое время года и в наиболее жаркие часы дня - количество регламентируется лишь операцией мойки.

Количество необходимых поливомоечных оборудований составит 4 единицы.

Технология содержания гравийных дорог и обеспыливание.

В настоящее время существует технология для усовершенствования (восстановления правильного профиля проезжей части) и обеспыливания гравийных и грунтовых дорог с использованием химического реагента CCRoad (кальция хлорид дорожный) производства Финляндии.

Благодаря применению данной технологии снижаются будущие затраты на содержание и ремонт, улучшаются условия движения по гравийным дорогам.

## 5.2.1.2. Зимние уборочные работы

Справочные материалы по технологии  зимнего содержания дорог приведены в приложении 3  тома 3.

Работы по зимней уборке улиц и дорог делятся на три группы: снегоочистка, удаление снега и скола, ликвидация гололеда и борьба со скользкостью дорог.

Снегоочистку улиц и дорог выполняют механическим и механико-химическим способами. Выбор способа зависит от интенсивности движения транспорта, вида и состояния снежно-ледяных отложений, интенсивности снегопада.

При интенсивности движения транспорта не более 100-120 авт/ч, а также при снегопадах, интенсивность которых меньше 5 мм/ч (по высоте слоя неуплотненного снега) снегоочистку выполняют одними только плужно-щеточными очистителями без применения химических реагентов. В зависимости от интенсивности движения и температуры воздуха, очистку проезжей части снегоочистителями начинают выполнять не позднее 0.5-1 ч после начала снегопада и повторяют через каждые 1.5-2 ч по мере накопления снега. После окончания снегопада производится завершающее сгребание и подметание снега.

При интенсивности движения более 100-120 авт/ч снегоочистка проезжей части механическим способом затруднена и неэффективна, т.к. происходит уплотнение снега колесами автомобилей и образование снежно-ледяного наката. В этих случаях применяют комбинированный способ снегоочистки – с помощью средств механизации и химических реагентов. Химические реагенты препятствуют уплотнению снега колесами автомобилей и снижают величину смерзания снежно-ледяных отложений с поверхностью дорожного покрытия.

Технологический процесс механохимического способа снегоочистки состоит из следующих этапов: выдержки, обработки дорожных покрытий реагентами, интервала, сгребания и подметания снега.

При механическом способе снегоочистки и размещении снежного вала на проезжей части необходимо учитывать условия движения транспорта. Наиболее предпочтительным является вариант, когда снежный вал размещается посредине проезжей части. Если производить регулярный вывоз снега с улиц по мере его накопления, то размещение снежного вала посредине проезжей части можно производить при любой интенсивности и продолжительности снегопада.

На перекрестках и пешеходных переходах снежный вал необходимо расчищать на ширину 2-5 м, в зависимости от интенсивности пешеходного движения. На остановках общественного транспорта снежный вал необходимо расчищать на всю длину посадочной площадки, независимо от его высоты, из расчета одновременной остановки возле нее не менее двух единиц подвижного состава.

Формирование снежных валов не допускается:

- на пересечениях всех дорог и улиц в одном уровне и вблизи железнодорожных переездов в зоне треугольника видимости;

- ближе 5 м от пешеходного перехода;

- ближе 20 м от остановочного пункта общественного транспорта;

- на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным бордюром;

- на тротуарах [20].

После окончания снегопада производится завершающее сгребание и подметание снега плужно-щеточными снегоочистителями и формирование снежных валов под погрузку. При этом, до начала формирования снежных валов должны быть закончены работы по очистке примыкающих к проезжей части тротуаров, снег с которых перемещают в лоток.

На улицах и дорогах с незначительным движением транспорта снег можно складировать на проезжей части и не вывозить до конца зимнего сезона, если валы не создают затруднений в движении.

Вывоз снега в комплексе работ по зимней уборке улиц является трудоемкой и дорогостоящей операцией. На улицах с интенсивным движением транспорта погрузку снега в самосвалы целесообразно выполнять лаповыми снегопогрузчиками с продольным расположением самосвалов, так как при этом – самосвалы, поступающие под погрузку, двигаются вслед за погрузчиком по освобожденной от снежного вала полосе и не создают помех в движении проходящего транспорта.

Для ликвидации тонких гололедных пленок на дорожном покрытии лучше всего использовать мелкозернистые соли, чешуированный хлористый кальций и жидкие хлориды, позволяющие быстро устранять обледенение проезжей части.

Следует отметить, что снижение скользкости обледененного дорожного покрытия путем обработки его чистыми фрикционными материалами не дает желаемых результатов. Так, при посыпке песка по обледененному покрытию коэффициент сцепления не превышает 0.15, а при интенсивном движении транспорта практически полностью сдувается в лоток проезжей части через 20 - 30 мин.

Добавление соли к песку улучшает его закрепление на поверхности ледяного слоя, однако и в этих случаях коэффициент сцепления лишь изредка приближается к величине 0.4, т.е. к тому предельному значению, ниже которого безопасность движения не может считаться обеспеченной.

Снегоочистку тротуаров и внутриквартальных проездов выполняют механическим способом и вручную без применения химических реагентов. Снег с покрытия должен сдвигаться в сторону, к местам наиболее удобным для его постоянного складирования или формирования в валы с последующей погрузкой в самосвалы и вывозом на свалку. Сгребание снега с тротуаров производится на проезжую часть улицы или внутриквартального проезда, если между ними нет ограждений или разделительной полосы с зелеными насаждениями. В случаях, когда снег с тротуаров невозможно сгребать в лоток проезжей части, снежную массу перемещают в сторону, удаленную от проезжей части, и складируют на газоне. Сгребание снега с внутриквартальных проездов необходимо производить к удаленному от дома бордюру, так как в этом случае уменьшается количество участков, требующих дополнительной расчистки.

Борьбу с гололедом и скользкостью на тротуарах и внутриквартальных проездах необходимо вести фрикционным способом, используя инертные материалы без примесей соли. Тротуары и внутриквартальные проезды обрабатываются фрикционными материалами при норме посыпки 200-300г/м2. На остановках общественного транспорта, участках с уклонами и со ступенями норму посыпки увеличивают до 400-500г/м2. Обработка покрытий должна быть завершена в течение 1-1.5 ч после начала образования скользкости покрытия.

После окончания зимнего сезона тротуары, внутриквартальные проезды, улицы и дороги очищают от остатков фрикционных материалов и грунтовых наносов. Работы выполняют по усиленному режиму до тех пор, пока не будет достигнут уровень засоренности покрытий, меньше допустимых его значений.

# Расчет потребности в снегоуборочных машинах:

Для выполнения зимних уборочных работ, трактор МТЗ-82 дооборудуется плужно-щеточным оборудованием, при этом характеристика навесного оборудования имеет показатели, приведенные в таблице 5.5.

Таблица 5.5.

Характеристика навесного оборудования машин

| Тип базового шасси | МТЗ-82 |
| --- | --- |
| Ширина полосы, очищаемой плугом, м | 2,5 |
| Ширина полосы, очищаемой щеткой, м | 1,8 |
| Максимальная высота снега, м | 0,5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 12,9 |

Эксплуатационная производительность плужно-щеточного снегоочистителя определяется по формуле:

Где:

U – рабочая скорость движения машины, км/ч;

Bщ – ширина очищаемой щеткой полосы, м;

КП – коэффициент перекрытия очищаемой полосы;

КИС – коэффициент использования машины на линии.

При заданных показателях уборки:

U = 10 км/ч = 10 000 м/ч;

Вщ = 1,8 м;

КП = 0,9;

КИC = 0,7

Эксплуатационная производительность составит:

Количество машин МТЗ-82.МК01 с плужно-щеточным оборудованием для проведения  операции сгребания снега  в директивное время

В отличие от летних уборочных работ, которые выполняются в течение смены, зимние уборочные работы следует выполнять в сжатые сроки в течении директивного времени. В зависимости от интенсивности снегопада и интенсивности движения транспорта директивное время на сгребание и подметание рекомендуется принимать следующим (таблица 5.6):

Таблица 5.6.

| Интенсивность движения, машин/ч | Интенсивность снегопада, мм/ч | Директивное время, ч |
| --- | --- | --- |
| Менее 120 | Менее 30 | 2 |
| Менее 120 | Более 30 | 1.5 |
| Более 120 | Менее 30 | 3 |
| Более 120 | Более 30 | 1.5 |

Количество уборочных машин, обеспечивающих выполнение работ в течение директивного времени, определяется по формуле:

Где:

S – площадь всех дорог поселения, подлежащих уборке, м2;

Пч – часовая эксплуатационная производительность уборочной машины;

Тд – директивное время на выполнение работ.

При заданных показателях уборки:

S = 27200 м2 (дороги с асфальтовым покрытием);

Тд = 1,5 ч (минимальное директивное время);

П = 11340 м2/ч;

Количество необходимых снегоуборочных машин составит 5 единиц.

# Расчет потребности в распределителях технологических материалов

Примем в качестве примера пескоразбрасыватель ПП-1.

Основные технические характеристики:

Вместимость кузова: 3,0 м3;

Масса перевозимого груза: 4000 кг;

Максимальная ширина рабочей зоны: 6 м;

Привод исполнительных органов: гидравлический от ВОМ трактора;

Габаритные размеры:

- длина: 5300 мм;

- ширина: 2500 мм;

- высота: 2800 мм;

Обслуживающий персонал: 1 чел.;

Тип транспортной базы: полуприцеп;

Максимальная скорость при посыпке: 15 км/ч.

Эксплуатационная производительность распределителя технологических материалов определяется по формуле:

Где:

tЗ – время загрузки бункера машины технологическими материалами (tЗ = 20 минут);

t0 – время обработки покрытия технологическими материалами при одной загрузке бункера рассчитывается по формуле:

Где:

M – масса загружаемого реагента;

В – ширина посыпки;

U – рабочая скорость;

q – расход реагента для предотвращения образования реагента (при среднегодовой отрицательной температуре).

Расчет времени обработки покрытия технологическими материалами при одной загрузке бункера:

M = 4000 кг;

В = 6,0 м;

U = 15 км/ч = 15 000 м/ч;

q = 175 г/м2 = 0,175 кг/м2 (пескосоляная смесь, см. Приложение том 3)

Эксплуатационная производительность распределителя технологических материалов (Продолжительность смены – 8 часов):

Площадь улично-дорожной сети МО «Ретюнское сельское поселение» для посыпки  =             87200 м2.

Количество распределителей технологических материалов определяется по формуле:

Где:

S – площадь всех дорог поселения, подлежащих уборке, м2;

П – Эксплуатационная производительность распределителя технологических материалов;

КИС – коэффициент использования машины на линии.

При заданных показателях уборки:

S = 87200 м2;

П = 195254,23 м2/смену;

КИC = 0,7.

Необходимое количество распределителей технологических материалов для обработки дорожных покрытий составит 1 единицу.

Для уборки грунтовых дорог рекомендуется использовать бульдозеры,

как колесные модели на базе тракторов МТЗ-50, МТЗ-82. или ЛТЗ-60АБ,

так и гусеничные модели, например модели Б.10.1111-1Е, Б.10.1111-1ЕН на базе трактора Т-170, ДТ-75 ДРС2, ДТ-75 ДРС4 на базе трактора ДТ-75 ДС4.

Производительность бульдозера при равных погодных условиях зависит от рабочей скорости трактора и размера отвала.

Максимальная транспортная скорость колесных моделей – 25км/час,

Размеры отвала (ширина x высота), мм: 2556 x 2520 или 800 x 670.

Максимальная рабочая скорость гусеничных моделей – 8,7 – 9,2 км/час,

Размеры отвала (ширина x высота), мм: 3310х1130 или 2560х1000.

Также для зачистки дорог от снега используют автогрейдеры, например модели:

ДЗ-98В, имеющая следующие технический характеристики грейдерного отвала:

Боковой отвал к автогрейдеру ДЗ-98В является дополнительным оборудованием и устанавливается на тяговую раму автогрейдера. Боковой отвал предназначен для выполнения работ по уборке снега с обочин дорог, с откосов и за ограждением дороги. В летнее время может быть использован для планировки легких материалов в том числе гравия и т.д. Конструкция оборудования позволяет производить работу одновременно боковым и основным отвалами автогрейдера.

| Длина отвала, мм, не менее | 4200 |
| --- | --- |
| Высота отвала с ножами, мм, не менее | 700 |
| Угол резания | 30-70 |
| Угол зачистки откосов при угле захвата в плоскости откоса не менее 45° | 0-90 |
| Глубина кювета, м, не менее | 0,5 |
| откос внутренних стенок | от 1:2 до 1:3 |
| откос наружных стенок | от 1:1 до 1:1,5 |
| Угол установки в горизонтальной плоскости, полноповоротного отвала | 0-360 |
| Угол неполноповоротного отвала от положения, перпендикулярного продольной оси автогрейдера | 0±64 |
| Боковое выдвижение отвала в обе стороны относительно тяговой рамы, мм, не менее | 1050 |
| Опускание отвала ниже опорной поверхности, мм, не менее | 500 |

ДЗ-122Б  имеет следующие технические характеристики отвала:

| длина, мм | 3744 |
| --- | --- |
| высота, мм | 632 |
| угол резания, град | 30-70 |
| угол срезаемого откоса, град | 90 |
| боковой вынос отвала в обе стороны, мм | 800 |

и другие модели.

# РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ДОРОЖНЫХ РАБОЧИХ, ЗАНЯТЫХ РУЧНОЙ УБОРКОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДОРОГ

Несмотря на применение машин, около 10% площади проезжей части дорог будут подлежать ручной уборке, после проведения механизированной уборки.

Производительность работника при подметании покрытий вручную составляет 400-500 м2/ч. Для работников, входящих в состав специализированных бригад, коэффициент использования рабочего времени может быть принят 0,6.

Сменная производительность работника составляет:

Где:

П – производительность работника, 500 м2;

КИСП – коэффициент использования рабочего времени, 0,6.

t – количество часов в смене, 6 ч.

10 % от общей площади асфальтированных дорог, убираемых специализированной техникой составит 8720 м2.

Расчет количества дорожных рабочих:

8720/1 800 = 5 человек

Необходимое количество дорожных рабочих, занятых ручной уборкой проезжей части дорог составит 5 человек.

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В СНЕГОПОГРУЗЧИКАХ

Для предотвращения аварийных ситуаций обязательна  операция по ликвидации снежных завалов с территории дорог. Для этого снег собирается погрузчиком на прицеп любой грузовой техники и вывозится на снегосвалку.

Эксплуатационная производительность снегопогрузчика в смену определяется по формуле:

ППогр =Птпогр*Т*Ксн*[l – t0/(t3+t0)]

где:

Птпогр- техническая производительность, м3/ч;

Ксн- коэффициент снижения производительности снегопогрузчика;

Т – продолжительность рабочей смены, ч;

t0- время прекращения работы снегопогрузчика при смене самосвалов, которые подходят под погрузку, 5 мин;

t3- время загрузки снега в самосвал, мин

t3= 60*Vс/(Пт)

Vс- объем снега, который загружают в самосвал, м3;

Техническая производительность ковшовых  снегопогрузчиков  может быть рассчитана по формуле:

ПтпоргК= 3600(q(kH ( kB /TЦ

где:

q - вместимость ковша, м3

kH – коэффициент наполнения ковша (kH =0.5…1.25);

kВ –средний коэффициент использования погрузчика по времени;

TЦ- время  полного цикла, с.

Для погрузчиков ТО –28 при погрузке снега (технические характеристики погрузчика ТО-28 приведены в приложении 9):

q= 2 м3

kH =1;

TЦ = 60 с.

Птпогр= 120 м3/ч

Техническая производительность для шнекороторных снегопогрузчиков  300-350  м3/ч.

Время загрузки снега для ковшовых погрузчиков в самосвал:

t3К= 60*10/120 ≈ 5 мин.

Для шнекороторных погрузчиков:

t3ШР= 60*10/300 ≈ 2  мин.

Коэффициент снижения производительности при высоте снежного покрова 0,5 м и ширине 1,0 м составляет 0.6

Эксплуатационная производительность ковшового снегопогрузчика составляет:

ППогрК = 120*8*0,6*(1-5/(5 + 5)) = 288 м3/смену

Эксплуатационная производительность шнекороторного снегопогрузчика составляет:

ППогрШР = 300*8*0,6*(1-5/(2 + 5)) = 411 м3/смену

Время, затрачиваемое 1 самосвалом на 1 рейс при бесперебойной погрузке:

T1см1рейс = tЗ+ tР+ t0+ tЕ

где:

tЗ- время погрузки, 0,14 ч;

tР- время разгрузки и маневрирования при разгрузке, 0,16 ч;

t0- время прекращения работы при смене (подъезде самосвала), 0,1 ч;

tЕ – время на ездку самосвала до снегосвалки и обратно:

tЕ=2·Lс /V = 0,25 ч

где:

Lс- максимальное расстояние до свалки снега, км; - 5 км

V – транспортная скорость движения самосвала, км/ч -40 км/ч

T1см1рейс = 0,14+0,16+0,1+0,25 = 0,65 ч

Производительность 1 самосвала в смену:

П1сам= TСм·V/ T1см1рейс

где:

TСм = 8 ч – продолжительность смены;

V - объем снега, загружаемого в самосвал, 10 м3;

П1сам = 8*10/0,65 ( 120 м3/смену

Необходимое количество автосамосвалов для обеспечения непрерывной работы одного ковшового снегопогрузчика:

С = ППогр / П1сам

СК = 288/120 = 2.4 ( 3 машины

Необходимое количество автосамосвалов для обеспечения непрерывной работы одного шнекороторного снегопогрузчика:

СШР= 411/120 = 3.43 ( 4 машины

Необходимое количество автосамосвалов для обеспечения непрерывной работы одного ковшового снегопогрузчика составляет 3 машины; одного шнекороторного снегопогрузчика – 4 машины.

Необходимое количество техники согласно нормативам потребности в спецмашинах для уборки улиц городов Северо-Западного округа представлено в таблице 5.7 [16].

Таблица 5.7.

| Наименование машин | Норматив по Северо-западному и Центральному региону на площадь 1 млн. м2 | Количество техники |
| --- | --- | --- |
| Снегопогрузчики | 11 | 11 / 1 000 000 х 87200 = 1 машина |
| Автогрейдеры | 3 | 3 / 1 000 000 х 87200 = 1 машина |

При растянутых сроках вывоза снега с улиц в основании валов образуется лед или снежно-ледяной накат. В таких случаях очистку покрытий выполняют следующим образом. В начале слой снежно-ледяного наката или льда обрабатывают твердыми химическими реагентами при норме 200-300 г/м2, что обеспечивает подготовку к последующему скалыванию слоя толщиной 15-20 мм. Во избежание разбрасывания реагентов колесами транспорта обработку производят в ночные или утренние часы до начала интенсивного движения. Скалывание слоя рекомендуется выполнять с помощью автогрейдера, снабженного специальным ножом или скалывателем – рыхлителем через 3-5 ч после распределения реагентов. При большой толщине слоя цикл работ повторяют до полной очистки дорожного покрытия. По завершении работ скол окучивают или укладывают в вал с последующей его погрузкой в самосвалы и вывозом на свалку снега.

После окончания зимнего периода улицы и дороги очищают от остатков фрикционных материалов. При этом используют наряду с машинами и в значительной мере ручной труд. Отсутствие надежных производительных машин для погрузки грунтовых наносов вызывает необходимость привлечения ручного труда. Задача весенней уборки дорог и улиц от грунтовых наносов заключается в том, чтобы достигнуть уровня засоренности покрытий, меньшего допустимого уровня. А затем в процессе эксплуатации поддерживать состояние засоренности на допустимом уровне.

Для обеспечения качественной механизированной уборки территории Ретюнского сельского поселения  рекомендуется  иметь:

Для летней уборки

- 1 единицу  комбинированных машин на базовом шасси МТЗ-82;

- 4 единицы поливомоечного оборудования ОПМ 3,5.

Для зимней уборки

3) 5  единиц  снегоуборочных машин на базовом шасси МТЗ-82;

4) 1 единицу  техники для распределения технологических противогололедных материалов;

5) 1 единицу снегопогрузчиков. Необходимое количество автосамосвалов для обеспечения непрерывной работы одного ковшового снегопогрузчика составляет 3 машины; одного шнекороторного снегопогрузчика – 4 машины;

6) 1 единицу  автогрейдеров.

А также:

- 1 дворник для летней и зимней ручной уборки уличных территорий;

- 5 дорожных рабочих, занятых ручной уборкой проезжей части дорог.

Количество машин и механизмов для уличной уборки, рассчитанное по представленным исходным данным, не учитывает ежегодный износ техники и возможные аварийные ситуации, которые могут привести к сокращению парка. Поэтому к приобретению рекомендуется также по одной дополнительной единице каждого вида специализированного автотранспорта в качестве резерва на случай чрезвычайных ситуаций.

#### 5.2.1.3. Обоснование и выбор механизированных пескобаз, снежных свалок, пунктов заправки поливомоечных машин водой

1. В соответствии с требованиями технологии на проведение работ по механизированной уборке населенных мест при строительстве баз для приготовления и складирования технологических материалов, необходимо соблюдать следующие требования:

Площадка для обустройства баз обуславливается наличием свободной территории, условиями планировки и принятым способом доставки технологических материалов (по железной дороге, автотранспортом), обеспечение минимума холостых пробегов, что обеспечивается размером пескобаз на расстоянии 3-5 км.

Базы следует размещать на площадках, где отсутствуют грунтовые воды, территория их должна иметь асфальтовое покрытие. Для производства погрузо-разгрузочных работ на базе должна быть организована круглосуточная работа машин и механизмов. Ответственность за работу базы по хранению технологических материалов несет сменный мастер.

В летний период на пескобазу предусматривается разгрузка смета от подметально-уборочных машин.

2. Вывоз снега осуществляется на снежные свалки, которые следует размещать на пустырях и других площадках, на которых возможно осуществление мероприятий и инженерных решений, исключающих загрязнение окружающей среды, ниже мест водозаборов питьевой воды, рыбоводных хозяйств, мест нереста, массового нагула и зимовальных ям рыб, на землях несельскохозяйственного назначения в соответствии с гидрогеологическими условиями, на участках со слабофильтрующими грунтами.

Размещение снежных свалок не допускается в опасных зонах отвалов породы. В зонах активного карста и оползней, заболоченных местах, в зоне питания подземных источников питьевой водой и санитарной охраны курортов, являющихся местом отдыха трудящихся.

Участок снежных свалок должен иметь подъезды с усовершенствованным покрытием. Устройство выездов и въездов должно обеспечить нормальное маневрирование автотранспорта.

В летний период допускается на снежную свалку прием смета от подметально-уборочных машин.

3. Пункты заправки машин водой предназначаются для поливомоечных машин всех типов. Для более эффективного использования поливомоечных машин, пункты заправки должны быть расположены вблизи обслуживаемых проездов (1-3 км). Заправочный пункт должен именть удобный подъезд для машин и обеспечивать наполнение цистерны вместимостью 6м³ не более чем за 8 минут. По согласованию с органами Роспотребнадзора машины можно заправлять из водоемов, для чего в местах заправки машин монтируют насосную установку. Заправка цистерн из водоемов рекомендуется при большом расстоянии от заправочных пунктов до обслуживаемых улиц.

# ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. Для эффективного решения проблемы загрязнения окружающей среды от отходов требуется проведение комплекса мероприятий, предусматривающих не только создание необходимых производственных мощностей, но и реализацию предпочтительных действий по предотвращению образования отходов и безопасному их размещению.

2. Разработанный в настоящем томе метод санитарной очистки территории Ретюнского сельского поселения от отходов учитывает современные тенденции развития сферы обращения с отходами в Российской Федерации и странах ЕС, а также местные условия для их реализации.

3. Разработка генеральной схемы Лужского муниципального района позволит создать оптимальную для Ретюнского сельского поселения схему санитарной очистки от отходов, позволяющую к 2026 году:

- извлечь из ТБО и КГО и полезно использовать в качестве вторичных ресурсов более 20% (по массе) составляющих указанных отходов;

- задействовать в производстве компоста (топливных брикетов) весь объем отходов зеленого строительства и листвы, ранее вывозимых на полигон ТБО;

- уменьшить объем захоронения отходов;

- уменьшить экологическую опасность захораниваемых отходов (особенно в части образования загрязненного фильтрата и газовых выбросов), благодаря отделению от захораниваемых отходов значительной части органических материалов и экологически опасных включений;

- сделать место захоронения отходов практически пожаробезопасным, т.к. захораниваемые составляющие ТБО содержат в основном неорганические компоненты.

4. Комплектование контейнерных площадок контейнерами для сбора ТБО от жилищного фонда в количестве:

При отсутствии системы раздельного сбора ТБО:

| Источник образования отходов | Объем контейнера, м3 | Количество контейнеров, шт. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 год | 2013 год | 2016 год | 2021 год | 2026 год |
| Население | В теплое время года | 0,5 | 35 | 35 | 35 | 36 | 37 |
|  | В холодное время года |  | 69 | 70 | 71 | 73 | 75 |

Общее количество контейнеров при ежедневном вывозе в Ретюнском сельском поселении, определенное расчетным методом на 2011 год составляет 35 единиц. Фактически установлено в настоящее время 20 единиц. Таким образом потребность в мусоросборниках на данный момент не обеспечена полностью.

На 2011 год необходимо приобрести 15 контейнер объемом 0,5 м3.

5. Оборудование контейнерных площадок в соответствии с требованиями СанПиН              42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

Контейнерная площадка должна быть оборудована ограждением и иметь твердое водонепроницаемое покрытие.

# 6. Система сбора КГО - бесконтейнерная.

# Рекомендуется на контейнерных площадках для сбора ТБО оборудовать места для временного хранения крупногабаритных отходов.

7. В период с мая по октябрь необходимо увеличить контейнерный парк в связи с увеличением населения за счет приезжих дачников:

При использовании для сбора ТБО мусоросборников, объемом 0,5 м3:

Таблица 3.24.

| Населенный пункт | Количество контейнеров. шт. |
| --- | --- |
|  | При ежедневном вывозе (183 дня в сезон) | При вывозе 2 раза в неделю (52 дня в сезон) |
| дер. Березицы | 1 | 2 |
| дер. Бор | 1 | 2 |
| дер. Буяны | 1 | 1 |
| дер. Большие Озерцы | 1 | 4 |
| дер. Витово | 1 | 1 |
| дер. Волосковичи | 1 | 2 |
| дер. Елемцы | 1 | 1 |
| дер. Жглино | 1 | 1 |
| дер. Зуево | 1 | 1 |
| дер. Крени | 1 | 3 |
| дер. Лопанец | 1 | 3 |
| дер. Малые Озерцы | 1 | 2 |
| дер. Мокрово | 1 | 1 |
| дер. Немолва | 1 | 1 |
| дер. Парищи | 1 | 2 |
| дер. Поддубье | 1 | 1 |
| дер. Ретюнь | 1 | 2 |
| дер. Червищи | 1 | 1 |
| дер. Шильцево | 1 | 4 |
| дер. Юбры | 1 | 1 |
| Всего: | 20 | 36 |

Соответственно для сбора ТБО с территории дачных участков при ежедневном вывозе необходимо будет установить контейнеры объемом 0,5 м3 в количестве 20 штук, при вывозе 2 раза в неделю - 35 штук.

При малом объеме накопленных отходов в 2011 году рекомендуется:

- в д. Бор для временного хранения ТБО от частного сектора и дачников установить 1 контейнер в период с ноября по апрель и 2 контейнера в период с мая по октябрь;

- в д. Большие Озерцы для временного хранения ТБО от частного сектора и дачников установить 2 контейнера в период с ноября по апрель и 5 контейнеров в период с мая по октябрь;

- в д. Волосковичи для временного хранения ТБО от частного сектора и дачников установить 1 контейнер в период с ноября по апрель и 2 контейнера в период с мая по октябрь;

- в д. Елемцы для временного хранения ТБО от частного сектора и дачников в течение года установить 1 контейнер;

- в д. Крени для временного хранения ТБО от частного сектора и дачников установить 2 контейнера в период с ноября по апрель и 4 контейнера в период с мая по октябрь;

- в д. Мокрово для временного хранения ТБО от частного сектора и дачников в течение года установить 1 контейнер;

- в д. Парищи для временного хранения ТБО от частного сектора и дачников установить 1 контейнер в период с ноября по апрель и 2 контейнера в период с мая по октябрь;

- в д. Червищи для временного хранения ТБО от частного сектора и дачников в течение года установить 1 контейнер.

Организации и предприятия самостоятельно заключают договора со спецавтохозяйствами на вывоз и обезвреживание или захоронение отходов. На каждую организацию индивидуально рассчитывается количество контейнеров, их объемы, утверждаются графики вывоза и организуются места временного хранения отходов.

# Установка урн в количестве не менее – 58 штук.

8. Необходимое количество постоянно действующих общественных туалетов для д. Ретюнь на 2011 год составляет 1 единицу туалетных кабин.

9.  Комплектование автопарка спецавтотранспортом, необходимым для вывоза ТБО, КГО, ЖБО и уборочной техникой:

Для твердых бытовых, в том числе крупногабаритных отходов:

  - 1 машина КО-456-12;

  - 1 машина ЗиЛ 433362;

Для жидких бытовых отходов:

  - 1 ассенизационная вакуумная машина КО-520-1:

Для механизированной уборки уличных территорий:

- для летней уборки:

- 1 комбинированная машина на базовом шасси МТЗ-82;

- 4 поливомоечных оборудования ОПМ 3,5.

- для зимней уборки:

- 5 снегоуборочных машин на базовом шасси МТЗ-82;

- 1 распределитель технологических материалов для обработки дорожных покрытий;

- 1 снегопогрузчик. Необходимое количество автосамосвалов для обеспечения непрерывной работы одного ковшового снегопогрузчика составляет 3 машины; одного шнекороторного снегопогрузчика – 4 машины;

- 1 автогрейдер.

А также:

- 1 дворник для летней и зимней уборки территорий.

- 5 дорожных рабочих

Для круглогодичной уборки улично-дорожной сети МО «Ретюнское сельское поселение» потребуется 7 машин, также для вывоза снега потребуется 3 самосвала при использовании ковшовых снегопогрузчиков, или 4 самосвала - при использовании шнекороторных снегопогрузчиков.

10. Ответственность за санитарное содержание, благоустройство и механизированную уборку территории МО «Ретюнское сельское поселение»:

- Ответственность за организацию сбора и вывоза твердых и жидких бытовых отходов населения многоквартирного жилого фонда несут учреждения, отвечающие за содержание жилых домов (жилищно-эксплуатирующие организации, управляющие компании).

- Ответственность за организацию сбора и вывоза твердых и жидких бытовых отходов населения частного сектора несут собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков.

- Ответственность за содержание контейнерных площадок, организацию мойки и дезинфекции мусоросборников несут учреждения, отвечающие за содержание жилых домов (жилищно-эксплуатирующие организации, управляющие компании), собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков.

- Ответственность за организацию благоустройства и озеленения территорий поселения несут органы местного самоуправления МО «Ретюнское сельское поселение».

- За предприятиями, организациями, учреждениями, домовладельцами на правах частной собственности закрепляется территория санитарной очистки, границы устанавливаются решениями администрации МО. Границы наносятся на планировочный чертеж (Генплан территории) органами архитектуры и градостроительства совместно с органами коммунального хозяйства. Копии планировочных чертежей хранятся на предприятиях, в организациях, учреждениях.

- Ответственность за ручную уборку закрепленных территорий, установку и содержание в чистоте необходимого количества урн несут руководители учреждений по эксплуатации зданий, управляющие домами, владельцы объектов торговли, общественного питания независимо от форм собственности, должностные лица организаций, учреждений, объединений, предприятий.

- Ответственность за ручную уборку незакрепленных территорий несет администрация МО «Ретюнское сельское поселение».

- Ответственность за содержание автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения несет администрация МО «Ретюнское сельское поселение».

- Ответственность за механизированную уборку автомобильных дорог регионального и федерального значений несет ГП Лужское ДРСУ.

- Согласно федеральному закону от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» контроль за санитарным содержанием территорий населенных мест осуществляют органы местного самоуправления МО «Ретюнское сельское поселение».

# 11. Необходимо отметить, что одну из важнейших ролей в системе управления отходами играет организация экологического образования, формирование экологической культуры населения Ленинградской области.

# ЛИТЕРАТУРА

- Официальный Интернет-сайт Администрации МО «Лужский муниципальный район»:  www.adm.luga.ru.

- Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации: статистический сборник. Госкомстат России. - М:, 200

- Регионы России. Том 1. Статистический сборник. Госкомстат России. - М:, 2001 стр. 159.

- Санитарная очистка и уборка населенных мест. Справочник. Под ред. А.Н. Мирного. М., 1997.

- Концепция обращения с отходами в Санкт-Петербурге. СЗО ФЦ БОО. 2002.

- СанПиН 42-128-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест, утвержденные Минздравом СССР 05.08.1988 г.

- Твердые бытовые отходы. Справочник. Систер В.Г., Мирный А.Н., Скворцов Л.С. М., 2001.

- Нормативы потребности в машинах для уборки населенных мест РСФСР, разработанные  отделом научно-технической информации АКХ им. К. Д. Памфилова Минжилкомхоза РСФСР. Москва, 1985.

- Постановление Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу № 152 от 21.08.2001 г. «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке разработки генеральных схем очистки территории населенных пунктов Российской Федерации», М., 2003.

- Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов, утвержденные Министерством строительства РФ 02.11.1996.

- МДК 2-02.01-1. Рекомендации по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда, утвержденные приказом Госстроя № 139 от 09.12.99 г.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

- Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда».

- Приказ Госстроя РФ от 09.12.99 г. № 139 «Об утверждении рекомендаций по нормированию труда работников, занятых содержанием и ремонтом жилищного фонда».

- СНиП 2.07.01-89. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- Инструкции по организации и технологии механизированной уборки населенных мест, утвержденные Министерством ЖКХ РСФСР от 12.07.1978 г.

- Рекомендации по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР, утвержденные Зам. министра Минжилкомхоза РСФСР от 9.03.1982 г.

- Рекомендации по выбору методов и организации удаления бытовых отходов, утвержденные Начальником Главного управления благоустройства Минжилкомхоза РСФСР от 15.03.1985 г.

- СанПиН 2.1.7.1038-01. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов.

- Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения».

- Санитарная очистка и уборка населенных мест. Справочник. Под ред. А.Н. Мирного. М., 2005.

- Закон РФ от 14 мая 1993 г. N 4979-1 «О ветеринарии» (с изменениями от 30 декабря 2001 г., 29 июня, 22 августа 2004 г., 9 мая 2005 г.)

- Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденные Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г. N 13-7-2/469 с изменениями на 16.08.2007 г.

- Приказ Департамента ветеринарии Минсельхозпрода РФ от 19 октября 1998 г. N 42 «Об усилении государственного ветеринарного надзора за сбором и утилизацией биологических отходов».

- Федеральный закон  от 24.06.1998г № 89-ФЗ  «Об отходах производства и потребления».

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- Постановление Правительства РФ от 10.02.1997 г № 155 «Правила предоставления услуг по вывозу твёрдых и жидких бытовых отходов».

- Федеральный закон от 15.06.1996 г. N 72-ФЗ «О товариществах собственников жилья».

- ГОСТ 30772-2001 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения». Утвержден Госстандарт России 28.12.2001.

- «Правила содержания и обеспечения санитарного состояния территорий городских, сельских и других поселений Ленинградской области», утвержденные постановлением правительства Ленинградской области от 23.07.1998 №27.

- «Правила обращения с отходами потребления на территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, садоводческих, огороднических и дачных товариществ и садоводческих, огороднических и дачных кооперативов, расположенных в Ленинградской области», утвержденные распоряжением Губернатора Ленинградской области от 24.05.2000 г. № 227-рг.

- Федеральный закон от 6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Областной закон Ленинградской области от 4.03.2010 г. № 7-ОЗ «Об обращение с отходами производства и потребления».

СОДЕРЖАНИЕ

3. ПРЕДЛАГАЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УДАЛЕНИЯ ОТХОДОВ	3

3.1. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕТЮНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	3

3.1.1. Общие принципы организации сбора и удаления отходов потребления	3

3.1.1.1. Организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов	3

3.1.1.2. Организация сбора и вывоза крупногабаритных отходов	5

3.1.1.3. Правила организации и содержания контейнерных площадок для сбора ТБО	5

3.1.1.4. Организация сбора и вывоза опасных отходов	6

3.1.1.5. Организация  сбора отходов лечебно-профилактических учреждения и установка урн	7

3.1.1.6. Правила составления графиков и маршрутов работы спецавтотранспорта для вывоза отходов	7

3.1.1.7. Утилизация  и переработка отходов	8

3.1.2. Прогноз изменения количества накапливаемых ТБО	8

3.2. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СИСТЕМЫ СБОРА твердых бытовых отходов В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ мО «РЕТЮНСКОЕ С.П.»	10

3.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА СПЕЦАВТОТРАНСПОРТА ДЛЯ ВЫВОЗА ОТХОДОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ С ТЕРРИТОРИИ РЕТЮНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	22

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В СПЕЦАВТРАНСПОРТЕ ДЛЯ ВЫВОЗА ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ С ТЕРРИТОРИИ РЕТЮНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	24

3.4. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ	26

3.5. ОРГАНИЗАЦИЯ МУСОРОСОРТИРОВОЧНОЙ СТАНЦИИ	29

3.6. ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПРИЕМА ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ	30

3.7 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИ ВЫБОРЕ ОПРЕДЕЛЕННОЙ СИСТЕМЫ СБОРА КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ	31

3.8. КОМПОСТИРОВАНИЕ	32

3.9. ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УДАЛЕНИЯ ЖИДКИХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ	34

3.10. ОБРАЩЕНИЕ С БЕЗНАДЗОРНЫМИ ЖИВОТНЫМИ	35

3.11. Ответственность за санитарное содержание территории муниципального образования	39

3.12.  СТРУКТУРА ЗАТРАТ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОЦЕССА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ С УЧЕТОМ ОСНОВНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ	40

3.13. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ОТЧЕТНОСТИ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ	42

3.14. РАЗМЕЩЕНИЕ И ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ	44

3.15 ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ МОЕК	46

4. БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ Ретюнского сельского поселения	48

4.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА УРН	48

4.1.1. Для тротуаров	48

4.1.2. Для жилых зданий и иных строений	48

4.1.3. Для остановок общественного транспорта	48

4.1.4. Для парковой зоны	48

4.1.5. Для пляжей	48

4.1.6. Для рыночных комплексов	48

4.1.7. Содержание урн	49

4.2. РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА ОБЩЕСТВЕННЫХ ТУАЛЕТОВ	49

4.3. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА И БЛАГОУСТРОЙСТВО УЧАСТКОВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ	50

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ЛЕТНЕЙ И ЗИМНЕЙ УБОРКЕ	52

5.1. ЛЕТНЯЯ И ЗИМНЯЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ, ВЫПОЛНЯЕМАЯ ВРУЧНУЮ	52

5.2. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УБОРКА ТЕРРИТОРИЙ	56

5.2.1. Расчет потребности в машинах для уборки территорий	57

5.2.1.1. Летние уборочные работы	57

Расчет потребности в ПОДМЕТАЛЬНО-УБОРОЧНЫХ машинах	58

Расчет потребности в поливоМОЕчных машинах	59

5.2.1.2. Зимние уборочные работы	63

Расчет потребности в снегоуборочных машинах:	64

Расчет потребности в распределителях технологических материалов	66

РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОЙ ЧИСЛЕННОСТИ ДОРОЖНЫХ РАБОЧИХ, ЗАНЯТЫХ РУЧНОЙ УБОРКОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ДОРОГ	68

5.2.1.3. Обоснование и выбор механизированных пескобаз, снежных свалок, пунктов заправки поливомоечных машин водой	72

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ	73

ЛИТЕРАТУРА	77