ООО «Теллус-Проект»

Инв. № ПЗ.04-01.14

Проект генерального плана

Ретюнского сельского поселения

Лужского муниципального района

Ленинградской области

применительно к д. Ретюнь

Положение о территориальном планировании

Том II

Генеральный директор						           Богачков А.М.

Главный архитектор проекта						  Ваха Г.И.

Санкт-Петербург - Ретюнь

2014 г.

ПРОЕКТ

Утвержден

Решением совета депутатов

муниципального образования

Ретюнское сельское поселение

Лужского муниципального района

От «___» _________ 2014 г. № ____

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

РЕТЮНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДКОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО

К Д. РЕТЮНЬ

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Проект генерального плана муниципального образования Ретюнское сельское поселение Лужского муниципального района (далее – проект генерального плана) разработан по заказу Администрации Ретюнское сельское поселение Лужского муниципального района на основании муниципального контракта от 26 сентября 2014 года.

- Проект генерального плана разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской области, Уставом Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области, иными муниципальными правовыми актами Ретюнское сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области.

- При осуществлении территориального планирования Ретюнское сельского поселения Лужского муниципального района учтены интересы Российской Федерации по реализации полномочий федеральных органов государственной власти на территории муниципального образования, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации федеральных целевых программ.

- При осуществлении территориального планирования Ретюнского сельского поселения учтены интересы Ленинградской области по реализации полномочий органов государственной власти Ленинградской области на территории Ретюнского сельского поселения, а также необходимость создания благоприятных условий для реализации Концепции социально-экономического развития Ленинградской области на стратегическую перспективу до 2025 года (проект областного закона одобрен постановлением Правительства Ленинградской области от 19 августа 2010 года № 219) и долгосрочных (региональных) целевых программ.

- Проект генерального плана выполнен с учетом Схемы территориального планирования Лужского муниципального района Ленинградской области, утверждённой решением совета депутатов Лужского муниципального района от 13 ноября 2012 г. № 347.

- Проект генерального плана разделен на очереди и выполнен на следующий сроки:

- I этап (1 очередь строительства) – до 2025 года;

- II этап (расчётный срок строительства) – до 2035 года.

- Проект разработан на топографической основе, выполненной в соответствии с требованиями, предъявляемыми к картографическим материалам на территории Ленинградской области, охватывающей территории д. Ретюнь Ретюнского сельского поселения, - на цифровом картографическом материале масштаба 1:2000, выполненном ФГУП «Госземкадастрсъемка» - ВИСХАГИ Северо-Западный филиал в системе координат МСК-47 в формате Autocad.

# УЧЕТ ИНТЕРЕСОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РЕТЮНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА           ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Электроснабжение

1 очередь

реконструкция ВЛ 35 кВ ПС 110/35/10 кВ № 48 Луга – ПС 35/10 кВ № 42 Ретюнь (Скребловская-1 и 3) в габаритах 110 км протяженностью 35,9 км (по территории поселения 2,1 км) с увеличением охранной зоны ВЛ с 15 до 20 м.

# УЧЕТ ИНТЕРЕСОВ ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РЕТЮНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Туризм и рекреация

1 очередь

создание дополнительных водных, велосипедных и пешеходных туристических маршрутов по территории Ретюнского сельского поселения с организацией «зелёных стоянок», мест отдыха:

велосипедный маршрут:

  - д. Ретюнь – п. Серебрянский – п. Волошово – д. Сяберо – д. Николаевское – д. Славянка – длина маршрута 112 км, с организацией места базирования в д. Ретюнь и «зелёных стоянок» в п. Серебрянский, п. Волошово, д. Сяберо, д. Николаевское, д. Славянка,

пешеходный маршрут:

  - д. Заозерье – д. Ретюнь - длина маршрута  3,5 км, с организацией мест базирования в д. Заозерье и д. Ретюнь;

# СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ И НАИМЕНОВАНИЯХ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

## Функциональное зонирование д. Ретюнь

Жилые зоны

Жилые зоны предназначены для размещения жилой застройки малоэтажными односемейными (индивидуальными) жилыми домами, малоэтажными многоквартирными жилыми домами и среднеэтажными многоквартирными жилыми домами. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового обслуживания населения, объектов здравоохранения, культовых зданий, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, стоянок автомобильного транспорта, и иных объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую (жилую) среду.

| Ж1 | – зона застройки индивидуальными (односемейными) жилыми домами |
| --- | --- |
|  | этажность – до 3х этажей включительно, плотность застройки – 700 – 900 м2 на 1 га (15-23 чел./га), |
| Ж2 | – зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами этажность – 3-4 этажа включительно, плотность застройки – 2 000 м2 на 1 га (80-100 чел./га), |
| Ж3 | – зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами этажность – 5 этажей включительно. плотность застройки – 3 500 м2 на 1 га (125-175 чел./га) |

Общественно-деловые зоны

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов культуры, здравоохранения, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, административных учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового и финансового назначения. В общественно-деловых зонах допускается размещение гостиниц и общежитий.

| О | – зона всех видов общественно-деловой застройки. Коэффициент плотности застройки общественно-деловых зон не более 0,5. |
| --- | --- |

Зоны производственного использования

Зоны производственного использования предназначены для размещения объектов производственного, транспортно-логистического, складского и коммунального назначения, с включением объектов общественно-деловой застройки и инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

| П | – зона производственного использования с санитарно-защитной зоной не более 100 м |
| --- | --- |
| ПК | – коммунально-складская зона с санитарно-защитной зоной не более 100 м |

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры

Зоны транспортной инфраструктуры предназначены для размещения: улично-дорожной сети, автомобильных дорог, объектов транспорта и транспортной и инженерной инфраструктуры. В зонах транспортной инфраструктуры допускается размещение объектов связанных с обеспечением деятельности транспортной инфраструктуры и объектов придорожного сервиса, и инженерных объектов.

| У | – зона улично-дорожной сети с включением объектов инженерной инфраструктуры |
| --- | --- |
| И-Т | – зона объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, коммунальных объектов |

Зоны рекреационного назначения

Рекреационные зоны предназначены для размещения спортивных объектов, объектов отдыха, туризма, садов, парков и скверов. В рекреационных зонах допускается размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также общественно-деловых объектов связанных с обслуживанием данной зоны.

| Р1 | – зона зеленых насаждений общего пользования |
| --- | --- |
| Р2 | – зона плоскостных спортивных сооружений |
| Р3 | – зона спортивных объектов этажность – от 1 до 3 этажей (включительно) |
| Р4 | – зоны сохраняемых природных ландшафтов |

Зоны сельскохозяйственного использования

Зоны сельскохозяйственного использования предназначены для сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями), размещения объектов сельскохозяйственного назначения, дачных хозяйств, садоводств, крестьянско-фермерских хозяйств, с включением объектов инженерной инфраструктуры, связанных с обслуживанием данной зоны.

| Сх1 | – зона огородов |
| --- | --- |

Зоны специального назначения

Зоны специального назначения предназначены для размещения кладбищ, объектов размещения отходов производства и потребления и иных объектов, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других зонах, а также размещения зеленых насаждений, выполняющих специальные функции, с включением объектов, размещение которых допускается в соответствии с действующим законодательством.

| Сп1 | – зона размещения метеостанции |
| --- | --- |

## Физическая культура и спорт

1 очередь

размещение физкультурно-оздоровительного комплекса в д. Ретюнь площадью не менее 300 м2 в зоне Р3 – зоне спортивных объектов (площадь зоны – 0,16 га);

строительство многофункциональной спортивной площадки с искусственным покрытием на месте футбольного поля в д. Ретюнь.

## Электроснабжение

1 очередь

реконструкция существующих воздушных линий 10 кВ, отслуживший срок службы и требующих замены,

расчётный срок

перевод существующей распределительной сети 10 кВ на напряжение 20 кВ после реконструкции ПС № 42 Ретюнь в целях снижения потерь при передаче электроэнергии;

## Газоснабжение

1 очередь

разработка схемы газификации д. Ретюнь с учётом решений генерального плана,

подключение к распределительной сети газоснабжения 2х малоэтажных многоквартирных домов в д. Ретюнь – строительство распределительных газопроводов протяжённостью 0,06 км,

строительство распределительных газопроводов протяжённостью 4,00 км для подачи сетевого природного газа населению индивидуальной жилой застройки,

расчётный срок

строительство распределительных газопроводов протяжённостью 4,56 км для подачи сетевого природного газа населению индивидуальной жилой застройки;

## Теплоснабжение

1 очередь

реконструкция сети централизованного теплоснабжения муниципального жилищного фонда и социально значимых объектов на участках существующей сети, отслуживших срок службы,

расчётный срок

связи с отсутствием планов по строительству многоквартирных жилых домов и социальных объектов и сохранением схемы централизованного теплоснабжения на расчётный срок предусматривается только текущий ремонт сети централизованного теплоснабжения на участках, отслуживших срок службы;

## Водоснабжение

1 очередь

строительство артезианской скважины в д. Ретюнь максимальной производительностью 30 м3/час,

реконструкция сетей водопровода д. Ретюнь;

расчётный срок

реконструкция сетей водопровода в д. Ретюнь;

## Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков

1 очередь

строительство локальных очистных сооружений максимальной производительностью 300 м3/сутки,

замена сетей водоотведения в д. Ретюнь;

## Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности

В области охраны атмосферного воздуха:

на весь период реализации генерального плана

- поддержание санитарно-защитного озеленения вдоль автомобильных дорог общего пользования, уход за зелёными насаждениями,

- разработка проектов обоснования размеров санитарно-защитных зон производственных, инженерных и сельскохозяйственных объектов, соблюдение регламентов и режима СЗЗ,

- разработка проекта предельно допустимых выбросов (ПДВ) для планируемых производственных и сельскохозяйственных объектов,

- организация регулярного полива улиц в тёплый период года,

В области охраны водных ресурсов:

Охрана поверхностных вод

на весь период реализации генерального плана

- организация системы удаления жидких бытовых отходов из частного сектора,

- содействие внедрению водосберегающих технологий,

- строгий контроль над соблюдением режима водоохранных зон, прибрежных защитных полос, поддержание озеленения прибрежных защитных полос и водоохранных зон,

К основным организационно-планировочным мероприятиям по охране поверхностных вод от загрязнения, истощения и засорения относится:

- соблюдение режима на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос,

- реконструкция канализационных сетей в д. Ретюнь,

- разработка порядка по предоставлению гражданам информации об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территории муниципального образования (в соответствии с частью 3 статьи 27 Водного кодекса Российской Федерации),

Охрана подземных вод

1 очередь:

- оборудование всех водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой и строгий учёт отбираемой воды,

- разработка проекта ЗСО источников питьевого водоснабжения - проектируемой артезианской скважины в д. Ретюнь,

на весь период реализации генерального плана

- своевременное выявление очагов и источников загрязнения подземных вод, обследование их и оценка возможного их влияние на качество подземных вод;

- ввод ограничения на применение ядохимикатов, удобрений,

- обеспечение постоянного контроля служб коммунального хозяйства за состоянием коллекторов промышленной и хозяйственно-бытовой канализации для предотвращения утечек сточных вод,

В области охраны почв:

1 очередь

- выявление и рекультивация несанкционированных свалок,

- развитие системы использования вторичных ресурсов,

В целях сохранения плодородного слоя почвенного покрова необходимо на весь период реализации генерального плана

- в проектах прокладки подземных инженерных сетей в зоне зелёных насаждений и на территориях, где имеются плодородный слой, предусматривать мероприятия по восстановлению плодородия почвы,

- производить все земляные работы только после получения разрешения на право производства земляных работ. Работы, производимые после истечения срока, указанного в разрешении, приравнивать к работам, производимым без разрешения;

- срезать, перемещать и складировать в специально выделенных местах растительный грунт, подлежащий снятию с застраиваемых площадей,

В области организации санитарной очистки территории:

- выбор и обоснование единой системы обращения с отходами и санитарной очистки территории Ретюнского сельского поселения в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями,

- проведение обоснованных расчетов необходимого контейнерного парка, а также определение количества и месторасположения контейнерных площадок с соблюдением санитарно-гигиенических норм,

- обоснование необходимых мощностей спецавтохозяйств по удалению твердых и жидких бытовых отходов и уборке территории,

- полный охват предприятий и организаций договорами на вывоз отходов.

# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА РЕТЮНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНИГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К Д. РЕТЮНЬ

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | Сущ. положение | 1 очередь (2020 год) | Расчётный срок (2035 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1. | Общая площадь земель в границах поселения | га | 9547 | 9547 | 9547 |
| 2. | Площадь земель в границах д. Ретюнь | га | 108,76 | 133,06 | 133,06 |
| 3. | Общая площадь земель в границах застройки | га | 96,72 | 133,06 | 133,06 |
|  | ФЗ в границах д. Ретюнь |  | 108,76 | 133,06 | 133,06 |
| 1. | Жилая зона |  | га | 88,27 | 97,23 | 97,23 |
|  |  |  | % | 81,2 | 73,1 | 73,1 |
|  | подзоны |  |  |  |  |
| 1.1. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | Ж1 | га | 88,27 | 88,27 | 88,27 |
|  |  |  | % | 81,2 | 66,3 | 66,3 |
| 1.2. | Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами | Ж2 | га | 0,00 | 0,42 | 0,42 |
|  |  |  | % | 0,0 | 0,3 | 0,3 |
| 1.3. | Зона застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми домами | Ж3 | га | 0,00 | 8,54 | 8,54 |
|  |  |  | % | 0,0 | 6,4 | 6,4 |
| 2. | Общественно-деловая зона | О | га | 0,00 | 1,66 | 1,66 |
|  |  |  | % | 0,0 | 1,3 | 1,3 |
| 3. | Зона рекреационного назначения |  | га | 0,00 | 18,94 | 18,94 |
|  |  |  | % | 0,0 | 14,2 | 14,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Зона зелёных насаждений общего пользования | Р1 | га | 0,00 | 2,08 | 2,08 |
|  |  |  | % | 0,0 | 1,6 | 1,6 |
| 3.2. | Зона плоскостных спортивных сооружений | Р2 | га | 0,00 | 1,14 | 1,14 |
|  |  |  | % | 0,0 | 0,9 | 0,9 |
| 3.3. | Зона спортивных объектов | Р3 | га | 0,0 | 0,16 | 0,16 |
|  |  |  | % | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| 3.4. | Зона сохраняемых природных ландшафтов | Р4 | га | 0,00 | 15,56 | 15,56 |
|  |  |  | % | 0,0 | 11,7 | 11,7 |
| 4. | Зона производственного использования |  | га | 0,98 | 2,45 | 2,45 |
|  |  |  | % | 0,9 | 1,8 | 1,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Коммунально-складская зона | ПК | га | 0,98 | 2,45 | 2,45 |
|  |  |  | % | 0,9 | 1,8 | 1,8 |
| 5. | Зона сельскохозяйственного использования |  | га | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
|  |  |  | % | 1,2 | 1,0 | 1,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Зона огородов | Сх1 | га | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
|  |  |  | % | 1,2 | 1,0 | 1,0 |
| 6. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | И-Т | га | 0,35 | 1,56 | 1,56 |
|  |  |  | % | 0,3 | 1,2 | 1,2 |
| 7. | Зона специального назначения |  | га | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
|  |  |  | % | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Зона размещения метеостанции | Сп1 | га | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
|  |  |  | % | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
|  | Зона улично-дорожной сети | У | га | 5,09 | 9,20 | 9,20 |
|  |  |  | % | 4,7 | 6,9 | 6,9 |
|  | Прочие территории |  | га | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | % |  |  |  |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1. | Общая численность постоянного населения | чел. | 1963 | 2030 | 2040 |
|  |  | % от сущест. численности постоянного населения |  | 103,4 | 103,9 |
|  | д. Ретюнь | чел. | 1504 | 1520 | 1570 |
| 2. | Плотность населения | чел. на га | 0,206 | 0,213 | 0,214 |
| 3. | Возрастная структура населения: |  |  |  |  |
| 3.1. | Население младше трудоспособного возраста | чел. | 274 | 284 | 337 |
|  |  | % | 14,0 | 14,0 | 16,5 |
| 3.2. | Население в трудоспособном возрасте | чел. | 1178 | 1259 | 1295 |
|  |  | % | 60,0 | 62,0 | 63,5 |
| 3.3. | Население старше трудоспособного возраста | чел. | 510 | 487 | 408 |
|  |  | % | 26,0 | 24,0 | 20,0 |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 1. | Средняя обеспеченность населения жильём | м2/чел. | 33,3 | 33,7 | 33,2 |
| 2. | Общий объем жилищного фонда | м2 | 65 402 | 68 386 | 68 416 |
| 2.1. | в т. ч. в государственной и муниципальной собственности | м2 | 3 370 | 3 370 | 3 370 |
| 3. | В общем объёме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |  |
| 3.1. | Малоэтажная жилая застройка | м2 | 35 116 | 37 500 | 38 130 |
|  |  | % от общего объёма жил. фонда | 53,7 | 54,8 | 55,7 |
| 3.2. | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка (до 4 этажей включительно) | м2 | 1 268 | 1 268 | 1 268 |
|  |  | % от общего объёма жил. фонда | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 3.3. | Среднеэтажная многоквартирная жилая застройка (5 этажей включительно) | м2 | 29 019 | 29 019 | 29 019 |
|  |  | % от общего объёма жил. фонда | 44,4 | 42,4 | 42,4 |
| 3.4. | Общий объем нового жилищного строительства | м2 | 0 | 11 734 | 35 410 |
|  |  | % от общего объёма жил. фонда | 0,0 | 28,2 | 54,2 |
|  | В т. ч. из общего объёма нового жил. строительства по типу застройки: |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Малоэтажная жилая застройка | м2 | 0 | 5 000 | 2 200 |
|  |  | % от общего объёма нового жилищного строительства | 0,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.4. | Общий объем убыли жилищного фонда | м2 | 0 | 2 616 | 1 570 |
|  |  | % от общего объёма нового жил. строительства | 0 | 3,8 | 2,3 |
|  | В т. ч. в общем объем убыли жил. фонда по типу застройки: |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Малоэтажная жилая застройка | м2 | 0 | 2 616 | 1 570 |
|  |  | % от общего объёма убыли жил. фонда | 0 | 3,8 | 2,3 |
| 3.5. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | м2 | 65 402 | 62 786 | 61 216 |
|  |  | % от общего объёма сущ. жил. фонда | 100,0 | 91,8 | 89,5 |
|  | В т. ч. в общем объёме сохраняемого жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Малоэтажная индивидуальная жилая застройка | м2 | 35 116 | 32 500 | 30 930 |
|  |  | % от общего объёма сущ. жил. фонда | 53,7 | 47,5 | 45,2 |
| IV | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |
| 1. | Объекты здравоохранения | Объекты регион. значения |  |  |  |  |
| 1.1. | Стационары |  | коек | - | - | - |
| 1.2. | Поликлиники |  | посе-щений в смену | 50 | 50 | 50 |
|  |  |  | пос./1000 чел. | 25,5 | 24,6 | 24,5 |
| 2. | Объекты учебно-образовательного назначения | Объекты местного значения района |  |  |  |  |
| 2.1. | Детские дошкольные учреждения |  | мест | 165 | 165 | 165 |
|  |  |  | мест/1000 чел. | 84,1 | 81,3 | 80,9 |
| 2.2. | Учреждения школьного образования |  | мест | 280 | 280 | 280 |
|  |  |  | мест/1000 чел. | 142,6 | 137,9 | 137,3 |
| 3. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты | Объекты местного значения поселения |  |  |  |  |
| 3.1. | Спортивные залы |  | ед./м2 | 1/200 | 3/710 | 3/710 |
|  |  |  | м2/1000 чел. | 101,9 | 350 | 348 |
| 3.2. | Открытые спортивные площадки |  | ед./м2 | 2/8380 | 2/8380 | 2/8380 |
|  |  |  | м2/1000 чел. | 4 269 | 4 128 | 4 108 |
| 3.3. | Бассейны |  | ед./м2 зеркала воды | - | - | - |
| 4. | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Клубные учреждения |  | ед./мест | 1/219 | 1/220 | 1/220 |
|  |  |  | мест/ 1000 чел. | 112,1 | 108,4 | 107,8 |
| 4.2. | Библиотеки |  | томов | 6969 | 6969 | 6969 |
|  |  |  | томов/ | 3550 | 3433 | 3416 |
|  |  |  | 1000 чел. |  |  |  |
| 5. | Объекты торгового назначения |  | м2 |  |  |  |
|  |  |  | м2/1000 чел. |  |  |  |
| V | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 1. | Протяжённость железных дорог | км |  |  |  |
| 2. | Протяжённость автомобильных дорог общего пользования, всего | км |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - федерального значения | -"- |  |  |  |
|  | - регионального значения | -"- |  |  |  |
|  | - местного значения | -"- |  |  |  |
| 3. | Из общего количества автомобильных дорог с твёрдым покрытием | км/% |  |  |  |
| 4. | Плотность автодорожной сети с твёрдым покрытием | км/км² |  |  |  |
| 5. | Протяжённость улично-дорожной сети, всего | км |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | д. Ретюнь | км | 6,94 | 10,1 | 10,1 |
| 6. | Количество мостов | ед. | 0 | 0 | 0 |
|  | из них пешеходных | -"- |  |  |  |
| VI | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |
| 1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1.1. | Водопотребление |  |  |  |  |
|  | Всего | тыс. м³/сут. | 0,173 | 0,191 | 0,197 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | На хозяйственно-питьевые нужды | тыс. м³/сут. | 0,112 | 0,156 | 0,161 |
|  | На производственные нужды | тыс. м³/сут. |  |  |  |
| 1.2. | Вторичное использование воды | % |  |  |  |
| 1.3. | Производительность водозаборных сооружений | тыс. м³/сут. | 0,346 | 0,586 | 0,586 |
|  | В т. ч. водозаборов подземных вод | тыс. м³/сут. | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Среднесуточное водопотребление на 1 человека (с учётом сезонного населения) | л в сутки на чел. | 114,8 | 124,0 | 125,5 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | На хозяйственно-питьевые нужды (с учётом сезонного населения) | л в сутки на чел. | 76,3 | 80,5 | 79,9 |
| 1.5. | Протяжённость сетей | км | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
| 2. | Канализация |  |  |  |  |
| 2.1. | Общее поступление сточных вод |  |  |  |  |
|  | всего | тыс. м³/сут. | 0,169 | 0,170 | 0,173 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. м³/сут. | 0,152 | 0,153 | 0,158 |
| 2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. м³/сут. | 0,7 | 0,3 | 0,3 |
| 2.3. | Протяжённость сетей | км | 2,94 | 2,94 | 2,94 |
| 3. | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 3.1. | Потребность в электроэнергии |  |  |  |  |
|  | всего | млн. кВт*ч/в год |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | На коммунально-бытовые нужды | млн. кВт*ч/в год | 3,264 | 3,298 | 3,407 |
| 3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт*ч | 2170 | 2170 | 2170 |
| 3.3. | Источники покрытия электронагрузок | наименование | ПС 35/10 кВ № 42 Ретюнь |
| 3.4. | Протяжённость сетей 10 кВ | км |  |  |  |
| 4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 4.1. | Расход тепла на теплоснабжение | тыс. Гкал |  |  |  |
| 4.2. | Мощность централизованных источников теплоснабжения всего | Гкал/час | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 4.3. | Протяжённость сетей в двутрубном исчислении | км | 5,65 | 5,65 | 5,65 |
| 5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 5.1. | Потребление газа: |  |  |  |  |
|  | сетевого природного газа | тыс. м³/год | 524,8 | 690,96 | 844,96 |
|  | сжиженного природного газа | т/год | 0 | 0 | 0 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | На коммунально-бытовые нужды населения | тыс. м³/год | 32,6 | 171,4 | 325,4 |
|  | На теплоснабжение | тыс. м³/год | 492,2 | 519,56 | 519,56 |
| 5.2. | Источники подачи газа | Наименование (сжиженый природный газ) |  |
| 5.3. | Протяжённость межпоселковых газопроводов | км | 3,45 | 3,45 | 3,45 |
| 6 | Связь |  |  |  |  |
| 6.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения |  |  |  |
| 6.2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров |  |  |  |