ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛУЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

РЕТЮНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 февраля 2020 года                            № 26

Об утверждении типового проекта

объекта накопления твердых коммунальных отходов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», СанПиН 42-128-4690-88 администрация Ретюнского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить типовой проект объекта накопления твердых коммунальных отходов на территории Ретюнского сельского поселения. При проектировании строительства объектов накопления в населенных пунктах Ретюнского сельского поселения исходить из технического задания на выполнение строительно-монтажных работ (приложение 1)

- Установить ориентировочную сметную стоимость по строительству объекта накопления твердых коммунальных отходов из расчета по приложению 2. При этом стоимость объекта может корректироваться в зависимости от сметной стоимости материалов и работ.

- Утвердить схему места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории Ретюнского  сельского поселения, Лужского муниципального района, Ленинградской области для двух контейнеров 0,75м3.

- Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации

Ретюнского сельского поселения                                     К.С. Наумов

Приложение 1

к Постановлению администрации

Ретюнского сельского поселения

От 12.02.2020 г. №26

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по созданию места (площадок)  накопления

твердых коммунальных отходов для размещения 2-х контейнеров металлических емкостью 0.75 м3

Общие требования к устройству контейнерных площадок

- Поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое и химически стойкое покрытие (асфальт, бетон, керамзитобетон, полимербетон, керамическая плитка и др.);

- Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более двух;

3.    Контейнерная площадка должна быть оснащена навесом;

4.   Удаленность от жилых домов, детских учреждений, мест отдыха населения – не менее 20 м;

5.    Площадки для контейнеров должны иметь ровное покрытие с уклоном в сторону проезжей части 0,02%;

6.    Объект накопления должен иметь ограждение;

7.    Объект накопления должен непосредственно примыкать к сквозным проездам.

Устройство железобетонного основания площадки

(габариты площадки 3,2,0 х 3,5 метров)

- Устройство котлована на глубину 0,57 м;

- Укладка разделительного слоя из нетканых материалов (геотекстиля).

- Устройство песчаного основания толщиной 0,20 метра с планировкой и уплотнением;

- Устройство щебеночного основания толщиной 0,15 метра с планировкой и уплотнением. Щебень         гранитный, не ниже м-800, фр. 20-40;

5. Основание должно быть выполнено из ж/бетона В15. Толщина бетона не менее 100мм.

- Восстановление благоустройства (озеленения) в радиусе 1,0 метра от площадки.

Изготовление и монтаж металлоконструкций навеса

размер по основанию 1,70 x 2,50 метров, высота до покрытия: задняя стенка - 1.60 метра,

фасадная часть - 2,20 метра)

1.  Навес представляет собой полностью сварную конструкцию, монтируемую на месте без резьбовых соединений.

2.  Несущей конструкцией навеса являются 4 стойки, выполненных из профильной трубы сечением не менее 60x60x4 мм. На стойках предусмотрены опорные пластины из листовой стали толщиной не менее 6 мм. Крепление стоек к железобетонному основанию выполняется клиновыми анкерами длиной не менее 90 мм в количестве не менее 2 (двух) на стойку.

3. Металлическая конструкция навеса представляет собой две продольные балки из профильной трубы 60x30x3 мм по верху стоек, 5 арок из профильной трубы 60x30x3 мм, закрепленные заподлицо с продольными балками при помощи сварки и скрепленные между собой по середине профильной трубой 30x30x3 мм.

4. Материал каркаса под обшивку стен профлистом: профильная  труба 40x20x2 мм.

5. Покрытие металлических деталей: грунт ГФ 021 в два слоя с промежуточной сушкой и последующей покраской эмалью ПФ-115 (цвет RAL 6024).

Устройство покрытия крыши и стен навеса

1.  Устройство покрытия крыши - покрытие по металлическому каркасу из на профнастил С21. цвет RAI. 6024). Крепление с помощью самонарезающих винтов через шайбы.

2.   Устройство стен - высота обшивки боковых и задней стен - 1,45 метра.. Материал обшивки - профнастил С21 толщиной 0,7 мм (цвет RAL 6024). Крепление с помощью самонарезающих винтов. Высота между плитой основания и материалом обшивки - 0,1 метра.

Приложение 2

к Постановлению администрации

Ретюнского сельского поселения

От 12.02.2020 г. №26

Ориентировочная стоимость материалов по строительстве контейнерной площадки для складирования твердых бытовых отходов

| № п/п | Наименование материалов | Кол-во | Ед. измер. | Стоимость, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нетканный геотекстиль Typar SF56 | 28,455 | М2 | 2078,00 |
| 2 | Песок природный для строительных работ средний | 5,94 | М3 | 3327,00 |
| 3 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм | 5,1562 | М3 | 5289,00 |
| 4 | Арматурные сетки сварные | 0,3344 | т | 35736,15 |
| 5 | Болт анкерный с гайкой, размер 12,0х100мм | 0,6 | 100шт | 818,00 |
| 6 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | 0,5594 | т | 45911,00 |
| 7 | Штакетник П-образный А 0,45 PE RAL 7004 сигнальный серый | 240 | м | 16687,00 |
| 8 | Шурупы-саморезы кровельные окрашенные 5,5х19м | 6,4 | 100шт | 754,00 |
| 9 | Профнастил оцинкованный с покрытием гранит, пурал HC35-1000-0?5 | 28,455 | М2 | 11425,00 |
| 10 | Шурупы-саморезы кровельные окрашенные5,5х25мм | 2,71 | 100шт | 322,00 |
| 11 | Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20мм, марка 300 | 3,81 | М3 | 2929,00 |
| 12 | Стоимость выполнения работ, в том числе транспортировка и озеленение территории. |  |  | 99323,85 |
|  | Итого: 224600 (Двести двадцать четыре тысячи шестьсот) рублей 00 копеек |

Приложение 3

к Постановлению администрации

Ретюнского сельского поселения

От 12.02.2020 г. №26

Схема места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на территории Ретюнского  сельского поселения, Лужского муниципального района, Ленинградской области для двух контейнеров 0,75м3.

# Text boxes

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

*   *   *   *   *   *   *

*   *   *   *   *   *   *